ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению пятьдесят седьмой сессии

Совета Славянского городского

поселения Славянского района

от 02.10.2013   № 4

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КВАРТАЛ № 273

Зона жилой застройки средней этажности (1 Ж3 102)

- Характеристики современного состояния и использования территории.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: 2х-5ти этажные жилые дома.

Современное состояние территории: сложившаяся жилая застройка.

Несоответствующее использование территории: нет.

- Основные виды и параметры разрешенного использования земельных

участков и объектов капитального строительства.

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Особые условия реализации регламента |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома, общежития, многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями | Этажность – не более 9 эт. Высота – не более 32 м. Максимальный процент застройки – 60%. Процент озеленения – не менее 10%. |  |

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Особые условия реализации регламента |
| --- | --- | --- |
| Объекты хозяйственного назначения, объекты инженерной инфраструктуры, объекты благоустройства, стоянки автомобильного транспорта, отдельно стоящие, сблокированные или встроено-пристроенные гаражи для легкого авто транспорта. | Высота – не более 6 м, высота этажа не более – 3м. Этажность – не более 1 эт. |  |

- Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Особые условия реализации регламента |
| --- | --- | --- |
| Объекты административно-делового, социально-бытового, торгового назначения, объекты здравоохранения, учебно-образовательные, культурно-досуговые, спортивного назначения.; индивидуальные жилые дома постоянного проживания | Общая площадь – не более 200 кв. м. Этажность – не более 2 эт. Высота – не более 10 м. Отдельно стоящие или встроено-пристроенные в объекты основного вида с организацией основного входа со стороны улицы Этажность – не более 3 эт. Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – 15 м. Расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома – 1 м. Отступ от красной линии не менее 3 м. Минимальная площадь земельного участка – 300 кв. м. Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – 8 м. Максимальный процент застройки участка – 75 %. Высота ограждения земельного участка должна быть не более 2 м от существующей поверхности земли, либо от планированной отметки в случае, если выполняется планирование смежных земельных участков. Сплошные ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня земли. |  |

Начальник отдела архитектуры

и градостроительства администрации

Славянского городского поселения

Славянского района		             			                      М.П.Шнейдер