ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Славянское городское поселение Славянского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.

и на перспективу до 2041 года

Оглавление

1. Паспорт программы	3

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	6

2.1. Основные показатели системы теплоснабжения	8

2.2. Основные показатели системы водоснабжения	12

2.3. Основные показатели системы водоотведения	14

2.4. Основные показатели электроснабжения	16

2.5. Основные показатели системы газоснабжения	20

2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО	23

2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Славянского городского поселения	27

2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры	28

2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения	28

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	29

3.1. Перспективы развития муниципального образования	29

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	37

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	41

4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг	41

4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки	44

4.3. Целевые показатели потребления населением Славянского городского поселения каждого вида коммунального ресурса	53

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	54

6.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	67

7.  Управление программой	68

Программный документ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.  и на перспективу до 2041 года - разработана в соответствии с основными направлениями развития городского поселения, предусмотренными Генеральным планом,  утверждённым решением Совета  Славянского городского поселения Славянского района от 23.07.2008 г. № 4 (далее также – Генеральный план).

## 1. Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр.№701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Градостроительный кодекс Краснодарского края. Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, утвержденная законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ. Программа социально-экономического развития Краснодарского края до 2012 года, утвержденная законом Краснодарского края от 03 февраля 2009 года № 1692-КЗ. Программа социально-экономического развития муниципального образования Славянского городского поселения Славянского района. Программа социально-экономического развития Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края. Разработанная и утвержденная документация территориального планирования муниципального образования Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края |
| Заказчик Программы | Администрация Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края |
| Основные разработчики Программы: | Администрация Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края, ООО «Проектный институт территориального планирования» |
| Исполнители Программы: | Администрация Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края, Организации коммунального комплекса: организации, осуществляющие холодное водоснабжение и водоотведение; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-; - газо- и теплоснабжения; организации, осуществляющие свою деятельность в сфере обращения твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО) |
| Цель Программы: | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО; повышение качества и надежности производимых для потребителей (оказываемых) услуг; улучшение экологической ситуации на территории города; оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижения ресурсопотребления. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Славянского городского поселения; повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения; создание благоприятного инвестиционного климата; модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; улучшение экологической ситуации на территории Славянского городского поселения. |
| Важнейшие целевые показатели программы: | показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; показатели надежности и качества поставляемых коммунальных ресурсов; показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций); критерии доступности для населения коммунальных услуг; показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения; показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; показатели воздействия на окружающую среду. |
| Срок реализации Программы: | Период 20 лет (до 2032 года) : 1 этап (10 лет) с 2013 г. до 2022 г. 2 этап (10 лет) с 2023 до 2032 г. С описанием общего направления развития (перспективы) до 2041 года |
| Объемы финансирования: | Объем финансирования составляет в ценах 2012 г. 4 724 503 тыс.руб., в т.ч.: - 2013 г.: 661 430 тыс.руб., - 2014 г.: 614 185 тыс.руб., - 2015 г.: 566 940 тыс.руб., - 2016 г.: 519 695 тыс.руб., - 2017 г.: 481 899 тыс.руб., - 2018 г.: 463 001 тыс.руб., - 2019 г.: 425 205 тыс.руб., - 2020 г.: 377 960 тыс.руб., - 2021 г.: 330 715 тыс.руб., - 2022 г.: 283 470 тыс.руб. Объем финансирования с учетом инфляционных процессов составит 5 989 457 тыс.руб., в т.ч.: - 2013 г.: 703 762 тыс.руб., - 2014 г.: 691 390 тыс.руб., - 2015 г.: 670 126 тыс.руб., - 2016 г.: 642 539 тыс.руб., - 2017 г.: 620 840 тыс.руб., - 2018 г.: 619 153 тыс.руб., - 2019 г.: 588 501 тыс.руб., - 2020 г.: 538 820 тыс.руб., - 2021 г.: 485 604 тыс.руб., - 2022 г.: 428 722 тыс.руб. |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: -собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), -плата за подключение (присоединение), -бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ -заемные средства, - средства фондов ( в т.ч. пенсионных), -средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Население и организации Славянского городского поселения обеспечены коммунальными услугами: централизованными теплоснабжением (отоплением и горячим водоснабжением), холодным водоснабжением и водоотведением, электроснабжением, газоснабжением и сбором и утилизацией твёрдых бытовых отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального образования на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ОАО, ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Таблица 2.1: Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

| Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснаб-жение | Передача электроэнергии и обслуживание оборудования: ОАО «Кубаньэнерго» | ОАО «Кубаньэнерго», муниципальное образование | Прямые договора | Прямые договора |
| Теплоснабжение | ООО «Славянские тепловые сети» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | МУП «Славянский городской водоканал» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Водоотведение | МУП «Славянский городской водоканал» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Газоснабжение | ОАО «Славянскгоргаз» | ОАО «Славянскгоргаз» | Прямые договора | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТБО | ООО «Чистый город» | ООО «Чистый город» | Прямые договора | Прямые договора |

Славянское городское поселение входит в состав муниципального образования Славянский район и наделено статусом муниципального образования.

Славянское городское поселение Славянского района Краснодарского края включает в себя город Славянск-на-Кубани (административный центр).

## 2.1. Основные показатели системы теплоснабжения

Все оборудование централизованной системы теплоснабжения находится в собственности муниципального образования Славянский район. Котельные и тепловые сети Славянского городского поселения обслуживаются ООО «Славянские тепловые сети». Основным видом топлива на котельных является газ. Схема теплоснабжения закрытая.

Таблица 2.1.1. Система теплоснабжения Славянского городского поселения характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

|  | Сущ. положение | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная мощность котельных | 77,26 | Гкал/ч | 56,67 | Гкал/ч |
| Кол-во котельных | 28 | шт | 32 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 45,21 | Гкал/ч | 54,18 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности котельных | 58,51 | % | 95,59 | % |
| Общая протяженность сетей | 99,02 | км | 97,74 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 52,44 | км |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 85259,06 | Гкал/год | 101739,47 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : |  |  | 101739,47 | Гкал/год |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 1900,57 | Гкал/год | 2267,95 | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 12894,75 | Гкал/год | 8892,82 | Гкал/год |
| относительно выработки | 15,12 | % | 8,74 | % |
| относительно отпуска | 18,30 | % | 9,82 | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 83,36 | тыс. Гкал/год | 99,47 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 71,58 | тыс. Гкал/год | 83,48 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС | 11,78 | тыс. Гкал/год | 15,99 | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 8,34 | тыс. Гкал/год | 9,95 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 12,89 | тыс. Гкал/год | 8,89 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 15,47 | % | 8,94 | % |
|  | 83,36 |  | 99,47 |  |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 70,46 | тыс. Гкал/год | 90,58 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 3,62 | тыс. Гкал/год | 3,06 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 8,34 | м3/Гкал | 9,95 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 4,38 | м3/Гкал | 3,44 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 51,02 | кВт*ч/Гкал | 19,48 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 61,74 | кВт*ч/Гкал | 21,88 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 179,26 | кгут/Гкал | 158,73 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 216,89 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла | 178,29 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла |  |  | 158,73 | кгут/Гкал |
| Годовой расход топлива | 15,28 | тыс. тут | 16,15 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 308,89 | тыс.м3 | 311,35 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 4350,08 | МВт | 1982,29 | МВт |

В Славянском городском поселении нет дефицита по зонам действия источника теплоснабжения.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в Славянском городском поселении по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям; термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению в Славянском городском поселении соответствует требованиям российского законодательства и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг.

Воздействие системы теплоснабжения Славянского городского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы для населения на отопление

Таблица №2.1.2. Тарифы для населения за потребляемые услуги по отоплению

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |
| Тариф ООО «Теплосети» | за 1 Гкал, с НДС | 2256,86 |  |  |  |
| Тариф ООО «Славянские тепловые сети» | за 1 Гкал, с НДС |  | 2256,86 | 2392,27 / 2397,39 | 2397,39 / 2657,87 |
| Тариф Кореновская КЭЧ | за 1 Гкал, с НДС | 938,22 |  |  |  |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №29/2010-т от 26.11.10; № 6/2010-т от 14.04.10 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №43/2011-т от 30.11.11 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №43/2011-т от 30.11.11 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №44/2012-т от 30.11.2012 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012 31.12.2012 | 01.01.13-30.06.13 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Таблица №2.1.3. Тарифы для населения за потребляемые услуги по горячему водоснабжению

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение |
| Тариф ООО «Теплосети» | за 1 Гкал, с НДС | 2256,86 |  |  |  |
| Тариф ООО «Славянские тепловые сети» | за 1 Гкал, с НДС |  | 2256,86 | 2392,27 / 2397,39 | 2397,39 / 2657,87 |
| Тариф Кореновская КЭЧ | за 1 Гкал, с НДС | 1006,79 |  |  |  |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №29/2010-т от 26.11.10; № 6/2010-т от 14.04.10 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №43/2011-т от 30.11.11 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №43/2011-т от 30.11.11 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №44/2012-т от 30.11.2012 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012 31.12.2012 | 01.01.13-30.06.13 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Технические и технологические проблемы в системе:

- неоптимальная доля использования установленной мощности котельных;

- высокий уровень морального и физического износа основного теплотехнического оборудования источников и тепловых сетей, значительная доля оборудования и теплотрасс выработала нормативный срок службы;

- котельное оборудование имеет большую степень износа. Средний уровень износа теплотехнического оборудования приближается к критическому, при достижении которого резко возрастает возможность возникновения аварий;

- низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям;

- большой процент износа сетей теплоснабжения.

## 2.2. Основные показатели системы водоснабжения

Водоснабжение г. Славянск-на-Кубани осуществляется из подземных артезианских источников хозяйственно-питьевыми водопроводами.

Около 80% потребляемой в городе воды подает Западный водозаборный узел, в состав которого входят 18 артезианских скважин (из них 4 неработающие), глубиной от 132 до 286 метров.

Всего на территории г. Славянск-на-Кубани имеется 23 артезианские скважины, все находятся на балансе МУП «Славянский городской водоканал».

В гидрогеологическом отношении участки недр, используемые для водоснабжения г. Славянск-на-Кубани, расположены в пределах Западно-Кубанского гидрогеологического района Азово-Кубанского артезианского бассейна (АКАБ).

Общая протяженность водопроводных сетей г. Славянск-на-Кубани – 361,6 км. Существующие водопроводные сети частично тупиковые, в основном кольцевые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен, с диаметром труб от 50 до 500 мм. Водопроводные сети введены в эксплуатацию с 1965 по 2007 гг.

Износ водопроводных сетей составляет в среднем 80%.

Таблица №2.2.1. Показатели системы централизованного водоснабжения

| Показатель | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем выработки воды (подъем) | м3/сут | 10676,7 |
| Потери при подъеме | м3/сут | 320,5 |
| Подача в сеть | м3/сут | 10356,2 |
| Реализация воды | м3/сут | 6753,4 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | % | 37 |
| Количество водозаборов | ед. | 23 |
| Общая протяженность сетей | км | 361,6 |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети | - | - |
| Количество насосных станций всех уровней | ед. | - |
| Количество резервуаров | ед. | 0 |
| Количество водонапорных башен | ед. | - |
| Численность обслуживаемого населения | тыс. чел | 53,218 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | - |
| Доля населения с водомерными счетчиками: |  |  |
| население | % | 90,8 |
| муниципальные предприятия | % | 100 |
| прочие предприятия | % | 100 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | - |

Основным источником водоснабжения на исследуемой территории является верхнеплиоценовый водоносный комплекс.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению г. Славянск-на-Кубани является изношенность водопроводных сетей. В городе около 90% сетей имеют износ от 60 до 90%. Это способствует вторичному загрязнению воды. Применение стальных труб (примерно 10%) также представляет собой опасность снижения качества питьевой воды. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери.

Водонапорные башни представляют собой устаревшее конструктивное решение и имеют ряд принципиальных недостатков и ограничений: значительные капитальные затраты, трудоемкость эксплуатации, возможные переливы и коррозионные процессы.

Несовершенность стандартной автоматики водонапорных башен зачастую вызывает переливы, несвоевременные отключения или, наоборот, повторные включения насосов.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. В населенных пунктах существующие системы водоснабжения не обеспечивают запаса воды на пожаротушение.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Тарифы для населения за водоснабжение

Таблица №2.2.2. Тарифы для населения за потребляемые услуги по холодному водоснабжению

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| Тариф МУП «Славянский городской водоканал» | за 1 куб.м., с НДС | 22,04 | 22,04 | 23,36 / 24,60 | 24,60 / 26,07 |
| Тариф ОАО «Маслосырзавод «Славянский» | за 1 куб.м., с НДС | 10,28 |  |  |  |
| Тариф ОАО «Славянка» филиал «Краснодарский» | за 1 куб.м., с НДС |  |  |  | 37,76 / 37,76 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 02.11.2010 № 12/2010-жкх | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 28.11.2011 № 28/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 28.11.2011 № 28/2011-окк | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: от 07.11.2012 № 32/2012-окк; от 27.11.2012г №36/2012-окк |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012- 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

## 2.3. Основные показатели системы водоотведения

Существующая система канализации г. Славянск-на-Кубани раздельная:

-хозяйственно-бытовые воды отводятся единой сетью;

-дождевые воды отводятся с территории города отдельными открытыми канавами и лотками. В городе отсутствует система закрытой ливневой канализации.

Централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации охвачена примерно третья часть г. Славянск-на-Кубани.

Всего существующих канализационных насосных станций 17. Одна из них – главная ГНС, расположена за пределами города, в поселке Совхозном.

Наружная канализационная сеть состоит из внутриквартальных, уличных подземных сетей, труб и коллекторов. Протяженность системы канализации: главных коллекторов – 8,5 км, уличной сети – 74,1 км.

Все сети хозяйственно-бытовой канализации и очистные сооружения состоят на балансе МУП «Славянский городской водоканал».

Территория индивидуальной жилой застройки и промышленная территория централизованной сетью водоотведения не обеспечена. Производственные предприятия г. Славянск-на-Кубани имеют свои сети, канализационные насосные станции и локальные очистные сооружения, не состоящие на балансе МУП «Славянский городской водоканал».

Очистные сооружения г. Славянск-на-Кубани, предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, были построены в 1983 году.

Место сброса очистных вод – р. Протока. Водоем не используется с рекреационной целью и для купания населения.

Нормативный размер санитарно-защитной зоны очистных сооружений соблюдается.

Очистные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время в г. Славянск-на-Кубани эксплуатируется 82,6 км подземных коммунальных канализационных трубопроводов, в том числе: главных коллекторов – 8,5 км, уличной сети – 74,1 км. Значительная часть из них (45,9%) выполнена из асбестоцементных труб.

Канализационную сеть в городе начали прокладывать в 1968 году, Основная часть канализационных сетей, как внутриквартальных и уличных, так и коллекторов была построена в 70-е годы прошлого столетия. В 1974 году был построен главный напорный коллектор от ГКНС до очистных сооружений, протяженностью 4,64 км, а в 1980 – напорный коллектор от КНС №2 до ГКНС, протяженностью 3,248 км.

В связи с этим значительная часть канализационных сетей имеет износ более 60% .

В связи с высоким процентом износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды.

По территории города рассредоточены 17 канализационных насосных станций, из них три главные насосные станции ГНС, КНС №2, КНС №5, в которые собираются стоки с остальных 14 насосных станций.

В настоящий момент сети и оборудование объектов водоотведения практически исчерпали свой эксплуатационный ресурс и требуют реконструкции и модернизации. Анализ режимов работы элементов системы канализации г. Славянск-на-Кубани показал, что значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает требуемой пропускной способности трубопроводов.

Тарифы для населения за водоотведение

Таблица №2.3.1. Тарифы для населения за потребляемые услуги по водоотведению

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |
| Тариф МУП «Славянский городской водоканал» | за 1 куб.м., с НДС | 35,60 | 35,60 | 37,73 / 39,73 | 39,73 / 42,41 |
| Тариф ОАО «Славянка» филиал «Краснодарский» | за 1 куб.м., с НДС |  |  |  | 23,37 / 23,37 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 02.11.2010 № 12/2010-жкх | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 28.11.2011 № 28/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 28.11.2011 № 28/2011-окк | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: от 07.11.2012 № 32/2012-окк; от 27.11.2012 № 36/2012-окек |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012- 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013- 31.12.2013 г. |

## 2.4. Основные показатели состояния системы электроснабжения

Ресурсоснабжаюми организациями МО Славянского городского поселения является Красноармейский РРЭС Славянских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» НЭСК- Электросети.

Электроснабжение Славянского городского поселения осуществляется от

подстанций: 220/110/10кВ «Славянская»; 110/35/10кВ «Славянская»;

«Центральная» и 110/10кВ «ПТФ».

Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. Характеристики существующих источников электроснабжения

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребите-ли (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220/110/10кВ «Славянская» | 1х10,0 (ТМ3) | Славянское г.п. | 1965 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| 110/35/10кВ «Славянская» | 1х16,0 1х6,3 | Тоже | 1969 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| 110/35/10кВ «Центральная» | 1х16,0 1х10,0 | Тоже | 1979 | ОАО «Кубаньэнерго» |
| 110/10кВ «ПТФ» | 2х10,0 | Тоже | 1981 | ОАО «Кубаньэнерго» |

Основные характеристики системы электроснабжения муниципального образования Славянское городское поселение:

Таблица 2.4.2. Показатели системы электроснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | МО Славянское городское поселение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во, в т.ч |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 4 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | --- |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 244 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 78,3 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 85,5 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 255 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 85,5 |
| 8. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 7 |
| 9. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | --- |
| 10. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А | --- |
| 10.1. | коммунально-бытовые | МВт. | --- |
| 10.2. | промышленные и прочие | МВт. | ----- |
| 11. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. | ----- |
| 12. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 62 |
| 13. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 968,22 |
| 13.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | ---- |
| 13.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | 53,15 |
| 13.3. | введенных до 1989 г. | км | 280,06 |
| 14. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | 2,59 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | ---- |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | ---- |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | ----- |
| 15 | Количество опор |  | - |
|  | в т.ч. |  | ----- |
| 15.1. | деревянные |  | ----- |
| 15.2. | железобетоннные |  | ----- |
| 15.3. | металлические |  | ------ |

В связи с увеличением  нагрузок   по городскому поселению, а также для улучшения схемы  электроснабжения, обеспечивающей питанием его потребителей, настоящим проектом рекомендуется выполнить реконструкцию трансформаторных подстанций в следующем объёме:

- на ПС110/35/10 кВ «Центральная» вместо существующих трансформаторов мощностью1х16 и 1х10 МВА установить трансформаторы мощностью 2хх25,0 МВА со всем комплектующим оборудованием;

-  на ПС 110/35/10кВ «Славянская» вместо существующего трансформатора  мощностью 1х6,3МВА установить трансформатор мощностью  1х16,0МВА, а также

на данной подстанции произвести установку второго автотрансфоматора АТ-2 мощностью 125МВА.

Выполнить строительство новой трансформаторной подстанции 35/10кВ «Западная» мощностью 1х16МВА в западном микрорайона города.

Целью строительства новых и реконструкцию существующих ТП 10/0,4кВ является покрытие возрастающей перспективной электрической нагрузки Славянского городского поселения в расчётном сроке.

Разработанная проектом схема электроснабжения поселения предусматривает строительство 75 новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, использование 244 существующих подстанций, в том числе 7 подстанций, намеченных  к реконструкции с увеличением их мощности.

Целью данного проекта является покрытие возрастающей перспективной электрической нагрузки, повышение надёжности  существующих и вновь построенных электрических сетей, более высокая безопасность и удобство их обслуживания, снижение сетевых потерь электроэнергии  ( как в нормальном, так и в послеаварийном режимах).

Схема построения сетей 110 кВ по настоящему проекту, в сочетании со схемой построения сетей 35кВ и параметрами подстанций в расчётном сроке до 2033г. в целом  должна обеспечивать нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Славянского городского поселения.

Надежность электроснабжения в Славянском городском поселении соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения в Славянском городском поселении по всем параметрам надежности системы.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Славянском городском поселении показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

Воздействие системы электроснабжения Славянского городского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы для населения на электроэнергию

Таблица №2.4.3. Тарифы для населения за электроснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 3,06 | 3,06 | 3,23 | 3,23 / 3,62 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 24.11.2010 № 25/2010-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 05.12.2012 № 76/2012-э |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 -30.06.2012 г. | 01.07.2012 - 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013 31.12.2013 г. |

Технические и технологические проблемы в системе:

Значительное увеличение потребления электроэнергии Славянского городского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

При увеличении нагрузок Славянского городского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ.

Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.) что приводит к повышенным потерям в электросети.

Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

## 2.5. Основные показатели системы газоснабжения

Город Славянск-на-Кубани газифицирован от ГРС г.Славянск-на-Кубани.

Давление газа на выходе из ГРС – 0,6 МПа, Q=30,0 тыс. м3/ч.

Существующая  потребность в газе по Славянскому  городскому поселению составляет:

- 43983,4  м3/ч  или 83294,4 тыс. м3/год,

в том числе:

- на  нужды населения – 37449,1  м3/ч  или  71117,7 тыс. м3/год;

- на нужды котельной – 6534,3 м3/ч  или  12176,7 тыс. м3/год.

Промышленные потребители не учтены.

От ГРС газ потребителям подается по распределительным газопроводам нескольких категорий давления. Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения, предусмотрено размещение газорегуляторных пунктов (установок).

Крупнейшими потребителями газа в Славянском городском поселении являются объекты  жилищно-коммунальной сферы и объекты обслуживания.

Газоснабжение  Славянского городского поселения осуществляется от ГРС «Славянск-на-Кубани»».

Рассматривая систему газоснабжения Славянского городского поселения нельзя говорить о сто процентной надежности системы т.к. система имеет большое количество тупиковых участков, что при аварийной ситуации приведет к большому количеству отключаемых абонентов. Также большое количество сетей низкого давления не имеют резервных источников питания.

Для повышения надежности системы газоснабжения Славянского городского поселения рекомендуется применять различные проектные решения в соответствии с утвержденной перспективной схемой газоснабжения, в том числе:

- использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.);

- введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные прокладки, кольцевание газопроводов и др.);

- установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия;

- увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений;

В период резкого снижения температуры воздуха газораспределительная организация испытывает дефицит объема природного газа получаемого из системы магистральных газопроводов. Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия:

- организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом)

- перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с графиком перевода потребителей Краснодарского края на резервные виды топлива.

Воздействие системы газоснабжения поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным законодательством нормативам.

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения.

К технологическим проблемам относятся:

- большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители, следующие за ним);

- во многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов;

- отсутствие откорректированных схем газоснабжения в связи с расширением населенных пунктов;

-  отсутствие перерасчета гидравлических нагрузок;

-  не установлена плата за подключение объекта капитального строительства к газораспределительным сетям.

Розничная цена на газ, реализуемый населению

Таблица №2.5.1. Розничная цена на газ, реализуемый населению

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |
| Розничная цена на газ | за м3, с НДС | 3,49 / 3,82 | 3,82 | 4,39 | 4,39 / 5,05 |
| Дата и номер нормативного акта |  | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 20.03.2012 г. № 4/2012-газ | Приказы РЭК ДЦиТ КК от 14.12.2012 г. № 22/2012-газ; от 17.04.2013 г. №8/2013-газ |
| Сроки действия установленной розничной цены |  | 01.01.2011-31.03.2011 / 01.04.2011-31.12.2011 | 01.01.2012-30.06.2012 г. | 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

## 2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО

Санитарную очистку территории Славянского городского поселения осуществляют 4 специализированных предприятия: ООО «Чистый город», МУП «Славянский городской водоканал», ОАО «Славянское ДРСУ», ЗАО ДПМК «Славянская».

ООО «Чистый город» осуществляет сбор и транспортирование ТБО и ЖБО на территории Славянского городского поселения.

МУП «Славянский городской водоканал» осуществляет обезвреживание ЖБО на очистных сооружениях канализации.

ОАО «Славянское ДРСУ» и ЗАО ДПМК «Славянская» осуществляют механизированную уборку дорожных покрытий Славянского городского поселения.

Таблица №2.6.1. Краткая характеристика специализированных предприятий, осуществляющих санитарную очистку территории Славянского г.п.

| №№ п/п | Характеристика предприятия | Наименование специализированного предприятия |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Чистый город» | МУП «Славянский городской водоканал» | ОАО «Славянское ДРСУ» | ЗАО ДПМК «Славянская» |
| 1 | Площадь территории предприятия, га | нет данных | 18,2 | 7,54 | 3,69 |
| 2 | Площадь производственных помещений, м2 | нет данных | 2422,4 | 3393,2 | 2701 |
| 3 | Численность сотрудников, чел. | нет данных | 326 | 162 | 97 |
| 4 | Численность производственных рабочих, чел. | нет данных | 278 | 126 | - |
| 5 | Режим работы по санитарной очистке, час/смен | нет данных | 8/1 | 8/1 | 8/1 |
| 6 | Количество обособленных подразделений (участков) предприятия в населенных пунктах муниципального образования, шт. | - | - | - | - |
| 7 | Численность производственных рабочих обособленных подразделений (участков) занятых санитарной очисткой населенных пунктов чел. | - | - | - | - |

Специализированные предприятия имеют производственные базы для обслуживания спецавтотранспорта по санитарной очистке территории.

Транспортно-производственная база специализированного предприятия ООО «Чистый город» расположена по адресу г.Славянск-на-Кубани, ул.Красная, 162/1.

Транспортно-производственная база специализированного предприятия МУП «Славянский городской водоканал» расположена по адресу г. Славянск-на-Кубани, ул.Школьная, 333.

Транспортно-производственная база специализированного предприятия ОАО «Славянское ДРСУ» расположена по адресу г.Славянск-на-Кубани, ул.Ярмарочная, 349.

Таблица №2.6.2. Оснащенность предприятия специальной техникой для   выполнения работ по санитарной очистке

| №№п/п | Наименование техники | Марка | Год выпуска | Кол-во | Износ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Чистый город» |
| 1 | Мусоровоз | нет данных | нет данных | 10 | нет данных |
| 2 | Вакуумная машина | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| МУП «Славянский городской водоканал» |
| 1 | Вакуумная машина | КО-503 | 2000 | 1 | 100 |
| 2 | Вакуумная машина | КО-503 | 1990 | 1 | 100 |
| 3 | Вакуумная машина | КО-503 | 1985 | 1 | 100 |
| 4 | Вакуумная машина | КО-503 | 1998 | 1 | 100 |
| 5 | Автомобиль канал. промывочная | КО-502Б | 1998 | 1 | 100 |
| ОАО «Славянское ДРСУ» |
| 1 | Комбинированная машина | КО-825-04 | 2003 | 1 | 100 |
| 2 | Комбинированная машина | Эд-403 | 1991 | 1 | 100 |
| 3 | Комбинированная машина | Эд-403 | 1996 | 1 | 100 |
| 4 | Комбинированная машина | КО-828 | 2002 | 1 | 100 |
| 5 | Комбинированная машина | Мдк-433362 | 1993 | 1 | 95 |
| 6 | Комбинированная машина | Эд-405д | 2005 | 1 | 60 |
| 7 | Комбинированная машина | Маз-5551 | 1998 | 1 | 100 |
| 8 | Комбинированная машина | Эд-405а | 2007 | 1 | 50 |
| 9 | Комбинированная машина | Мдк-433362 | 2000 | 1 | 85 |
| 10 | Комбинированная машина | Эд-405 | 2009 | 1 | 0 |
| 11 | Автогрейдер | Дз-98В1 | 2002 | 1 | 100 |
| 12 | Автогрейдер | Дз-180А | 2000 | 1 | 100 |
| 13 | Автогрейдер | Дз-180 | 1994 | 1 | 100 |
| 14 | Автогрейдер | Дз-122А2 | 2003 | 1 | 90 |
| 15 | Автогрейдер | Гс-14.02 | 2007 | 1 | 30 |
| 16 | Бульдозер | Б-170М1 | 2002 | 1 | 100 |
| 17 | Бульдозер | Б-170М1 | 2000 | 1 | 99 |
| 18 | Погрузчик | ТО-18Б | 2002 | 1 | 100 |
| 19 | Погрузчик | Мега-200 | 2008 | 1 | 13 |
| ЗАО ДПМК «Славянская» |
| 1 | Комбинированная машина | КО-713 | 2008 | 1 | 22 |
| 2 | Комбинированная машина | КО-713 | 2010 | 1 | 0 |

Степень изношенности спецавтотранспорта составляет:

- ООО «Чистый город» - нет данных;

- МУП «Славянский городской водоканал» – 100%;

- ОАО «Славянское ДРСУ» – 80%;

- ЗАО ДПМК «Славянская» - 11%.

Организованный сбор ТБО на территории Славянского городского поселения осуществляется двумя способами - с помощью контейнеров и с использованием бестарного позвонкового метода.

Сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Славянского городского поселения не осуществляется. На балансе специализированного предприятия ООО «Чистый город» отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО производится с помощью тракторов с прицепами.

Вывоз мусора из населенных пунктов городского поселения осуществляется транспортом ООО «Чистый город». Действующая свалка расположена 2 км западнее г.Славянск-на-Кубани. Площадь свалки составляет 4,5га. Санитарно-защитная зона 1000 м - выдерживается. Свалка эксплуатируется с 1950 года и уже переполнена. Свалка эксплуатируется с нарушениями установленных требований: отсутствуют контрольные скважины, нарушается технология захоронения отходов, в летнее время имеют место возгорания отходов.

В настоящее время на территории Славянского городского поселения система учета, сбора и использования вторичных материальных ресурсов (вторсырья) отсутствует. В структуре предприятий по приему вторичных материальных ресурсов на территории Славянского городского поселения преобладают пункты приема высокорентабельного и высоколиквидного вторичного сырья – черных металлов.

В настоящее время централизованной канализацией на территории Славянского городского поселения обеспечены около 68% населения поселения. К системе городской канализации подключена в основном многоэтажная застройка города.

В жилых не канализованных районах городского поселения ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Организованное транспортирование ЖБО осуществляет специализированное предприятие ООО «Чистый город» по заявкам. Жидкие бытовые отходы специальным автотранспортом - вакуумными машинами вывозятся на очистные сооружения канализации и передаются на обезвреживание по договору от 10.07.2009г. № 799 МУП «Славянский городской водоканал».

Обезвреживание ЖБО осуществляется на очистных сооружениях канализации г. Славянск-на-Кубани. Очистка – полная биологическая. Место сброса – р.Протока.

Очистные сооружения канализации введены в действие в 1983 году. Проектная производительность 17,2 тыс. м3/сут.

Уборка дорожных покрытий осуществляется двумя методами: ручным и механизированным. уборку дорожных покрытий осуществляют специализированные предприятия ЗАО ДПМК «Славянская» и ОАО «Славянское ДРСУ», на балансе которых имеется спецтехника.

Тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО

Таблица №2.6.3. Тарифы для населения за потребляемые услуги по захоронению (утилизации) ТБО

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 1-е п/г 2013 | 2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 куб.м., с НДС |  |  | 79,46 | 79,46 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  |  |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 31.10.2012 № 31/2012-окк | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 31.10.2012 № 31/2012-окк |
| Сроки действия тарифа |  |  |  | 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. | 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. |

По информации, доступной на сайте РЭК (http://www.rek23.ru/tariffs/tbo/), тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО в поселении на 2011г. и 2012г. не принимались.

## 2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Славянского городского поселения

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах тепло- и электроснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Большая изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения приводит к большому объему потерь ресурсов.

Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Устаревшая коммунальная инфраструктура в ближайшее время не позволит обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

## 2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

-    для ОАО «Кубаньэнерго» Приказ РЭК ДЦиТ Краснодарского края № 7/2011-э от 06.05.2011 г.;

-   для ОАО «НЭСК-Электросети» Приказ РЭК ДЦиТ Краснодарского края № 16/2011-э от 08.06.2011 г.

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению для предприятий коммунальной сферы Славянского городского поселения до настоящего времени установлены не были, так как отсутствуют разработанные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

## 2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

В Славянском городском поселении реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью муниципальной программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Славянского городского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Славянского городского поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, установление источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, и теплоснабжения.

ООО «Славянские тепловые сети», предоставляющее услуги по теплоснабжению, предусматривает энергосберегающие мероприятия: модернизацию старого оборудования в котельных на использование энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы, строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, переход на автономное теплоснабжение.

МУП «Славянский городской водоканал», предоставляющее услуги водоснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды, мероприятия по сокращению потерь воды.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Более детальный анализ энергоресурсосбережения у потребителей представлен в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации» Обосновывающих материалов.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

## 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1. Перспективы развития муниципального образования

Перспективы развития Славянского городского поселения, его инвестиционная привлекательность могут и должны быть реализованы за счет рациональной инвестиционной политики, включающей специальные методы формирования проектов развития инфраструктуры и обеспечения быстроокупаемых инвестиционных проектов.

С этой целью определены и представлены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциального застройщика (инвестора) и создающие узловые точки развития.

Город Славянск-на-Кубани является административным, культурным и промышленно-производственным центром муниципального образования Славянский район. На его территории сосредоточено подавляющее большинство промышленных предприятий района. Наиболее крупными и значимыми для экономики города и района в целом являются такие промышленные предприятия, как ОАО «Славянский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Славянский консервный завод», ОАО «Славянский хлебозавод», ОАО Маслосырзавод «Славянский», ОАО швейная фабрика «Славянская и др.

В перспективном периоде осуществляется реструктуризация промышленного комплекса городского поселения и определение в его отраслевой структуре доминирующих функций предприятиям перерабатывающей отрасли и промышленности строительных материалов.

К приоритетным направлениям стратегического развития города относятся сферы хозяйства, связанные с повышением устойчивости местной экономики, а именно, бюджетообразующие производства. Укрепление местного бюджета, в свою очередь, позволит приступить к решению комплекса социально-экономических проблем территории.

В нынешних условиях предприятия пищевой промышленности являются наиболее прибыльными. Учитывая широкий спектр производства продуктов питания, конкурентоспособность данного сектора экономики является достаточно высокой. В то же время общее положение сельхозтоваропроизводителей остается достаточно сложным, несмотря на увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции за три последних года. Неразвитость интеграционных связей сельскохозяйственного производства и переработки приводит к снижению эффективности аграрного сектора и, как следствие, благосостояния сельских жителей.

Ведущими направлениями развития экономики г.Славянска-на Кубани и Славянского района в целом являются:

- анализ экономической эффективности действующих производств пищевой промышленности и обоснование расширения ассортимента производимой продукции на базе местного сырья;

- обновление основных фондов и внедрение современной техники и прогрессивных технологий;

- считать приоритетными инвестиционные проекты, отвечающие следующим требованиям: опора на местную ресурсную базу, невысокая энергоемкость при малых капиталовложениях в проекты;

- стимулирование инвестиционных проектов в промышленные, строительные и транспортные предприятия, выпускающие конкурентоспособную продукцию и предоставляющие услуги;

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства путем сокращения административных барьеров;

- осуществление миграционной политики, направленной на привлечение трудоспособного населения в Славянский район;

- создание рыночной инфраструктуры, наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве, снижение зависимости района от ввоза продовольствия, повышение конкурентоспособности продукции, расширение рынков сбыта, развитие предприятий переработки.

Перспективы агропромышленного комплекса будут связаны с эффективностью формирования единого рыночного пространства, созданием условий для повышения конкурентоспособности продукции, стимулированием модернизации производства.

Отраслевая структура промышленного производства будет формироваться на основе создания новых производств, освоения новых видов продукции, востребованных рынком, на основе перепрофилирования и модернизации старых производств, имеющих резервные конкурентоспособные мощности.

Повышение эффективности строительного комплекса включает в себя внедрение программ ипотечного кредитования, предоставление заказов в рамках проводимых программ, обновление основных фондов строительных организаций, внедрение новых технологий, организацию системы контроля качества выполнения строительно-монтажных работ, разработку генеральных планов территорий, отвечающих современным требованиям.

Развитие сферы платных услуг, повышение рентабельности и привлекательности сервисных услуг предусматривает: повышение качества жилищно-коммунальных услуг, улучшение жилищных условий населения района, улучшение работы пассажирского транспорта, обновление парка автомашин, развитие частного и малого предпринимательства, развитие платных услуг связи, образования, медицины, физкультуры и спорта.

Снижение социальной напряженности, решение ключевых социальных и экологических проблем возможно посредством обеспечения устойчивого развития сферы социальных услуг, нацеленной на повышение уровня жизни населения, снижения социального неравенства, обеспечения всеобщей доступности основных социальных благ, качественного медицинского и социального обслуживания и образования, развития физкультуры и спорта, повышения занятости населения, усиления адресной социальной поддержки.

Список основных промышленных предприятий, расположенных на территории муниципального образования Славянское городское поселение:

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование отрасли (подотрасли) | Основные виды деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО Механический завод «Славянский» | Машиностроение и металлообработка | Производит передвижные и стационарные насосные станции, прицепы тракторные, автоприцепы, дизельные электростанции передвижные и стационарные, сварочные агрегаты автопоилки, люки канализационные тяжелые и облегченные, котлы топочные, ТНП. |
| 2 | ОАО швейная фабрика "Славянская" | Лёгкая промышленность | Производит изделия и средства защиты специального назначения, специальная одежда для рыбаков, камуфлированная одежда, рабочая одежда и обувь, изготовление по индивидуальным заказам верхней одежды, снаряжения для охотников, туристов и спортсменов, военная продукция. Спецодежда для медработников, предприятий пищевой промышленности и детских дошкольных учреждений, постельное бельё, лодки надувные и прочие изделия. |
| 3 | ОАО «Славянский консервный завод | Пищевая (плодоовощная) | Производство томатной пасты, напитков из фруктов и овощей, соусов, повидла, икры и прочих продуктов переработки овощей и фруктов. |
| 4 | ОАО «Славянский комбинат хлебопродуктов» | Пищевая (хлебопекарная, комбикормовая) | Производство муки, различных видов круп, комбикормов, хлебобулочных изделий. |
| 5 | ОАО «Славянский хлебозавод» | Пищевая (хлебопекарная) | Производство хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, торгово-закупочная деятельность. |
| 6 | ООО «Славянский хлебокомбинат» | Пищевая (хлебопекарная) | Производство хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, торгово-закупочная деятельность. |
| 7 | ОАО Маслосырзавод «Славянский» | Пищевая (молочная и маслосыродельная) | Переработка молока и производство масла, сыра, майонеза, кисломолочной продукции, мороженого. |
| 8 | ОАО МПК «Славянский» | Пищевая (мясная) | Производство колбасных изделий, мясных консервов, включая субпродукты I категории и прочую глубокую переработку мяса. |
| 9 | ЗАО Райпищекомбинат "Славянский" | Пищевая (пивоваренная) | Выработка безалкогольных напитков, кваса и минеральной воды, пива «Жигулевское», виноматериалов и прочих напитков. |
| 10 | ЗАО "Славянский рыбзавод" | Пищевая (рыбная) | Товарная рыбная продукция. |
| 11 | ЗАО Славянский завод "Стройматериалы" | Промышленность строительных материалов | Производит сборные железобетонные конструкции для промышленного и гражданского строительства, фундаментные блоки, плитку тротуарную, шлакоблок, товарный бетон. |
| 12 | ООО "Славянский кирпичный завод крайпотребсоюза" | Промышленность строительных материалов | Производит кирпич керамический красный. |
| 13 | ЗАО " ЭРА" | Промышленность строительных материалов | Изготовление бетонных изделий (плитка тротуарная), металлоизделий, столярных изделий. |
| 14 | ООО "Славянский стекольный завод", | Промышленность строительных материалов | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |

В агропромышленном комплексе приоритетами развития являются строительство фруктохранилища с глубокой заморозкой и тепличного комплекса, создание машинно-тракторной станции, строительство прудовых комплексов, в том числе для товарного выращивания пресноводной креветки и осетра, завода по искусственному выращиванию икры осетровых рыб.

Отправной точкой наращивания объемов стройиндустрии являются такие проекты, как строительство завода по производству керамического кирпича мощностью 36 миллионов штук в год и строительство завода по производству термоструктурных панелей (быстровозводимых комплектов жилых домов и административных зданий).

В перерабатывающей промышленности возможно строительство завода по производству пектина и крупного комплекса по переработке молока, включающего как собственную сырьевую базу, так и новое производство молочной продукции и организацию собственной сбытовой сети.

Организация перерабатывающего комплекса современного типа, обладая мультипликативным эффектом, будет стимулировать развитие аграрного сектора с использованием современной техники и технологий для увеличения объема и качества производства сельхозпродукции, как сырьевой базы обрабатывающего предприятия.

Основную долю (свыше 50%) в производстве пищевых продуктов в муниципальном образовании составляет переработка риса, которой занимается ОАО «Славянский комбинат хлебопродуктов» и несколько малых рисоперерабатывающих предприятий.

На современном этапе в  процессе переработки риса-сырца в готовую продукцию (4-5 видов) применяются технологии 40-летней давности, производительность труда в сопоставимых ценах отстаёт от роста заработной платы. В индустриально развитых странах для переработки риса применяются  современные безотходные технологии, и из риса-сырца изготавливают до 30 видов продукции. Это не только продукты питания, но и различные товары, и материалы, вырабатываемые из побочной продукции рисоводства.

Предполагается развитие кластера по переработке риса, связанного с выращиванием в районе риса, его переработкой и производством полуфабрикатов, спирта, брикетов, облицовочных материалов из рисовой шелухи и т.д. Региональная специализация или зона функционирования данного кластера может распространяться как на Славянский район, так и на соседние районы, где могут быть размещены предприятия, использующие в своем производстве продукты переработки риса. Развитие инновационной инфраструктуры кластера может осуществляться на базе функционирующего ВНИИ риса (п.Белозёрный).

Предлагаемое совершенствование модели социально-экономического и градостроительного развития г. Славянска-на-Кубани также предусматривает формирование нового стратегического направления хозяйственной деятельности – туристско-рекреационной, на основе использования ценного и масштабного историко-культурного наследия и рекреационных ресурсов территории.

Проектируемая территория обладает всеми необходимыми предпосылками для формирования и развития этого направления (выгодное географическое положение, благоприятные климатические условия, наличие источников йодобромной минеральной воды и целебной грязи). Славянск-на-Кубани признан курортом местного значения.

Город Славянск-на-Кубани является бальнеогрязевым курортом, предназначенным для лечения, отдыха и туризма людей всех возрастов. Расположенная на территории города бальнеолечебница «Приазовье» специализируется на лечении и профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, гинекологических, кожных, сердечно-сосудистых заболеваний и т.д. Проектом предлагается создание на базе существующей бальнеолечебницы санаторно-курортного комплекса «Славянская  бальнеологическая лечебница «Приазовье»  по оказанию лечебно-оздоровительных услуг населению Славянского района, других регионов края и России в целом (основание – инвестиционный проект, разработанный администрацией муниципального образования Славянский район).

Реализация инвестиционного проекта по строительству в г.Славянске-на-Кубани санаторно-курортного комплекса позволит с максимальной эффективностью использовать рекреационный потенциал территории,  внесёт свой вклад в развитие здравоохранения района и края, а также обеспечит, с одной стороны, рост налоговых поступлений за счет увеличения доходности в бюджеты различных уровней от предприятий курортно-туристского комплекса, а с другой – развитие смежных областей экономики.

Главными итогами развития экономики поселения должны стать увеличение рабочих мест, повышение доходов как бюджета, так и населения Славянского городского поселения. Данный раздел будет дополнен и доработан с учетом перспективы после  разработки  генерального плана на период до 2041 года.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды района адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения поселения, притока инвестиций в экономику муниципалитета, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития Краснодарского края и района, инвестиционных проектов и предложений.

В первую очередь, требуется снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов в поселении. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

В Славянском городском поселении предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование имеющейся структуры обслуживания, с учетом сложившихся факторов, с целью повышения качества жизни населения, уровня развития зеленых зон и объектов социально-бытового обслуживания.

В связи с экономическим развитием Славянского городского поселения будет расти численность населения как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных процессов.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа.

Объемы жилищного строительства на расчетный срок генплана позволят:

- произвести необходимую реконструкцию, модернизацию существующей усадебной застройки и организовать снос ветхого жилья;

- обеспечить жильем перспективное население, которое с учетом естественной прибыли, позволит освоить новые территории и даст необходимые предпосылки к улучшению социально-экономических показателей поселения.

Таблица № 3.1.1. Перспективы развития Славянского городского поселения

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения | чел. | 65620 | 66000 | 66380 | 67900 | 69007 |
| Среднегодовая численность работающих на предприятиях и организациях | чел. | 39752 | 39982 | 40212 | 41133 | 41804 |
| Доля работающих от всей численности МО | % | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 1211,4 | 1219,1 | 1226,8 | 1257,6 | 1280,2 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. кв. м | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,5 | 7,5 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | кв. м | 18,46 | 18,47 | 18,48 | 18,52 | 18,55 |

Количественные значения перспективных показателей развития Славянского городского поселения обосновываются в разделе 1.2., 1.3., 1.4. «Прогноз численности и состава населения, прогноз развития промышленности, прогноз развития застройки муниципального образования» Обосновывающих материалов.

## 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Славянского городского поселения, «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Славянский район до 2020 года», «Программы повышения энергетической эффективности на территории Славянского района на 2011-2020 годы» позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Таблица № 3.2.1. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 207741 | 209080 | 210419 | 211757 | 213096 | 214435 | 215774 | 217113 | 218452 | 219790 | 221129 | 222468 | 223807 | 225146 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. кВт. ч | 148386 | 149343 | 150299 | 151255 | 152212 | 153168 | 154124 | 155081 | 156037 | 156993 | 157949 | 158906 | 159862 | 160818 |
| прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 59355 | 59737 | 60120 | 60502 | 60885 | 61267 | 61650 | 62032 | 62415 | 62797 | 63180 | 63562 | 63945 | 64327 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2011 г.) | % | 98,7 | 99,4 | 100,0 | 100,6 | 101,3 | 101,9 | 102,5 | 103,2 | 103,8 | 104,5 | 105,1 | 105,7 | 106,4 | 107,0 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 86,96 | 86,96 | 86,96 | 86,96 | 86,96 | 95,13 | 97,91 | 97,91 | 97,91 | 98,91 | 99,90 | 100,90 | 101,90 | 102,84 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 45,21 | 45,21 | 45,21 | 45,21 | 45,21 | 49,45 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 51,42 | 51,94 | 52,45 | 52,97 | 53,46 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 93,26 | 95,99 | 95,99 | 95,99 | 96,97 | 97,94 | 98,92 | 99,90 | 100,82 |
| в т. ч. |
| отопление | тыс. Гкал | 74,68 | 74,68 | 74,68 | 74,68 | 74,68 | 81,17 | 83,08 | 83,08 | 83,08 | 83,83 | 84,58 | 85,34 | 86,09 | 86,84 |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 12,09 | 12,91 | 12,91 | 12,91 | 13,13 | 13,36 | 13,59 | 13,81 | 14,04 |
| в т. ч. |
| Всего теплоэнергии для населения | тыс. Гкал | 46,89 | 46,89 | 46,89 | 46,89 | 46,89 | 51,33 | 52,87 | 52,87 | 52,87 | 53,42 | 53,97 | 54,51 | 55,06 | 55,61 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 40,30 | 40,30 | 40,30 | 40,30 | 40,30 | 43,81 | 44,84 | 44,84 | 44,84 | 45,24 | 45,65 | 46,05 | 46,46 | 46,86 |
| горячее водоснабжение для населения | тыс. Гкал | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 7,53 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,18 | 8,32 | 8,46 | 8,60 | 8,74 |
| Прочие потребители | тыс. Гкал | 38,37 | 38,37 | 38,37 | 38,37 | 38,37 | 41,93 | 43,12 | 43,12 | 43,12 | 43,55 | 43,98 | 44,41 | 44,84 | 45,21 |
| в т. ч. |
| отопление | тыс. Гкал | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 37,37 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,59 | 38,94 | 39,28 | 39,63 | 39,98 |
| горячее водоснабжение |  | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 4,56 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,95 | 5,04 | 5,12 | 5,21 | 5,30 |
| Динамика изменения объема реализации тепловой энергии (по отношению к факту 2011 г.) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 109,4 | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 113,7 | 114,9 | 116,0 | 117,2 | 118,3 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 2537,7 | 2588,4 | 2639,1 | 2689,8 | 2740,5 | 3298,0 | 3855,5 | 4413,0 | 4970,5 | 5528,1 | 6085,6 | 6643,1 | 7200,6 | 7808,8 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. м3 | 1789,9 | 1828,2 | 1866,6 | 1904,9 | 1943,2 | 2364,9 | 2786,5 | 3208,2 | 3629,8 | 4051,4 | 4473,1 | 4894,7 | 5316,3 | 5776,3 |
| предприятия | тыс. м3 | 747,8 | 760,2 | 772,5 | 784,9 | 797,2 | 933,1 | 1069,0 | 1204,9 | 1340,8 | 1476,6 | 1612,5 | 1748,4 | 1884,3 | 2032,5 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2011 г.) | % | 96,2 | 98,1 | 100,0 | 101,9 | 103,8 | 125,0 | 146,1 | 167,2 | 188,3 | 209,5 | 230,6 | 251,7 | 272,8 | 295,9 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс. м3 | 1251,5 | 1275,1 | 1298,8 | 1322,4 | 1346,0 | 1535,0 | 1724,0 | 1912,9 | 2101,9 | 2290,9 | 2527,1 | 2884,5 | 3241,9 | 3610,2 |
| в т. ч .58,4% |
| от населения | тыс. м3 | 574,8 | 601,6 | 628,4 | 655,2 | 682,0 | 896,4 | 1110,7 | 1325,1 | 1539,4 | 1753,8 | 2021,7 | 2307,6 | 2593,6 | 2888,2 |
| от предприятий | тыс. м3 | 676,7 | 673,5 | 670,3 | 667,2 | 664,0 | 638,6 | 613,3 | 587,9 | 562,5 | 537,1 | 505,4 | 576,9 | 648,4 | 722,0 |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к факту 2011 г.) | % | 96,4 | 98,2 | 100,0 | 101,8 | 103,6 | 118,2 | 132,7 | 147,3 | 161,8 | 176,4 | 194,6 | 222,1 | 249,6 | 278,0 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализация газа потребителям | тыс. м3 | 84041,8 | 84490,4 | 84939,0 | 85387,5 | 85836,1 | 86284,6 | 86733,2 | 87181,8 | 87630,3 | 88078,9 | 88527,4 | 88976,0 | 89424,6 | 89873,1 |
| в т. ч .58,4% |
| населению | тыс. м3 | 70577,7 | 71117,7 | 71331,1 | 71707,8 | 72084,5 | 72461,2 | 72837,9 | 73214,6 | 73591,3 | 73968,0 | 74344,7 | 74721,4 | 75098,1 | 75474,8 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 13464,1 | 13372,7 | 13607,8 | 13679,7 | 13751,6 | 13823,4 | 13895,3 | 13967,1 | 14039,0 | 14110,9 | 14182,7 | 14254,6 | 14326,5 | 14398,3 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2011 г.) | % | 98,9 | 99,5 | 100,0 | 100,5 | 101,1 | 101,6 | 102,1 | 102,6 | 103,2 | 103,7 | 104,2 | 104,8 | 105,3 | 105,8 |
| УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО всем потребителям | тыс. м3 | 151,5 | 155,1 | 156,9 | 161,4 | 163,1 | 166,7 | 170,3 | 173,8 | 177,4 | 181,0 | 184,5 | 189,0 | 192,6 | 196,1 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО населению | тыс. м3 | 128,8 | 131,8 | 133,4 | 137,1 | 138,7 | 141,7 | 144,7 | 147,8 | 150,8 | 153,8 | 156,9 | 160,6 | 163,7 | 166,7 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО прочим потребителям | тыс. м3 | 22,7 | 23,3 | 23,5 | 24,2 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,7 | 28,3 | 28,9 | 29,4 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2011 г.) | % | 96,1 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106,1 | 108,2 | 110,4 | 112,6 | 114,9 | 117,2 | 119,5 | 121,9 | 124,3 |

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы представлено в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

## 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг

Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Славянском городском поселении представлена в таблице:

Таблица № 4.1.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

| Коммунальные услуги | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году по ПКР | 109,4% | 109,7% | 109,9% | 110,2% | 110,5% | 110,7% | 110,9% | 111,0% | 111,1% | 110,9% | 110,8% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) | 15,8% | 16,0% | 16,3% | 16,5% | 16,7% | 17,0% | 17,2% | 17,4% | 17,5% | 17,5% | 17,4% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах, включающих в себя источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) |  | 16,3% | 16,5% | 16,7% | 16,9% | 17,3% | 17,5% | 17,7% | 17,8% | 17,8% | 17,7% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели приказа от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | 18,1% | 17,8% | 17,7% | 17,5% | 17,2% | 17,0% | 16,8% | 16,5% | 16,3% | 16,1% | 15,9% |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели приказа от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | 87,9% | 88,1% | 88,4% | 88,7% | 89,0% | 89,2% | 89,4% | 89,7% | 89,8% | 90,0% | 90,2% |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не менее 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели приказа от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения по ПКР | 14,3% | 14,0% | 13,8% | 13,5% | 13,4% | 13,3% | 13,1% | 13,0% | 12,7% | 12,5% | 12,3% |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатели приказа от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |

## 4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Обоснование перспективных показателей прогноза спроса на коммунальные ресурсы: электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение представлены в разделе 5 «Целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, услуги по захоронению (утилизации) ТБО в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах:

| Таблица № 4.2.1. Развитие системы электроснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели развития системы электроснабжения |
| Располагаемая мощность ТП | мВт | 85,5 | 86,3 | 87,0 | 90,1 | 93,1 |
| Общая протяжённость сетей | км | 968,2 | 969,3 | 970,3 | 974,5 | 978,7 |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт. ч | 289284 | 290626 | 290285 | 295280 | 299145 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт. ч | 47520 | 47390 | 45744 | 44889 | 44354 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 22,3 | 22,1 | 21,2 | 20,3 | 19,7 |
| Объём отпуска в сеть | тыс. кВт. ч | 260616 | 261825 | 261518 | 266018 | 269500 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 213096 | 214435 | 215774 | 221129 | 225146 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс. кВт. ч | 152211 | 153168 | 154124 | 157949 | 160818 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 60885 | 61267 | 61650 | 63180 | 64328 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 65620 | 66000 | 66380 | 67900 | 69007 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (общедомовые приборы учета) | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги электроснабжения | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Таблица № 4.2.2. Развитие системы теплоснабжения |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 77,26 | 73,14 | 69,02 | 64,91 | 54,61 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 45,21 | 49,45 | 50,90 | 51,94 | 53,46 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 58,5 | 67,6 | 73,7 | 80,0 | 97,9 |
| Общая протяженность сетей | км | 99,02 | 98,89 | 98,76 | 98,25 | 97,74 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 52,44 | 47,12 | 42,03 | 13,97 | 0,00 |
| 1. Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 86,96 | 95,13 | 97,91 | 99,90 | 102,84 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 2,00 | 2,19 | 2,25 | 2,30 | 2,37 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал | 85,26 | 93,26 | 95,99 | 97,94 | 100,82 |
| Нормативный объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 8,34 | 8,52 | 8,69 | 9,40 | 9,95 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 12,89 | 12,45 | 12,01 | 10,25 | 8,89 |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 15,47 | 14,75 | 14,03 | 11,16 | 8,94 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 85,26 | 93,26 | 95,99 | 97,94 | 100,82 |
| в т. ч. |
| Общий объём реализации услуги отопления | тыс. Гкал | 74,68 | 81,17 | 83,08 | 84,58 | 86,84 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 40,30 | 43,81 | 44,84 | 45,65 | 46,86 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления | чел. | 20998 | 21120 | 21242 | 21728 | 65557 |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. Гкал | 10,58 | 12,09 | 12,91 | 13,36 | 14,04 |
| в т. ч. |
| ГВС для населения | тыс. Гкал | 6,59 | 7,53 | 8,04 | 8,32 | 8,74 |
| Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения | чел. | 5721 | 6535 | 6978 | 7223 | 7591 |
| Охват населения приборами учета горячей воды (индивидуальные приборы учета) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Индикаторы надёжности системы теплоснабжения |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги отопления | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки ГВС | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Таблица № 4.2.2.1. Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители тепловой энергии | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Объем теплоносителя, тыс. куб. м |
| Централизованное теплоснабжение | 308,9 | 308,9 | 308,9 | 310,1 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,6 | 310,8 | 310,9 | 311,1 | 311,2 |
| Жилой фонд | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 170,5 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,9 | 171,3 | 171,4 | 171,5 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 93,0 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,2 | 93,2 | 93,3 | 93,3 | 93,4 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,5 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,7 | 46,7 |
| Таблица № 4.2.2.2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки |
| Год | Установленная тепловая мощность | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
|  | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2011 | 77,26 | 2,23 | 1,723 | 75,54 | 16,91 | 12,771 | 62,77 | 12,77 |
| 2012 | 77,26 | 2,23 | 1,723 | 75,54 | 16,19 | 12,228 | 63,31 | 12,23 |
| 2013 | 77,26 | 2,23 | 1,723 | 75,54 | 15,47 | 11,686 | 63,85 | 11,69 |
| 2014 | 73,14 | 2,23 | 1,631 | 71,51 | 14,75 | 10,549 | 60,96 | 10,55 |
| 2015 | 69,02 | 2,23 | 1,539 | 67,48 | 14,03 | 9,470 | 58,01 | 9,47 |
| 2016 | 67,99 | 2,23 | 1,516 | 66,48 | 13,32 | 8,852 | 57,63 | 8,85 |
| 2017 | 66,97 | 2,23 | 1,493 | 65,47 | 12,60 | 8,247 | 57,22 | 8,25 |
| 2018 | 65,94 | 2,23 | 1,470 | 64,47 | 11,88 | 7,657 | 56,81 | 7,66 |
| 2019 | 64,91 | 2,23 | 1,447 | 63,46 | 11,16 | 7,082 | 56,38 | 7,08 |
| 2020 | 61,51 | 2,23 | 1,372 | 60,14 | 10,42 | 6,266 | 53,87 | 6,27 |
| 2021 | 58,11 | 2,23 | 1,296 | 56,82 | 9,68 | 5,500 | 51,32 | 5,50 |
| 2022 | 54,61 | 2,23 | 1,218 | 53,39 | 8,94 | 4,773 | 48,62 | 4,77 |

Таблица № 4.2.2.3. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

| Наименование | Длина участка, м | № записи в Едином гос. реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата принятия на учет | Кадастровый № земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимого имущества | Организация, уполномоченная на эксплуатацию бесхозных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети | не выявлены бесхозяйные тепловые сети |
| Таблица № 4.2.3. Развитие системы водоснабжения |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы водоснабжения |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 12,500 | 14,022 | 15,545 | 21,634 | 26,340 |
| Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % | 40,53% | 43,60% | 46,67% | 58,94% | 68,42% |
| Общая протяжённость сетей | км | 352,8 | 354,9 | 357,0 | 365,5 | 372,0 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 280,6 | 264,9 | 249,2 | 186,5 | 138,0 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 4566,6 | 5060,3 | 5554,0 | 7528,7 | 9054,7 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 4429,6 | 4928,4 | 5427,2 | 7422,4 | 8964,1 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 1689,1 | 1630,4 | 1571,7 | 1336,8 | 1155,3 |
| Уровень потерь | % | 38,13% | 33,08% | 28,96% | 18,01% | 12,89% |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 2740,5 | 3298,0 | 3855,5 | 6085,6 | 7808,8 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 1943,2 | 2364,9 | 2786,5 | 4473,1 | 5776,3 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 797,2 | 933,1 | 1069,0 | 1612,5 | 2032,5 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 63300 | 63806 | 64312 | 66336 | 67900 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 90,80% | 91,81% | 92,82% | 96,87% | 100,00% |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета воды (общедомовые приборы учета) | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Охват населения приборами учета воды (индивидуальные приборы учета) | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Соответствие качества питьевой воды СанПиН | да/нет | да | да | да | да | да |
| Индикаторы надёжности системы водоснабжения |
| Аварийность коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./км | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Фактический износ систем коммунальной инфраструктуры водозаборов | % | 80,00% | 70,00% | 60,00% | 20,00% | 0,00% |
| Фактический износ сетей систем водоснабжения | % | 80,00% | 70,00% | 60,00% | 20,00% | 0,00% |

| Таблица № 4.2.4. Развитие системы водоотведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы водоотведения |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 6,44 | 7,2595 | 8,079 | 10,2 | 13,89 |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 33,72% | 34,78% | 35,85% | 31,88% | 43,40% |
| Общая протяжённость сетей | км | 98,2 | 103,898 | 109,596 | 124 | 150 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 52,5 | 49,662 | 46,824 | 39,6 | 26,7 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | 1346 | 1595 | 1844 | 2527 | 3610,2 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 682 | 925 | 1167 | 2022 | 2888,15 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 1346 | 1627 | 1908 | 2729 | 3899,01 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | 1346 | 1627 | 1908 | 2729 | 3899,01 |
| Передано ст. вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 19083 | 20718 | 22354 | 23765 | 33950 |
| Индикаторы надёжности системы водоотведения |
| Аварийность коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Таблица № 4.2.5. Развитие системы газоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы газоснабжения |
| Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего: | тыс. м3 | 85836 | 86285 | 86733 | 88527 | 89873 |
| - транзит | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 85836 | 86285 | 86733 | 88527 | 89873 |
| коммун.-быт. и промышленным предприятиям | тыс. м3 | 13752 | 13823 | 13895 | 14183 | 14398 |
| населению | тыс. м3 | 72085 | 72461 | 72838 | 74345 | 75475 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 18579 | 18676 | 18773 | 19162 | 19453 |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 96,00% | 98,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

## 4.3. Целевые показатели потребления населением Славянского городского поселения каждого вида коммунального ресурса

Таблица № 4.3.1. Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел

| Индикаторы | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система электроснабжения |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 270,1 | 270,2 | 270,4 | 270,5 | 270,6 | 270,8 | 270,9 | 271,0 | 271,1 | 271,3 | 271,4 | 271,6 | 271,7 | 271,9 |
| II. Система теплоснабжения |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | тыс. Гкал / кв. м в год | 0,06324 | 0,06284 | 0,06243 | 0,06204 | 0,06165 | 0,06659 | 0,06772 | 0,06730 | 0,06689 | 0,06707 | 0,06726 | 0,06745 | 0,06764 | 0,06783 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | тыс. Гкал / чел. в год | 0,00017 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00018 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 |
| III. Система водоснабжения |
| Удельное водопотребление | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0396 | 0,0401 | 0,0407 | 0,0412 | 0,0418 | 0,0500 | 0,0581 | 0,0661 | 0,0740 | 0,0819 | 0,0896 | 0,0973 | 0,1049 | 0,1132 |
| IV. Система водоотведения |
| Удельное водоотведение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,0195 | 0,0198 | 0,0200 | 0,0203 | 0,0205 | 0,0233 | 0,0260 | 0,0287 | 0,0313 | 0,0339 | 0,0372 | 0,0423 | 0,0472 | 0,0523 |
| V. Система газоснабжения |
| Удельное газоснабжение | тыс.м3 / чел. в мес. | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел. в год | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Славянского городского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов Славянского городского поселения представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования);

- инвестиционными проектами в теплоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении;

- инвестиционными проектами для предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТБО.

| № п/п | Территория/категория/наименование проекта (группы проектов) | Стоимость, тыс.руб., без учёта НДС |
| --- | --- | --- |
|  | Славянское городское поселение | 4 724 502,74 |
| 1 | Обязательные проекты: подключение новых потребителей, обеспечение нормативного уровня надёжности, повышение экол.безопасности, выполнение требований ФЗ «Об энергосбережении…» (39 проектов) | 3 537 824,34 |
| 1.1 | Строительство (новое): Котельная 29 (1п) Славянское ГП г Славянск на Кубани | 7 956,70 |
| 1.2 | Строительство (новое): Котельная 30 (2п) Славянское ГП г Славянск на Кубани | 6 802,30 |
| 1.3 | Строительство (новое): Котельная 31 (3п) Славянское ГП г Славянск на Кубани | 12 122,30 |
| 1.4 | Строительство (новое): Котельная 32 (4п) Славянское ГП г Славянск на Кубани | 7 631,50 |
| 1.5 | Строительство Т/С (новое): Котельная 3 (№ 3) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Красная | 49 189,40 |
| 1.6 | Строительство Т/С (новое): Котельная 4 (№ 4) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Ленина | 22 457,20 |
| 1.7 | Строительство Т/С (новое): Котельная 5 (№ 5) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Красная | 11 833,40 |
| 1.8 | Строительство Т/С (новое): Котельная 6 (№ 6) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Красная | 21 811,30 |
| 1.9 | Строительство Т/С (новое): Котельная 7 (№ 7) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Отдельская | 80 082,10 |
| 1.10 | Строительство Т/С (новое): Котельная 9 (№ 9) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Дзержинского | 1 006,70 |
| 1.11 | Строительство Т/С (новое): Котельная 10 (№ 10) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Красная | 2 335,80 |
| 1.12 | Строительство Т/С (новое): Котельная 11 (№ 11) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Набережная | 6 086,60 |
| 1.13 | Строительство Т/С (новое):Котельная 12 (№ 12) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Троицкая | 6 827,70 |
| 1.14 | Строительство Т/С (новое): Котельная 13 (№ 13) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Стаханова | 3 205,10 |
| 1.15 | Строительство Т/С (новое): Котельная 14 (№ 14) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Запорожская | 6 230,50 |
| 1.16 | Строительство Т/С (новое): Котельная 15 (№ 15) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Отдельская | 1 598,30 |
| 1.17 | Строительство Т/С (новое): Котельная 16 (№ 16) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Победы | 967,30 |
| 1.18 | Строительство Т/С (новое): Котельная 17 (№ 17) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Красная | 6 342,80 |
| 1.19 | Строительство Т/С (новое): Котельная 18 (№ 20) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Кубанская | 34,30 |
| 1.20 | Строительство Т/С (новое): Котельная 19 (№ 30/34) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Отдельская | 99 245,10 |
| 1.21 | Строительство Т/С (новое): Котельная 20 (№ 31) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Школьная | 570,10 |
| 1.22 | Строительство Т/С (новое): Котельная 21 (№ 36) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Богдановская | 6 943,10 |
| 1.23 | Строительство Т/С (новое): Котельная 22 (№ 44) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Дружбы народов | 3 426,80 |
| 1.24 | Строительство Т/С (новое): Котельная 23 (№ 51) Славянское ГП г Славянск на Кубани | 142,00 |
| 1.25 | Строительство Т/С (новое): Котельная 24 (№ 53) Славянское ГП г Славянск на Кубани | 574,30 |
| 1.26 | Строительство Т/С (новое): Котельная 25 (№ 54) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Набережная | 4 857,10 |
| 1.27 | Строительство Т/С (новое): Котельная 26 (№ 55) Славянское ГП г Славянск на Кубани | 2 139,80 |
| 1.28 | Строительство Т/С (новое): Котельная 28 (№ 59) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Пролетарская | 2 980,00 |
| 1.29 | Строительство Т/С (новое): Котельная 29 (1п) Славянское ГП г Славянск на Кубани | 3 175,40 |
| 1.30 | Строительство Т/С (новое): Котельная 30 (2п) Славянское ГП г Славянск на Кубани | 3 609,30 |
| 1.31 | Строительство Т/С (новое): Котельная 31 (3п) Славянское ГП г Славянск на Кубани | 3 291,10 |
| 1.32 | Строительство Т/С (новое): Котельная 32 (4п) Славянское ГП г Славянск на Кубани | 1 246,30 |
| 1.33 | Строительство сетей водоснабжения | 110 440,00 |
| 1.34 | Строительство КНС | 220 180,00 |
| 1.35 | Строительство сетей канализаций | 1 781 390,70 |
| 1.36 | Строительство сетей водоотведения | 173 120,00 |
| 1.37 | Энергоснабжение: реконструкция и строительство ТП и ВЛ | 788 307,49 |
| 1.38 | Газоснабжение: строительство газопровода и ПРГ | 27 167,49 |
| 1.39 | Сбор и вывоз ТБО: строительство и обустройство объектов, приобретение машин и оборудования | 50 496,96 |
| 2 | Эффективные проекты: реконструкция котельных, автоматизация котельных (24 проекта) | 169 867,10 |
| 2.1 | Реконструкция: Котельная 1 (№ 1) Славянское ГП п Кубрис | 22 458,70 |
| 2.2 | Реконструкция: Котельная 3 (№ 3) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Красная | 14 714,60 |
| 2.3 | Реконструкция: Котельная 4 (№ 4) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Ленина | 11 882,50 |
| 2.4 | Реконструкция: Котельная 5 (№ 5) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Красная | 9 775,20 |
| 2.5 | Реконструкция: Котельная 6 (№ 6) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Красная | 11 882,50 |
| 2.6 | Реконструкция:Котельная 7 (№ 7) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Отдельская | 20 536,20 |
| 2.7 | Реконструкция: Котельная 9 (№ 9) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Дзержинского | 3 599,00 |
| 2.8 | Реконструкция: Котельная 10 (№ 10) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Красная | 10 250,80 |
| 2.9 | Реконструкция: Котельная 11 (№ 11) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Набережная | 4 615,40 |
| 2.10 | Реконструкция: Котельная 12 (№ 12) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Троицкая | 4 171,80 |
| 2.11 | Реконструкция: Котельная 13 (№ 13) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Стаханова | 5 304,30 |
| 2.12 | Реконструкция: Котельная 14 (№ 14) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Запорожская | 4 171,80 |
| 2.13 | Реконструкция: Котельная 15 (№ 15) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Отдельская | 4 348,20 |
| 2.14 | Реконструкция: Котельная 16 (№ 16) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Победы | 3 368,50 |
| 2.15 | Реконструкция: Котельная 17 (№ 17) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Красная | 5 604,60 |
| 2.16 | Реконструкция: Котельная 18 (№ 20) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Кубанская | 2 780,10 |
| 2.17 | Реконструкция: Котельная 19 (№ 30/34) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Отдельская | 1 847,70 |
| 2.18 | Реконструкция: Котельная 21 (№ 36) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Богдановская | 6 452,50 |
| 2.19 | Реконструкция: Котельная 22 (№ 44) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Дружбы народов | 4 171,80 |
| 2.20 | Реконструкция: Котельная 23 (№ 51) Славянское ГП г Славянск на Кубани | 1 463,70 |
| 2.21 | Реконструкция: Котельная 24 (№ 53) Славянское ГП г Славянск на Кубани | 4 348,20 |
| 2.22 | Реконструкция: Котельная 25 (№ 54) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Набережная | 4 348,20 |
| 2.23 | Реконструкция: Котельная 26 (№ 55) Славянское ГП г Славянск на Кубани | 3 599,00 |
| 2.24 | Реконструкция: Котельная 28 (№ 59) Славянское ГП г Славянск на Кубани ул Пролетарская | 4 171,80 |
| 3 | Условно-эффективные проекты: реконструкция тепловых сетей, реконструкция объектов и сетей водоснабжения и водоотведения (5 проектов) | 1 016 811,30 |
| 3.1 | Реконстр.Т/С: Котельная 1 (№ 1) Славянское ГП п Кубрис | 103 111,30 |
| 3.2 | Реконструкция сетей водоснабжения | 376 670,00 |
| 3.3 | Реконструкция существующих водозаборов | 143 120,00 |
| 3.4 | Реконструкция КНС | 75 990,00 |
| 3.5 | Реконструкция сетей водоотведения | 317 920,00 |

Таблица № 5.1. Свод инвестиционных проектов

в ценах 2012 г., тыс. руб.

| Мероприятия | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: подключение новых потребителей, обеспечение нормативного уровня надёжности, повышение экол.безопасности, выполнение требований ФЗ «Об энергосбережении…» | 3537824 | 495295 | 459917 | 424539 | 389161 | 360858 | 346707 | 318404 | 283026 | 247648 | 212269 |
| ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ: реконструкция котельных, автоматизация котельных | 169867 | 23781 | 22083 | 20384 | 18685 | 17326 | 16647 | 15288 | 13589 | 11891 | 10192 |
| УСЛОВНО-ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ: реконструкция тепловых сетей, реконструкция объектов и сетей водоснабжения и водоотведения | 1016811 | 142354 | 132185 | 122017 | 111849 | 103715 | 99648 | 91513 | 81345 | 71177 | 61009 |
| ИТОГО: | 4724503 | 661430 | 614185 | 566940 | 519695 | 481899 | 463001 | 425205 | 377960 | 330715 | 283470 |
| в т. ч. |
| Бюджетные средства | 2551231 | 476230 | 417646 | 357172 | 306620 | 260226 | 212981 | 174334 | 128506 | 105829 | 76537 |
| Привлеченные средства | 2173271 | 185201 | 196539 | 209768 | 213075 | 221674 | 250021 | 250871 | 249454 | 224886 | 206933 |

Таблица № 5.2. Свод инвестиционных проектов

с учетом инфляционных процессов, тыс. руб.

| Мероприятия | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: подключение новых потребителей, обеспечение нормативного уровня надёжности, повышение экол.безопасности, выполнение требований ФЗ «Об энергосбережении…» | 4485053 | 526994 | 517730 | 501807 | 481149 | 464900 | 463637 | 440684 | 403481 | 363632 | 321038 |
| ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ: реконструкция котельных, автоматизация котельных | 215348 | 25303 | 24859 | 24094 | 23102 | 22322 | 22261 | 21159 | 19373 | 17460 | 15414 |
| УСЛОВНО-ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ: реконструкция тепловых сетей, реконструкция объектов и сетей водоснабжения и водоотведения | 1289056 | 151464 | 148802 | 144225 | 138288 | 133618 | 133255 | 126658 | 115965 | 104512 | 92270 |
| ИТОГО: | 5989457 | 703762 | 691390 | 670126 | 642539 | 620840 | 619153 | 588501 | 538820 | 485604 | 428722 |
| в т. ч. |
| Бюджетные средства | 3093828 | 506709 | 470145 | 422180 | 379098 | 335253 | 284810 | 241285 | 183199 | 155393 | 115755 |
| Привлеченные средства | 2895629 | 197053 | 221245 | 247947 | 263441 | 285586 | 334343 | 347216 | 355621 | 330211 | 312967 |

Подробное описание инвестиционных проектов представлено в томах 1-6 Обосновывающих материалов.

«Программой повышения энергетической эффективности на территории Славянского района на 2011-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования Славянский район № 210 от 07.02.2011 г., предусмотрены мероприятия по реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

| Таблица № 5.3. Экономическая эффективность от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Потери тепловой энергии | % | 15,47 | 14,75 | 14,03 | 13,32 | 12,60 | 11,88 | 11,16 | 10,42 | 9,68 | 8,94 |
| Экономия от уменьшения потерь тепла | тыс. руб. | 2596,74 | 3721,01 | 4966,44 | 6326,23 | 7934,40 | 9850,10 | 12058,33 | 14530,46 | 17285,48 | 20336,59 |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. руб. | 2012,43 | 2731,79 | 3462,97 | 4234,58 | 5142,34 | 6265,39 | 7580,94 | 9089,04 | 10813,80 | 12753,39 |
| Экономия от снижения потребления топлива | тыс. руб. | 3530,59 | 4630,15 | 5677,00 | 6721,56 | 7911,29 | 9351,33 | 10986,87 | 12801,46 | 14813,42 | 17004,52 |
| Экономия в расчете на 1 Гкал реализованной теплоэнергии | руб./Гкал | 95,47 | 118,84 | 146,96 | 180,04 | 218,65 | 262,63 | 312,69 | 368,18 | 429,56 | 496,87 |
| Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению | тыс. руб. | 8139,76 | 11082,94 | 14106,41 | 17282,38 | 20988,03 | 25466,82 | 30626,14 | 36420,95 | 42912,70 | 50094,50 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Уровень потерь | % | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13 |
| Экономия от уменьшения потерь воды | тыс. руб. | 4114,8 | 5786,0 | 7916,3 | 10806,9 | 14184,8 | 17833,1 | 21590,5 | 26811,4 | 32464,2 | 38486,1 |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. руб. | 1465,6 | 1966,5 | 2681,4 | 3295,8 | 4445,7 | 5644,9 | 6685,8 | 8415,4 | 10012,4 | 11447,7 |
| Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению | тыс. руб. | 5580,3 | 7752,6 | 10597,7 | 14102,7 | 18630,5 | 23478,0 | 28276,3 | 35226,8 | 42476,5 | 49933,8 |
| Общая экономия при реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | тыс. руб. | 13720,10 | 18835,50 | 24704,06 | 31385,08 | 39618,51 | 48944,85 | 58902,48 | 71647,76 | 85389,25 | 100028,25 |

## 6.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов представлен в разделе 12 «Финансовые потребности для реализации программы» Обосновывающих материалов. Объемы финансовых потребностей представлены в ценах 2012 г.

2. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

В разделе 13 «Организация реализации проектов» Обосновывающих материалов проанализирована ситуация и сделан вывод, что собственные средства предприятий (амортизационные отчисления и надбавка к тарифам на коммунальные услуги и прибыли предприятий коммунального комплекса) в Славянском городском поселении в настоящее время не могут являться источниками финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО и системы электроснабжения (в части муниципальной собственности).

Единственными источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО в городском поселении в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края до 2016 г.»;

- развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 437.

3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период действия Программы представлена в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги». Тарифы на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры в Программе не рассматривались, т.к. они не были установлены органом местного самоуправления.

4. Расчет платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг с учетом дополнительных расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению представлен в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги».

## 7.  Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Славянского городского поселения.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Славянского городского поселения, Собранием депутатов Славянского городского поселения.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.