Содержание:

1.	Паспорт КСОДД	3

2.	Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации	7

3.	Мероприятия по организации дорожного движения и очередность их реализации	96

4.	Предложения по очередности реализации мероприятий по организации дорожного движения	130

5.	Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по организации дорожного движения	133

6.	Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения	138

Характеристика дорожного движения:

В рамках работы по внесению изменений в комплексную схему организации дорожного движения выполнен анализ улично-дорожной сети автомобильных дрог Славянского городского поселения:

- на территории городского поселения автомобильные дороги в основном образуют простые примыкания и пересечения, проезд определяется дорожными знаками приоритетов и светофорным регулированием;

- опорную сеть автомобильных дорог г. Славянск-на-Кубани образуют федеральная, региональная и внутригородские автомобильные дороги общего пользования местного значения;

- протяженность автомобильных дорог в собственности Славянского городского поселения 253,5 км;

- для автомобильных дорог Славянского городского поселения необходимо проведение ежегодной оценки технического состояния автомобильных дорог согласно Приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 07 августа 2020 г. N 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» для определения транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;

- для автомобильных дорог Славянского городского поселения в полном объеме проведена паспортизация автомобильных дорог;

- проекты организации дорожного движения на автомобильные дороги разработаны в полном объеме в 2021 году. Проекты организации дорожного движения разрабатываются раз в 3 года.

Основными проблемами дорожного комплекса на исследуемой территории является повышенная изношенность либо отсутствие дорожного покрытия, повышенная изношенность ТСОДД на территории поселения, а также низкий уровень финансирования.

В рамках выполненной работы предложены к реализации мероприятия по объектам дорожного хозяйства, находящихся в собственности Славянского городского поселения, представлен ориентировочный объем финансирования для выполнения мероприятий.

Оценка сети дорог рассматриваемых территорий представлена в разделе 2.3.

Сводная оценка организации дорожного движения с помощью показателей уровня обслуживания представлена в разделе 2.4.

В ходе выполнения внесения изменений в КСОДД были внесены данные мониторинга параметров дорожного движения. Результаты представлены в разделе 2.8.

# Паспорт КСОДД

| Наименование КСОДД | Комплексная схема организации дорожного движения Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края |
| --- | --- |
| Основание для разработки КСОДД | 1.Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2.Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ (ред. от 15.04.2019 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). |
| Заказчик КСОДД | Администрация Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края 353560, РФ, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, д. 22 |
| Разработчик КСОДД | ООО «ОценкаПроектСервис» Адрес: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Тургеневский, д. №17, оф. №9 |
| Цели и Задачи КСОДД | 1. Обеспечение безопасности дорожного движения; 2. Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов; 3. Организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов; 4. Повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования; 5. Организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов капитального строительства различного функционального назначения использования; 6. Снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов использования; 7. Снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду. |
| Показатели оценки эффективности организации дорожного движения | показатели безопасности дорожного движения; параметры, характеризующих дорожное движение; параметры эффективности организации дорожного движения; показатели негативного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения; эффект от внедрения мероприятий по организации дорожного движения |
| Сроки и этапы реализации КСОДД | Мероприятия КСОДД охватывают период 2023-2037 годов., 1 этап: 2023-2027гг., 2 этап: 2028-2032гг., 3 этап: 2033-3037гг. |
| Описание запланированных мероприятий по организации дорожного движения | 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования, находящихся на балансе МО «Славянское городское поселение», и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся на балансе МО «Славянское городское поселение», и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 3. Мероприятия по капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, находящихся на балансе МО «Славянское городское поселение», и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги и прогнозируемому уровню загрузки. 5. Мероприятия по организации дорожного движения. Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. 6. Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек. Реализация мероприятий позволит повысить качество велосипедного и пешеходного передвижения населения. |
| Объемы и источники их финансирования | Общий объем финансирования КСОДД составит 1 723 134,27 рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2023-2037 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |

# Пояснительная записка

# Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации

## Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), долгосрочных целевых программ, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, материалов инженерных изысканий.

Славянское городское поселение имеет следующие документы территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования:

- Генеральный план;

- Правила землепользования и застройки;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Славянского городского поселения Славянского района;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Славянское городское поселение Славянского района Краснодарского края на 2017-2027 годы.

## Положения Генерального плана в части ОДД и БДД.

Генеральный план города Славянска-на-Кубани разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Сроки реализации:

I очередь - 2017 г.;

Расчетный срок - 2027 г.

При разработке генерального плана города намечен ряд мероприятий, суть которых заключается в следующем:

- совершенствование транспортной инфраструктуры. совершенствование функционального зонирования города;

- формирование общегородского центра;

- формирование подцентров;

- организация речного фасада города со стороны р. Протока;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений города, включая создание зеленой зоны отдыха;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- дальнейшее развитие производственной зоны, преимущественно Южной.

В Славянском транспортном узле пересекаются автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения Краснодарского края:

- г. Темрюк –г. Краснодар – г. Кропоткин;

- г. Славянск-на-Кубани – г. Крымск;

- Подъезд к г. Славянск-на-Кубани;

- г. Славянск-на-Кубани – ст-ца Петровская – п. Целинный – с. Ачуево;

- г. Славянск-на-Кубани – х. Прикубанский.

Давая общую оценку технического состояния региональных автомобильных дорог Славянского транспортного узла, следует отметить, что все дороги имеют твердое покрытие, то есть решена задача обеспечения круглогодичного проезда всех видов автомобильного транспорта.

Одна из главных региональных автомобильных дорог «Темрюк – Краснодар – Кропоткин», проходящая через г. Славянск-на-Кубани в широтном направлении, более всего соответствует базовому развитию транспортного маршрута всего южного округа. К этому же транспортному маршруту относится и автомобильная дорога «Тимашевск – Славянск-на-Кубани – Крымск».

Произошли резкие изменения в составе движения. Резко возросла доля пассажирского транспорта - до 63-73%. Доля грузовых автомобилей уменьшилась до 18-35%, но за счет резкого увеличения в потоке доли автомобилей большой грузоподъемности произошло увеличение средней грузоподъемности по дорогам края.

Развитие автомобильных дорог Славянского транспортного узла намечается по следующим направлениям:

- приведение технического уровня существующих региональных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения;

- необходимость устройства транспортных развязок в разных уровнях в районе г. Славянск-на-Кубани.

Так как существующая дорога «Обход к г. Славянск-на-Кубани» практически становится магистральной дорогой при развитии территории города на расчетный срок, проектом предусмотрено устройство транспортных развязок в разных уровнях с учетом обхода по новому направлению:

- примыкание в южном направлении по типу «неполного клеверного листа» в сторону г. Крымск по новому направлению объездной дороги;

- на участке существующего обхода в месте примыкания с магистральными улицами общегородского значения ул. Пролетарская, ул. Кубанская по типу «неполный клеверный лист»;

- на новом направлении обхода в месте примыкания с магистральной улицей общегородского значения им. Юных Коммунаров по типу «труба»;

- в месте примыкания нового направления обхода и региональной дороги «Темрюк – Краснодар – Кропоткин» по типу «труба»;

- в месте пересечения автомобильной дороги «Темрюк – Краснодар – Кропоткин», «Обход к г. Славянск-на-Кубани» автомобильной дороги в направлении Ачуево и магистральной улицы общегородского значения ул. Красная по типу «кольцо» с двумя путепроводами;

- пересечение существующего обхода и магистральной улицы общегородского значения им. Юных Коммунаров предусмотрено в двух уровнях с устройством путепровода.

Все пересечения с железной дорогой магистральных улиц предусмотрены только в двух уровнях.

При пересечении региональных дорог «Тимашевск – Славянск-на-Кубани – Крымск» и «Славянск-на-Кубани – Маевский» проектом предусмотрена развязка в одном уровне по типу кольцевого пересечения с большим эллиптическим центральным островком, обеспечивающим лучшие условия движения более загруженному направлению.

Предлагаемые схемы транспортных развязок могут служить резервированием площади для разработки проектов пересечений и примыканий автомобильных дорог Славянского транспортного узла. Схема предлагаемых решений по модернизации сети внешних автомобильных дорог приведена в проекте.

В социальной сфере к наиболее значимым результатам осуществления строительства обхода г. Славянск-на-Кубани и развязок в двух уровнях можно отнести:

- сокращение количества и уменьшение степени тяжести дорожно-транспортных происшествий;

- создание новых рабочих мест;

- улучшение условий труда, жилищных и культурно-бытовых условий населения;

- повышение надежности снабжения населения топливом, продовольствием и другими товарами;

- увеличение потока отдыхающих и туристов;

- сокращение шумового воздействия автотранспорта и эмиссии вредных веществ;

- развитие межрегиональных связей и торговли;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций и укрепление обороноспособности страны.

В г. Славянске-на-Кубани генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть проектировалась в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Проектом предлагается развитие уличной сети города, основной на сохранении существующей прямоугольной сетки улиц и дифференциации магистральных улиц по их значению с учетом резко возрастающей автомобилизации.

В широтном направлении проходят общегородские магистрали:

- ул. Им. Ковтюха;

- ул. Красная;

- ул. Юных Коммунаров;

- ул. Кубанская;

- ул. Дружбы народов;

- ул. Строительная.

В меридианном направлении проходят общегородские магистрали:

- ул. Школьная;

- ул. Пролетарская.

Основные улицы районного значения: ул. Краснодарская, ул. им. Щорса; ул. Партизанская, ул. Октябрьская, ул. Запорожская; участок улицы Красной, ул. им. Островского, ул. Вокзальная.

Общегородские магистрали обеспечивают связь между жилыми районами города и основными местами приложения труда и предназначены для пропуска легкового автотранспорта, маршрутов автобуса и на некоторых участках грузового обслуживающего транспорта.

Все магистральные улицы общегородского значения имеют выход на внешние автомобильные дороги.

Ширина существующих магистралей в красных линиях 25,0 – 40,0 м, ширина проезжей части 12,0 – 15,0 м.

При реконструкции существующих магистралей предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестками. Это позволит при сравнительно небольших затратах добиться увеличения пропускной способности на 10-15%.

К зоне автомагистралей г. Славянска-на-Кубани относятся территории придорожных полос и развязок автомобильный дорог регионального или межмуниципального значения Темрюк – Краснодар – Кропоткин и Славянск-на-Кубани – Крымск.

Железнодорожная станция Протока в г. Славянск-на-Кубани расположена на железнодорожном участке, соединяющем г. Тимашевск – Славянск-на-Кубани – Крымск. Это направление обеспечивает пропуск грузовых и пассажирских поездов на Новороссийск, Анапу и выход на все основные железнодорожные направления края, что обеспечивает связь с центральными районами страны, а также выход, как к Черному, так и Азовскому морям.

В ближайшее десятилетие будет продолжаться переориентация с железнодорожного на автомобильный транспорт малопартийных грузов, но в рассматриваемой системе железнодорожный транспорт будет по-прежнему играть важную роль.

Стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 года предусматривается реализация проекта «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла».

В настоящее время проводятся проектные работы по прокладке вторых путей на железнодорожном участке Тимашевская-Протока-Крымская, с соответствующим путевым развитием станций участка и строительством накопительной станции «9 километр» под Крымской. Железнодорожное направление Тимашевская-Протока-Крымская будет обеспечивать пропуск возрастающих грузопотоков в морские порты Таманского полуострова и морской порт Новороссийск.

Проектом предусмотрено строительство мостового перехода через р. Протока для организации транзитного движения АТС в сторону Ачуево по ул. Строительная, что значительно уменьшит транзит через город.

Для улучшения обслуживания населения проектом предлагается реконструкция автобусных остановок, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также строительство новых автобусных остановок с автопавильонами.

В общем комплексе градостроительных работ большое значение имеют вопросы городского транспорта. Вопросы реконструкции транспортно-дорожной сети неотделимы от общей концепции перспективного развития города. К основным факторам, принципиально влияющим на реконструкцию транспортной системы и улично-дорожной сети города, относятся:

  - перспективная численность населения города Славянск-на-Кубани – 72000 человек;

  - административное, хозяйственное и культурно-историческое значение города;

  - конфигурация и степень развития путей и устройств внешнего транспорта.

Проектом предполагается развитие улично-дорожной сети города, основанное на сохранении существующей прямоугольной сетки улиц и дифференциации магистральных улиц по их значению с учетом резко возрастающей автомобилизации.

Легковыми автомобилями в городе владеет около 40% населения, что уже сейчас составляет уровень автомобилизации на 1000 человек около 400 автомобилей, это позволяет перспективный уровень автомобилизации населения предусмотреть на 1000 человек – 500 автомобилей.

Парк легковых индивидуальных автомобилей в городе достигнет в перспективе 72000х0,500=36000 единиц (при норме автомобилизации 500 единиц на 1 тысячу жителей). Из них 30600 (85%) автомашин – в районах усадебной застройки. Для хранения индивидуальных автомашин жителей многоквартирных домов в городе необходимо иметь гаражи на 5400 машино-мест.

В проекте учитываются существующие гаражи-боксы, размещенные в жилых районах, однако на перспективу проектом предлагается постепенная реконструкция этих участков (унификация застройки).

В новых районах предусмотрено расположение гаражей-боксов и 2-х этажных гаражей при пешеходной доступности не более 800 м на площади: 13,50 га

- 2700х20=54000=5,40 га

- 2700х30=81000=8,10 га

Проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей (70%) 25200 автомобилей:

- в жилых районах: 25200х0,25х25=15,75 га

- в промышленных районах: 25200х0,25х25=15,75 га

- в общегородских центрах: 25200х0,05х25=3,15 га

- в зонах массового отдыха: 25200х0,15х25=9,40 га

общей площадью: 44,05 га

Проектом предусмотрено строительство автовокзала в центре проектируемого жилого района, имеющего удобный въезд – выезд на магистральную улицу общегородского значения и находящегося в непосредственной близости от объездных дорог.

Основной базой для размещения автобусного парка является территория ОАО "Славянское ПАТП", расположенная в черте города и ограниченная участком ул. Победа – ул. Маломинская-ул. Ситаханова – ул. Индустриальная.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено расширить сеть предприятий автосервиса:

- станции технического обслуживания;

- автозаправки;

- автокемпинги;

- терминал грузового автотранспорта;

- авторынок.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено расширить сеть предприятий автосервиса (станций технического обслуживания и автозаправок), новое строительство предусмотрено в южной части коммунальных и промышленных зонах города в черте автомобильной дороги «Тимашевск – Славянск-на-Кубани – Крымск», а также в черте автомобильной дороги «Темрюк – Краснодар – Кропоткин» в западной части города.

В юго-западной части города проектируемых производственных предприятий проектом отведена территория под придорожный сервис, который будет иметь связь, как с магистральной улицей общегородского значения, так и с объездной дорогой нового направления.

Вынос объектов дорожного сервиса из центральной части города значительно разгрузит центр города. Это в значительной степени ограничит нагрузку на транспортно-дорожную систему центра.

## 2.1.2 Положения местных нормативов градостроительного проектирования в части ОДД и БДД

Решением Совета муниципального образования Славянский район Краснодарского края (XXV сессия VI созыв) от 11.10.2017 №16 утверждены местные нормативы градостроительного проектирования Славянского городского поселения Славянского района. Сведения о разработчике: Администрация муниципального образования Славянский район.

Таблица 2.1.2.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня автомобилизации населения по этапам

| Этапы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня автомобилизации, автомобилей на 1 тыс. человек | Годы прохождения этапа |
| --- | --- | --- |
| I этап | 290 - 375 | 2017 – 2021 гг. |
| II этап | 375 - 400 | 2022 - 2027 гг. |

Таблица 2.1.2.2 Расчетные показатели минимально допустимого уровня параметров улиц и дорог в соответствии с их классификацией

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | ЧЧисло полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, процентов | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 50 - 75 | 3,75 | - 8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 40 - 65 | 3,50 | 2 - 6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 40 - 80 | 3,75 | 4 - 8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 35 - 70 | 3,50 | 4 - 8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортно – пешеходные | 70 | 35 - 45 | 3,50 | 2 - 4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно – транспортные | 50 | 30 - 40 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 – 3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей) | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственной зоне | 50 | 15 - 25 | 3,50 | 2 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные | 40 | 10 - 11,5 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| Второстепенные | 30 | 7 - 10 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные | - |  | 1,00 | ппо расчету | - | 40 | по проекту |
| Второстепенные | - |  | 0,75 | ттоже | - | 60 | по проекту |
| Велосипедные дорожки | 20 |  | 1,50 | 1 - 2 | 30 | 40 | - |

Таблица 2.1.2.3 Расчетные показатели минимально допустимого уровня радиусов закругления проезжей части дорог и улиц

| №п/п | Категория дорог и улиц | Радиус закругления проезжей части дорог и улиц, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |
| 1 | Магистральные улицы и дороги | 15,0 | 12,0 |
| 2 | Улицы и дороги местного значения | 12,0 | 6,0 |
| 3 | Проезды | 8,0 | 5,0 |

Таблица 2.1.2.4 Расчетные показатели количества машино-мест для парковки легковых автомобилей у объектов, зданий и сооружений различного функционального назначения

| Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2025 |
| Здания и сооружения |
| Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения | 100 работающих | 28 | 38 |
| Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | 100 работающих | 21 | 29 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 14 | 19 |
| Дошкольные учреждения | 1 объект | 5 | 7 |
| Школы | 1 объект | 6 | 8 |
| Больницы | 100 коек | 7 | 10 |
| Поликлиники | 100 посещений | 10 | 14 |
| Аптеки и аптечные магазины: - торговой площадь до 25 кв.м - торговой площадью свыше 25 кв.м | 1 объект на 50 кв. м торговой пл. | 2 5 | 3 7 |
| Спортивные объекты с местами для зрителей | 100 мест | 5 | 7 |
| Спортивные тренировочные залы, спортклубы, спорткомплексы | 100 единовременных посетителей | 20 | 25 |
| Спортивные тренажерные залы | 100 кв.м. общей площади | 2 | 3 |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест, единовременных посетителей | 21 | 30 |
| Дома культуры, клубы, танцевальные залы | 100 мест, единовременных посетителей | 12 | 15 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 10 | 13 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м | 100 м торговой площади | 10 | 13 |
| Предприятия торговли с площадью торговых залов от 50 до 200 кв. м | 100 м торговой площади | 7 | 10 |
| Предприятия торговли с площадью торговых залов до 50 кв. м | 100 м торговой площади | 5 | 7 |
| Рынки | 50 торговых мест | 35 | 48 |
| Рестораны и кафе общегородского значения, клубы | 100 мест | 21 | 29 |
| Гостиницы высшей категории | 100 мест | 20 | 24 |
| Гостиницы прочие в т. ч. коммунальные | 100 мест | 6 | 9 |
| Бани | 100 единовременных посетителей | 15 | 18 |
| Объекты бытового обслуживания (парикмахерские, ателье, химчистки) | 1 рабочее место | 2 | 3 |
| Вокзалы всех видов транспорта, в т.ч. речные вокзалы | 100 пассажиров, прибывающих в час «пик» | 21 | 29 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |
| Пляжи и парки в зонах отдыха (аквапарки) | 100 единовременных посетителей | 28 | 38 |
| Лесопарки и заповедники | тоже | 14 | 19 |
| Базы кратковременного отдыха | тоже | 21 | 29 |
| Береговые базы маломерного флота | тоже | 21 | 29 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 7 | 10 |
| Гостиницы (туристские и курортные) | тоже | 21 | 29 |
| Гостевые дома | 1 объект | Не менее 2 |
| Мотели и кемпинги | тоже | По расчетной вместимости |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 14 | 19 |
| Садоводческие товарищества (гостевые автостоянки) | 10 участков | 3 | 4 |

Согласно п. 11.27 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 5.5.163 части II НГП Краснодарского края установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня потребности в автозаправочных станциях (АЗС) в границах населенного пункта, из расчета:

- одна топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей.

Согласно п. 5.5.163 части II НГП Краснодарского края установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня размеров земельных участков АЗС:

- на 2 колонки – 0,1 га;

- на 5 колонок – 0,2 га;

- на 7 колонок – 0,3 га;

- на 9 колонок – 0,35 га;

- на 11 колонок – 0,4 га.

Согласно п. 11.26 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 5.5.161 части II НГП Краснодарского края установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня потребности в станциях технического обслуживания автомобилей в границах населенного пункта, из расчета:

- один пост на 200 автомобилей.

Согласно п. 5.5.161 части II НГП Краснодарского края установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня размеров земельных участков станций технического обслуживания автомобилей:

- на 10 постов - 1,0 га;

- на 15 постов - 1,5 га;

- на 25 постов - 2,0 га;

- на 40 постов - 3,5 га.

Согласно п. 5.5.123 части II НГП Краснодарского края установлены расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной (пешеходной) доступности для населения до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта:

- от жилых домов - не более 500 м;

- в районе индивидуальной жилой застройки – не более 800 м;

- от объектов массового посещения - не более 250 м;

- от зон массового отдыха и спорта - не более 800 м;

- в производственных зонах - не более 400 м от проходных предприятий.

## Положения ПКРТИ в части ОДД и БДД

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Славянское городское поселение Славянского района Краснодарского края на 2017-2027 годы.

Заказчик программы: Администрация Славянского городского поселения Славянского района.

Разработчик программы: ООО «Градпроект».

Контроль за выполнением программы осуществляет Совет депутатов Славянского городского поселения Славянского района.

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Славянского городского поселения Славянского района, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Краснодарского края и муниципальных программ муниципального образования Славянский район, реализуемых на территории поселения.

Таблица 2.1.3.1 Перечень мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Славянского городского поселения Славянского района на 2017-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Славянского городского поселения Славянского района на 2017-2027 годы |
| 1 | Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Славянского городского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения, развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям |
| 1.1 | Задача: обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Славянского городского поселения |
| 1.1.1 | инвентаризация с с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства; |  | 2017 | 70 | - | - | 70 | - | инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства | Администрация Славянского городского поселения |
|  |  |  | 2018 | 77 | - | - | 77 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 85 | - | - | 85 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 95 | - | - | 95 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 105 | - | - | 105 | - |  |  |
|  |  |  | 2022-2027 | 565 | - | - | 565 | - |  |  |
|  |  |  | Всего | 997 | - | - | 997 |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.2 | - разработка проекта организации дорожного движения; |  | 2017 | - | - | - | - | - | проект организации дорожного движения | Администрация Славянского городского поселения |
|  |  |  | 2018 | 2500 | - | - | 2500 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 500 | - | - | 500 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 600 | - | - | 600 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 600 | - | - | 600 | - |  |  |
|  |  |  | 2022-2027 | 4500 | - | - | 4500 | - |  |  |
|  |  |  | Всего | 8700 | - | - | 8700 | - |  |  |
| 1.1.3 | Строительство тротуаров |  | 2017 | - | - | - | - | - | подготовка проектно-сметной документации и проведение гос. экспертизы, строительство тротуаров | Администрация Славянского городского поселения |
|  |  |  | 2018 | 3000 | 2400 | - | 600 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 4000 | 3200 | - | 800 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 5000 | 4000 | - | 1000 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 5000 | 4000 | - | 1000 | - |  |  |
|  |  |  | 2022-2027 | 24000 | 18000 | - | 6000 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 41000 | 31600 | - | 9400 | - |  |  |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы |  | 2017 | 62129 | 21860 | - | 40269 | - | автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам | Администрация Славянского городского поселения |
|  |  |  | 2018 | 62000 | 22000 | - | 40000 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 65000 | 25000 | - | 40000 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 70000 | 25000 | - | 45000 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 70000 | 25000 | - | 45000 | - |  |  |
|  |  |  | 2022-2027 | 400000 | 120000 | - | 280000 | - |  |  |
|  |  |  | Всего | 729129 | 238860 | - | 490269 | - |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2 | Задача: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях |
| 1.2.1 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов |  | 2017 | 600 | - | - | 600 | - | снижение дорожно- транспортных происшествий | Администрация Славянского городского поселения |
|  |  |  | 2018 | 1000 | - | - | 1000 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1000 | - | - | 1000 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1000 | - | - | 1000 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1000 | - | - | 1000 | - |  |  |
|  |  |  | 2022-2027 | 6000 | - | - | 6000 | - |  |  |
|  |  |  | Всего | 10600 | - | - | 10600 | - |  |  |
| 1.3 | Задача: улучшение транспортного обслуживания населения |
| 1.3.1 | Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта |  | 2017 | 239,7 | 119,7 | - | 120 | - | создание комфортных условий для граждан | Администрация Славянского городского поселения |
|  |  |  | 2018 | 500 | - | - | 500 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 500 | - | - | 500 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 600 | - | - | 600 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 600 | - | - | 600 | - |  |  |
|  |  |  | 2022-2027 | 3600 | - | - | 3600 | - |  |  |
|  |  |  | Всего | 6039,7 | 119,7 | - | 5920 | - |  |  |
| 1.3.2 | Строительство объектов придорожного сервиса |  | 2017 | - | - | - | - | - | создание комфортных условий для водителей | Администрация Славянского городского поселения |
|  |  |  | 2018 | 97000 | - | - | - | 97000 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 200000 | - | - | - | 200000 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 200000 | - | - | - | 200000 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 220000 | - | - | - | 220000 |  |  |
|  |  |  | 2022-2029 | 400000 | - | - | - | 400000 |  |  |
|  |  |  | Всего | 1117000 | - | - | - | 1117000 |  |  |
|  |  |  | Итого по программе | 1913465,7 | 270579,7 | - | 525886,0 | 1117000,0 |  |  |

Таблица 2.1.3.2 Перечень целевых показателей развития транспортной инфраструктуры Славянского городского поселения Славянского района» на 2017- 2027 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |
| 2.1 | Протяженность дорожной сети регионального и межмуниципального значения | км | 21,1 | 28.1 |
| 2.2 | Протяженность основных улиц и проездов, всего | км | 252 | 292 |
|  | в том числе с асфальтобетонным покрытием | км | 98 | 148 |
| 2.3 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | 3 |
| 2.4 | Количество остановочных площадок для общественного транспорта с павильонами | ед. | 115 | 124 |
| 2.5 | Протяженность тротуаров | км | 115 | 163 |
|  | В том числе тротуары с капитальным типом покрытия | км | 75 | 125 |
| 2.6 | Количество автозаправочных станций | ед. | 15 | 15 |
| 2.7 | Количество объектов придорожного сервиса | ед. | 20 | 36 |

Таблица 2.1.3.3 Прогноз развития дорожной сети Славянского городского поселения Славянского района

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность дорожной сети регионального и межмуниципального значения, в том числе с асфальтобетонным покрытием | км км | 21,1 21,1 | 21,1 21,1 | 21,1 21,1 | 21,1 21,1 | 28,1 28,1 | 28,1 28,1 |
| 2 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | Ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Количество остановочных площадок для общественного транспорта с павильонами |  | 115 | 117 | 119 | 121 | 124 | 124 |
| 4 | Протяженность улично-дорожной сети в том числе с асфальтобетонным покрытием | км км | 252 98,0 | 252 103,0 | 252 108,0 | 257 113,0 | 262 118,0 | 292 148,0 |
| 5 | Протяженность тротуаров, в том числе с асфальтобетонным покрытием | км км | 115,0 75,0 | 118,0 80,0 | 123,0 85,0 | 128,0 90,0 | 133,0 95,0 | 163,0 125,0 |

## 2.1.4 Анализ положений имеющихся документов

Анализ имеющихся документов показал следующие:

1.	При сохранении текущей ситуации указанные в генеральном плане мероприятия на 2027 год такие, как строительство обхода г. Славянск-на-Кубани и строительство разноуровневых развязок, реализовать силами бюджета Славянского городского поселения невозможно. Для строительства данного обхода и развязок необходимо включение данных объектов в программу развития автомобильных дорог Краснодарского края после 2025 года.

2.	Генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования не содержат классификации автомобильных дорог согласно СП 42.13330.2016. Дополнительно необходимо обратить внимание, что местные нормативы составлены в соответствии СП 42.13330.2011. Генеральный план разработан на основе СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», данный СНиП является недействующим. С 1 июля 2017 года вступили в силу изменения СП 42.13330.2016. В рамках КСОДД рекомендовано выполнить корректировку местных нормативов градостроительного проектирования и генерального плана.

3.	Перечень мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Славянского городского поселения Славянского района на 2017-2027 годы содержит следующие основные тезисы:

- Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения

- Строительство тротуаров

- Строительство объездной дороги

- Устройство транспортных развязок в разных уровнях

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Славянского городского поселения и искусственных сооружений на них

- Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов

- Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта

- Строительство объектов придорожного сервиса

- Строительство открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей

- Организация системы мониторинга городского движения с регулярными замерами транспортных потоков

- Организация системы велодорожек

## Оценка социально-экономической деятельности территории, включая деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность

Оценка социально-экономической деятельности:

Основными направлениями деятельности являются:

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования города;

- формирование общегородского центра;

- формирование подцентров;

- организация речного фасада города со стороны р. Протока;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений города, включая создание зеленой зоны отдыха;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- дальнейшее развитие производственной зоны, преимущественно Южной.

Генеральный план содержит проектное градостроительное зонирование, направленное на оптимизацию использования городской территории, обеспечение комфортного проживания жителей города, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Проектом предусматривается функциональное зонирование территории города Славянска-на-Кубани на следующие виды зон:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения;

- Зона сельскохозяйственного использования.

Градостроительная деятельность:

Основные положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры:

- обеспечение удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям;

- реконструкция существующих транспортных узлов;

- приведение технического уровня существующих региональных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения;

- устройство транспортных развязок в разных уровнях;

- строительство объездной дороги по новому направлению.

При возможном развитии жилой застройки за расчетный период необходимо предусмотреть строительство объездной дороги по новому направлению.

Так как существующая дорога «Обход к г. Славянск-на-Кубани» практически становится магистральной дороги при развитии территории города на расчетный срок, проектом предусмотрено устройство транспортных развязок в разных уровнях с учетом обхода по новому направлению:

- примыкание в южном направлении по типу «неполного клеверного листа» в сторону г. Крымск по новому направлению объездной дороги;

- на участке существующего обхода в месте примыкания с магистральными улицами общегородского значения ул. Пролетарская, ул. Кубанская по типу «неполный клеверный лист»;

- на новом направлении обхода в месте примыкания с магистральной улицей общегородского значения им. Юных Коммунаров по типу «труба»;

- в месте примыкания нового направления обхода и региональной дороги «Темрюк – Краснодар – Кропоткин» по типу «труба»;

- в месте пересечения автомобильной дороги «Темрюк – Краснодар – Кропоткин», «Обход к г. Славянск-на-Кубани» автомобильной дороги в направлении Ачуево и магистральной улицы общегородского значения ул. Красная по типу «кольцо» с двумя путепроводами;

- пересечение существующего обхода и магистральной улицы общегородского значения им. Юных Коммунаров предусмотрено в двух уровнях с устройством путепровода.

Реализация положений генерального плана ведется за счет исполнения муниципальной программы Славянского городского поселения Славянского района «Развитие сети автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского района». Период реализации Программы – 2023- 2025 годы.

Анализ исполнения положения программы за 2016-2022 г развития сети автомобильных дорог приведен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 Анализ развития сети автомобильных дорог по программе «Развитие сети автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского района»

| Наименование мероприятия | Отметка об исполнении |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт улицы Казачья в городе Славянске-на-Кубани на участке от ул. Щорса до ул. Отдельская | Исполнено |
| Ремонт ул. Дружбы народов от ПК0+00 (ул. Отдельская) до ПК11+10 | Исполнено |
| Ремонт ул. Победы от ПК0+00 (ул. Юных коммунаров) до ПК1+88, от ПК1+98 до ПКЗ+80 | Исполнено |
| Ремонт ул. Юных коммунаров от ПК0+00 (ул. Набережная) до ПКЗ+24, от ПКЗ+45 до ПК18+63 | Исполнено |
| Ремонт ул. Школьной от ПК0+00 (ул. Ленина) до ПКЗ+20 | Исполнено |
| Ремонт ул. Дружбы народов от ПК0+00 (ул. Гриня) до ПК1+02, от ПК 1+04 до ПК2+64, от ПКЗ+14 до ПК13+64 | Исполнено |
| Ремонт ул. Проточной, от ул. Набережной до ул. Пролетарской | Исполнено |
| Ремонт ул. Школьной, от ПК0+00 до ПК27+37 (ул. Ленина) | Исполнено |
| Ремонт ул. Красной от ПКО+ОО (дом №160) до ПК4+00 | Исполнено |
| Ремонт ул. Кубанской от ПК0+00 (ул. Победы) до ПК10+39, от ПК 10+67 до ПК16+36, от ПК19+19 до ПК22+14 | Исполнено |
| Ремонт ул. Красной от ПК 0+00 (дом № 14) до ПК4+57 | Исполнено |
| Ремонт ул. Проточной от ПК0+00 до ПК4+90 (ул. Пролетарская) | Исполнено |
| Ремонт ул. Советской от ПК0+00 (ул. Кубанская) до ПК6+51 | Исполнено |
| Ремонт ул. Лермонтова от ПК0+00 (ул. Ковтюха) до ПК1+66,5 | Исполнено |
| Ремонт ул. Стаханова от ПК0+00 (ул. Юных Коммунаров) до ПК1+80, от ПК2+07 до ПК5+14 | Исполнено |
| Ремонт дороги по ул. Краснодарской от ПК0+00 (ул. Ленина) до ПКЗ+20, от ПКЗ+44 до ПКЗ+73, от ПКЗ+75 до ПК4+40, от ПК4+42 до ПК5+51, от ПК5+53 до ПК7+78 | Исполнено |
| Ремонт ул. Октябрьской от ПК0+00 (ул. Батарейная) до ПКЗ+18, от ПКЗ+24,5 до ПК8+69 | Исполнено |
| Ремонт ул. Ярмарочной от ПК0+00 (ул. Октябрьская) до ПК4+92 | Исполнено |
| Ремонт ул. Курской от ПК0+00 (ул. Школьная) до ПК 1+75 | Исполнено |
| Ремонт ул. Рыночной, от ПК0+00 (ул. Ленина) до ПК 1+90, от ПК2+08 до ПКЗ+47 | Исполнено |
| Ремонт ул. Стаханова от ПК0+00 (ул. Ковтюха) до ПКЗ+90 | Исполнено |
| Ремонт ул. Гриня от ПК0+00 (ул. Ковтюха) до ПКЗ+73,5 | Исполнено |
| Ремонт ул. Гриня от ПКО+ОО (ул. Дружбы народов) до ПК2+30 | Исполнено |
| Ремонт ул. Молодежной от ПК0+00 (ул. Зеленского) до ПКЗ+12 | Исполнено |
| Ремонт ул. Пионерской 1 участок от ПК0+00 (ул. Набережная) до ПКЗ+19, от ПКЗ+28 до ПК4+51, от ПК4+70,4 до ПК4+97; 2 участок от ПК0+00 (дом №54) до ПК2+77; 3 участок от ПКО+ОО (ул. Батарейная) до ПК2+90, от ПКЗ+01 до ПК4+40 | Исполнено |
| Ремонт ул. Донской от ПК0+00 (ул. Зеленского) до ГТК2+96 | Исполнено |
| Ремонт ул. Щорса, от ул. Ковтюха до ул. Октябрьской | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Весенней от ПК0+00 (дом № 1 по ул. Весенней) до ПК5+35 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Безымянной от ПК0+00 (ул. Проточная) до ПКЗ+ЗО, от ПКЗ+Э7 до ПК5+57 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Красной от ПКО+ОО (ул. Красная, 164) до ПК6+62 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Победы от ПК0+00 (ул. Ленина) до ПК1+88 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Запорожской от ПК0+00 (дом №94) до ПК6+08 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Запорожской от ПК0+00 (ул. Набережная) до ПК 14+99 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Дзержинского от ПК0+00 до ПКЗ+82 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Отдельской от ПКО+ОО (дом №328) до ПК2+22 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Отдельской от ПК0+00 (дом №326/2) до ПК1+06 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Отдельской от ПК0+00 (дом №276) до ПК5+03 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Отдельской от ГТКО+ОО (ул. Анастасиевская) до ПКЗ+08 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Отдельской от ПК0+00 (ул. Курская) до ПК2+10 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Отдельской от ПКО+ОО (ул. Кубанская) до ПК 14+80 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Шаумяна от ПК0+00 (ул. Крупская) до ПК2+77 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Кубанской от ПК0+00 (дом №2) до ПК7+73 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Кубанской от ПКО+ОО (дом №206) до ПК21+3 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Щорса от ПК0+00 (ул. Ленина) до ПК15+01 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Коммунистической, от ПК0+00 (ул. Промышленная) до ПКЗ+80 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Советской, от ПК0+00 (дом №17) до ПКЗ+27 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Семафорной, от ПК0+00 до ПК2+40 (ул. Иванова) | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Артельной, от ПКО+ОО (дом №6) до ПК10+65 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Ленина 1 участок (слева), от ПК0+00 (дом №9) до ПК 1+94, 2 участок (справа), от ПКО+ОО (дом №8) до ПК 1+97,5 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Анастасиевской, от ПК0+00 (ул. Дзержинского) до ПК13+03 | Исполнено |
| Ремонт тротуара по ул. Крупской, от ПК0+00 (ул. Таманская) до ПК 10+3 7 | Исполнено |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на 2022 год | Исполнено |
| Строительство автодорожных путепроводов и транспортно-пешеходных тоннелей в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования местного значения и железнодорожных путей, включая проектно- изыскательские работы, в том числе «Транспортно- пешеходный тоннель в г. Славянске-на-Кубани, в створе ул. Садовая и ул. Зеленского под путями железной дороги Полтавская-Протока» (разработка рабочей документации) | Исполнено |

Таблица 2.2.2 Общий анализ развития сети автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского района

| Наименование мероприятия | Отметка об исполнении |
| --- | --- |
| Размещение дорожных знаков на улицах населённых пунктов | исполняется |
| Организация безопасных пешеходных переходов | исполняется |
| Строительство тротуаров | исполняется |
| Строительство улиц и дорог на новых проектируемых территориях | не исполняется |
| Устройство транспортных развязок в разных уровнях | не исполняется |
| Строительство новых автобусных остановок | исполняется |
| Строительство объектов придорожного сервиса | не исполняется |
| Установка искусственных неровностей | исполняется |
| Установка светофоров | не исполняется |
| Нанесение дорожной разметки | исполняется |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них | исполняется |

Важнейшей частью транспортной инфраструктуры поселения являются автомобильные дороги местного значения, которые обеспечивают движение грузопассажирских потоков. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети и отсутствие возможности у органов местного самоуправления финансировать даже в минимально допустимом объеме дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения является сдерживающим фактором развития муниципалитетов и требует оказания финансовой помощи из средств краевого бюджета.

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития Славянского городского поселения.

Мероприятия, предусмотренные данной Программой, способствуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационное состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского района, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

Таблица 2.2.3 Перечень целевых показателей программы «Развитие сети автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского района» на 2023- 2025 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского района, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского района | проценты | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2. | Доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского района в общей протяженности автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского района | проценты | 93,5 | 93,5 | 93,5 |

Общий объем финансирования Программы 44833817 (сорок четыре миллиона восемьсот тридцать три тысячи восемьсот семнадцать) рублей 28 копеек, в том числе за счет средств краевого бюджета: 37443700 (тридцать семь миллионов четыреста сорок три тысячи семьсот) рублей; за счет средств бюджета Славянского городского поселения Славянского района: 7390117 (семь миллионов триста девяносто тысяч что семнадцать) рублей 28 копеек.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор – отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи:

- обеспечивает разработку муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы;

- ежеквартально, в установленные Порядком реализации муниципальных программ сроки, представляет в управление экономического развития заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

- обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации и направляет в установленные Порядком реализации муниципальных программ сроки в управление экономического развития;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.

При реализации мероприятия муниципальной программы координатор муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем бюджетных средств.

Объемы финансирования из местного бюджета подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о бюджете муниципального образования Славянский район на очередной финансовый год и плановый период.

В рамках дорожной деятельности муниципальное образование выполняет обязанности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения.

Ввиду недостаточного уровня финансирования дорожной деятельности, Славянское городское поселение не может в полном объемы выполнить запланированные мероприятия по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, что в комплексе характеризуется неудовлетворительной оценкой социально-экономической и градостроительной деятельности Славянского городского поселения, включая деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность.

## Оценка сети дорог, оценка и анализ показателей качества содержания дорог, анализ перспектив развития дорог на территории

Оценка сети дорог:

Транспортная система является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Славянского городского поселения. Тенденции развития экономики и социальной сферы, ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и динамики развития транспортного комплекса.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Таблица 2.3.1 Перечень автомобильных дорог общего пользования Славянского городского поселения

| № п/п | Автомобильная дорога | Тип покрытия | Средняя ширина, м | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Юго-Западный | гравий | 3,5 | 0,293 |
| 2 | пер. Юных Коммунаров | гравий | 3,5 | 0,105 |
| 3 | ул. Красная | асфальтобетон | 8 | 3,823 |
| 4 | ул. Пролетарская | асфальтобетон | 7 | 0,851 |
| 5 | ул. Ленина | асфальтобетон | 8 | 3,049 |
| 6 | ул. Юных Коммунаров | асфальтобетон | 6 | 2,985 |
| 7 | ул. Ковтюха | гравий | 4 | 0,398 |
|  |  | асфальтобетон | 10 | 2,318 |
| 8 | ул. Отдельская | асфальтобетон | 6 | 5,576 |
| 9 | ул. Победы | асфальтобетон | 6 | 6,085 |
| 10 | ул. Советская | гравий | 4,5 | 0,515 |
|  |  | асфальтобетон | 6 | 1,05 |
| 11 | ул. Кубанская | асфальтобетон | 6 | 3,386 |
|  |  | гравий | 4,5 | 0,882 |
| 12 | ул. Спортивная | асфальтобетон | 4 | 0,495 |
|  |  | гравий | 4 | 0,276 |
| 13 | ул. Промышленная | асфальтобетон | 5 | 0,82 |
| 14 | ул. Дружбы Народов | асфальтобетон | 7 | 3,012 |
| 15 | ул. Партизанская | асфальтобетон | 6 | 1,666 |
|  |  | гравий | 4 | 0,206 |
| 16 | ул. Выгонная | асфальтобетон | 4,5 | 0,45 |
|  |  | щебень | 4 | 3,54 |
| 17 | ул. Дзержинского | асфальтобетон | 5 | 1,855 |
|  |  | гравий | 4 | 3,51 |
| 18 | ул. Больничная | асфальтобетон | 5 | 0,983 |
|  |  | гравий | 4,1 | 6,136 |
|  |  | грунт | 4,5 | 0,633 |
|  |  | щебень | 4,5 | 0,375 |
| 19 | ул. Шаумяна | асфальтобетон | 5 | 1,002 |
|  |  | гравий | 4,25 | 2,701 |
|  |  | щебень | 4,5 | 0,178 |
| 20 | пер. Шаумяна | гравий | 4 | 0,225 |
| 21 | ул. Рыночная | асфальтобетон | 4,6 | 0,764 |
|  |  | гравий | 4,4 | 4,203 |
| 22 | ул. Садовая | асфальтобетон | 4,5 | 0,07 |
|  |  | щебень | 4,5 | 0,87 |
| 23 | ул. Стаханова | асфальтобетон | 5 | 2,151 |
|  |  | гравий | 4 | 1,989 |
| 24 | ул. Ярмарочная | асфальтобетон | 5,25 | 1,295 |
|  |  | гравий | 4,3 | 3,986 |
| 25 | ул. Колхозная | асфальтобетон | 5 | 0,742 |
|  |  | щебень | 4,6 | 3,318 |
| 26 | ул. Западная | асфальтобетон | 5,5 | 0,863 |
|  |  | гравий | 4,4 | 4,076 |
|  |  | щебень | 7 | 0,355 |
| 27 | ул. Троицкая | асфальтобетон | 4,5 | 1,128 |
|  |  | щебень | 4,1 | 4,85 |
| 28 | ул. Гриня | асфальтобетон | 5,8 | 1,457 |
|  |  | гравий | 4,3 | 4,228 |
| 29 | ул. Крупской | асфальтобетон | 5,2 | 1,665 |
|  |  | щебень | 4,5 | 4,438 |
|  |  | грунт | 3,5 | 0,298 |
| 30 | ул. Таманская | асфальтобетон | 3,5 | 0,21 |
|  |  | щебень | 3,5 | 1,09 |
| 31 | ул. Краснодарская | асфальтобетон | 5,2 | 3,158 |
|  |  | гравий | 4,1 | 5,156 |
| 32 | ул. Комсомольская | асфальтобетон | 4,75 | 0,954 |
|  |  | гравий | 4,5 | 2,273 |
|  |  | грунт | 3,5 | 1,426 |
| 33 | ул. Пионерская | асфальтобетон | 5 | 1,239 |
|  |  | щебень | 4,3 | 1,331 |
| 34 | ул. Полковая | асфальтобетон | 4,9 | 1,143 |
|  |  | щебень | 4 | 4,612 |
| 35 | ул. Лермонтова | асфальтобетон | 4,85 | 1,128 |
|  |  | щебень | 3,7 | 3,31 |
| 36 | ул. Богдановская | асфальтобетон | 5,1 | 0,205 |
|  |  | гравий | 4,5 | 1,287 |
|  |  | щебень | 6 | 0,38 |
| 37 | ул. Красноармейская | асфальтобетон | 6 | 0,055 |
|  |  | гравий | 5 | 0,44 |
| 38 | ул. Совхозная | асфальтобетон | 5 | 1,574 |
|  |  | щебень | 4 | 0,741 |
| 39 | ул. Семафорная | асфальтобетон | 6 | 0,39 |
|  |  | грунт | 2,5 | 0,272 |
| 40 | ул. Полтавская | асфальтобетон | 4,5 | 0,38 |
|  |  | щебень | 3,25 | 0,085 |
| 41 | ул. 3-я Пролетарская | асфальтобетон | 4,5 | 0,07 |
|  |  | щебень | 3,7 | 0,68 |
| 42 | ул. Коммунистическая | асфальтобетон | 6 | 0,28 |
|  |  | щебень | 3,75 | 0,514 |
|  |  | грунт | 3 | 0,28 |
| 43 | пер. Просторный | асфальтобетон | 3 | 0,101 |
|  |  | гравий | 4 | 0,379 |
| 44 | ул. Крепостная | асфальтобетон | 5,25 | 0,447 |
|  |  | гравий | 4,5 | 3,089 |
| 45 | ул. Казачья | асфальтобетон | 4,75 | 0,426 |
|  |  | гравий | 4,4 | 2,836 |
| 46 | пер. Вишневый | асфальтобетон | 4,1 | 0,121 |
|  |  | гравий | 4,2 | 1,307 |
| 47 | ул. Краснофлотская | асфальтобетон | 3,8 | 0,325 |
|  |  | гравий | 4 | 0,649 |
| 48 | ул. Новая | асфальтобетон | 4 | 0,05 |
|  |  | гравий | 4 | 1,551 |
| 49 | пер. Швейный городок | асфальтобетон | 3,5 | 0,13 |
|  |  | щебень | 3 | 0,17 |
| 50 | ул. Черноморская | асфальтобетон | 4,5 | 0,05 |
|  |  | щебень | 3,75 | 0,49 |
| 51 | ул. Славянская | асфальтобетон | 3,5 | 0,07 |
|  |  | гравий | 4 | 0,61 |
| 52 | ул. Щорса | асфальтобетон | 7,3 | 2,388 |
|  |  | щебень | 3,75 | 0,182 |
|  |  | гравий | 4,5 | 2,709 |
| 53 | пер. Курганный | щебень | 3,5 | 0,075 |
|  |  | грунт | 3,5 | 0,155 |
| 54 | ул. Спокойная | асфальтобетон | 4,5 | 0,02 |
|  |  | щебень | 3,75 | 0,15 |
| 55 | ул. Степная | асфальтобетон | 6 | 0,15 |
|  |  | гравий | 4 | 0,35 |
| 56 | ул. Безымянная | асфальтобетон | 3,75 | 0,373 |
|  |  | гравий | 3,75 | 2,562 |
| 57 | пер. Северный | асфальтобетон | 6 | 0,02 |
|  |  | грунт | 4,5 | 0,123 |
| 58 | пер. Широкий | щебень | 4,5 | 0,157 |
|  |  | грунт | 3 | 0,12 |
| 59 | ул. Средняя | щебень | 4,5 | 0,668 |
|  |  | грунт | 3,5 | 0,12 |
| 60 | ул. Маломинская | асфальтобетон | 5 | 0,368 |
|  |  | гравий | 4,3 | 3,089 |
| 61 | ул. Курская | асфальтобетон | 5 | 0,283 |
|  |  | гравий | 4,5 | 1,77 |
| 62 | ул. Индустриальная | асфальтобетон | 4 | 0,09 |
|  |  | гравий | 4 | 2,506 |
| 63 | ул. Набережная | асфальтобетон | 4,5 | 0,8 |
|  |  | гравий | 4,5 | 1,23 |
| 64 | ул. Запорожская | асфальтобетон | 4,8 | 3,325 |
|  |  | гравий | 4,5 | 0,45 |
| 65 | ул. Низовская | асфальтобетон | 4,5 | 0,02 |
|  |  | щебень | 4,5 | 0,26 |
| 66 | ул. Пластуновская | гравий | 4 | 1,772 |
| 67 | пер. Военных Комиссаров | асфальтобетон | 4 | 0,366 |
| 68 | пер. Светлый | гравий | 4 | 0,155 |
| 69 | пер. Темрюкский | грунт | 3 | 0,18 |
| 70 | пер. Пролетарский | щебень | 3,75 | 0,25 |
| 71 | пер. Парковый | асфальтобетон | 3,75 | 0,28 |
| 72 | пер. Красногвардейский | гравий | 4 | 0,42 |
| 73 | пер. Кадетский | грунт | 3,5 | 0,07 |
| 74 | пер. Индустриальный | гравий | 3,5 | 0,218 |
| 75 | пер. Зеленый | гравий | 4,5 | 0,12 |
| 76 | пер. Сиреневый | щебень | 3,75 | 0,16 |
| 77 | ул. Фурманова | гравий | 3,75 | 2,1 |
| 78 | пер. Свободный | асфальтобетон | 4,5 | 0,26 |
|  |  | гравий | 4,5 | 0,318 |
| 79 | пер. Уютный | щебень | 3 | 0,06 |
| 80 | пер. Кленовый | гравий | 4 | 0,287 |
| 81 | пер. Кавказский | гравий | 3,5 | 0,165 |
| 82 | ул. Первомайская | гравий | 4 | 1,274 |
| 83 | ул. Артельная | гравий | 4,5 | 1,452 |
| 84 | пер. Дорожный | гравий | 3,5 | 0,19 |
| 85 | ул. Короткая | гравий | 4 | 0,562 |
| 86 | пер. Художественный | щебень | 3,75 | 0,146 |
| 87 | пер. Рябиновый | гравий | 4 | 0,234 |
| 88 | пер. Приазовский | гравий | 4 | 0,165 |
| 89 | пер. Озерный | гравий | 4 | 0,3 |
| 90 | пер. Каштановый | гравий | 4 | 0,261 |
| 91 | пер. Тенистый | щебень | 4 | 0,09 |
| 92 | ул. Молодежная | асфальтобетон | 5 | 0,515 |
| 93 | пер. Розовый | щебень | 3 | 0,11 |
| 94 | пер. Ореховый | гравий | 4 | 0,12 |
| 95 | пер. Абрикосовый | гравий | 4,25 | 0,459 |
| 96 | ул. Упорная | гравий | 4,5 | 0,87 |
| 97 | пер. Новый | гравий | 4 | 0,165 |
| 98 | пер. Майский | гравий | 3,5 | 0,22 |
| 99 | пер. Дачный | асфальтобетон | 4 | 0,178 |
| 100 | пер. Пригородный | гравий | 3,5 | 0,19 |
| 101 | ул. Абинская | щебень | 4 | 0,3 |
| 102 | пер. Виноградный | гравий | 4 | 0,255 |
| 103 | пер. Солнечный | гравий | 4 | 0,21 |
| 104 | пер. Летний | гравий | 4 | 0,213 |
| 105 | пер. Тополиный | гравий | 4 | 0,15 |
| 106 | пер. Гидростроителей | гравий | 3,5 | 0,195 |
| 107 | пер. Линейный | гравий | 3,5 | 0,19 |
| 108 | ул. 8-го Марта | гравий | 4 | 0,6 |
| 109 | ул. Донская | асфальтобетон | 4,5 | 0,85 |
| 110 | ул. Крымская | щебень | 4,5 | 0,19 |
| 111 | ул. Строителей | асфальтобетон | 3,5 | 0,515 |
| 112 | ул. Речная | щебень | 3,5 | 0,2 |
| 113 | пер. Космонавтов | щебень | 3,25 | 0,2 |
| 114 | ул. Октябрьская | асфальтобетон | 5,3 | 0,508 |
|  |  | щебень | 4 | 1,303 |
| 115 | ул. Интернациональная | щебень | 3,5 | 0,76 |
| 116 | ул. Анастасиевская | асфальтобетон | 4,75 | 0,555 |
|  |  | щебень | 4,5 | 1,28 |
| 117 | ул. Южная | щебень | 3,75 | 0,96 |
| 118 | ул. Иванова | асфальтобетон | 6 | 0,7 |
| 119 | ул.Узкая | щебень | 4 | 0,25 |
| 120 | ул. Гайдара | щебень | 3,5 | 0,32 |
| 121 | ул. Новоселов | асфальтобетон | 3 | 0,69 |
| 122 | ул. Ивановская | щебень | 4,5 | 0,27 |
| 123 | ул. Рисовая | щебень | 3,5 | 0,23 |
| 124 | пер. Островского | асфальтобетон | 6 | 2,86 |
|  |  | гравий | 4 | 0,4 |
| 125 | ул. Олимпийская | грунт | 4 | 0,2 |
| 126 | ул. Новокубанская | гравий | 3 | 1,384 |
|  |  | грунт | 3 | 0,318 |
| 127 | ул. Школьная | асфальтобетон | 7 | 5,81 |
| 128 | ул. Строительная | асфальтобетон | 6,5 | 0,98 |
| 129 | ул. Станция Протока | асфальтобетон | 3,5 | 0,45 |
| 130 | ул. Рыбзавод | гравий | 3,5 | 0,36 |
| 131 | пер. Заречный | гравий | 3,5 | 0,127 |
| 132 | ул. Кордонная | гравий | 3,5 | 0,214 |
| 133 | ул. Рабочая | гравий | 3 | 0,435 |
| 134 | пер. Весенний | гравий | 3,5 | 0,23 |
| 135 | ул. Маевское шоссе | асфальтобетон | 7 | 1,698 |
|  |  | гравий | 5 | 0,125 |
| 136 | ул. Генерала Трошева | грунт | 4 | 0,385 |
| 137 | ул. Пушкина | асфальтобетон | 4,5 | 0,302 |
|  |  | гравий | 4,25 | 4,218 |
| 138 | ул. Батарейная | асфальтобетон | 4,75 | 4,79 |
|  |  | гравий | 4 | 1,27 |
| 139 | пер. Фестивальный | гравий | 3 | 0,235 |
| 140 | ул. Сергея Таранца | грунт | 4 | 0,38 |
| 141 | ул. Студенческая | грунт | 4 | 0,5 |
| 142 | ул. Проточная | асфальтобетон | 6 | 2,828 |
|  |  | гравий | 6 | 0,305 |
| 143 | ул. Суворова | гравий | 3 | 0,5 |
| 144 | ул. Осенняя | гравий | 4 | 0,4 |
| 145 | пер. Урожайный | гравий | 3,5 | 0,15 |
| 146 | ул. Маевская | асфальтобетон | 2,5 | 0,154 |
| 147 | ул. Магистральная | гравий | 3 | 1,706 |
|  |  | грунт | 3 | 0,423 |
| 148 | пер. Цветочный | асфальтобетон | 3,25 | 0,24 |
| 149 | пер. Шоссейный | гравий | 3,25 | 0,6 |
| 150 | пер. Березовый | гравий | 3,5 | 0,095 |
| 151 | ул. Юбилейная | грунт | 4 | 0,38 |
| 152 | ул. Татьяны Голуб | гравий | 3 | 0,531 |
|  |  | грунт | 3 | 0,531 |
| 153 | ул. Придорожная | гравий | 4,5 | 0,742 |
| 154 | ул. Василия Колесника | грунт | 4 | 0,775 |
| 155 | ул. Успенская | грунт | 4 | 0,38 |
| 156 | пер. Победителей | гравий | 3 | 0,06 |
| 157 | ул. Волгоградская | гравий | 3 | 0,367 |
| 158 | ул. Мира | грунт | 4 | 1,4 |
| 159 | ул. Нефтяников | гравий | 3,5 | 0,775 |
| 160 | ул. Кутепова | гравий | 3,75 | 0,7 |
| 161 | пер. Дальний | гравий | 4,5 | 0,174 |
| 162 | ул. Весенняя | гравий | 3,5 | 0,578 |
| 163 | пер. Встречный | гравий | 3,25 | 0,14 |
| 164 | пер. Заводской | гравий | 3,5 | 0,235 |
| 165 | пер. Песчаный | гравий | 3 | 0,23 |
| 166 | пер. Зикрана | гравий | 4 | 0,217 |
| 167 | ул. Аэродромная | грунт | 3,5 | 0,463 |
| 168 | ул. Им Пухи | гравий | 5 | 1 |
| 169 | пер. Звездный | гравий | 3,5 | 0,27 |
| 170 | пер. Проточный | гравий | 2,5 | 0,476 |
| 171 | ул. Юрия Гагарина | грунт | 5 | 0,5 |
| 172 | ул. Азовская | асфальтобетон | 4 | 0,7 |
| 173 | пер. Мирный | гравий | 3,75 | 0,235 |
| 174 | ул. Гусарская | грунт | 4 | 0,2 |
| 175 | ул. Ивана Лысанова | грунт | 4 | 0,38 |
| 176 | ул. Юго-Западная | асфальтобетон | 5 | 0,41 |
|  |  | грунт | 6 | 1,4 |
| 177 | пер. Фабричный | гравий | 3,5 | 0,23 |
| 178 | ул. Российская | гравий | 4 | 0,7 |
| 179 | ул. Войсковая | грунт | 4 | 0,2 |
| 180 | ул. Путевая | гравий | 3 | 0,352 |
| 181 | ул. Зеленского | асфальтобетон | 5,25 | 0,94 |
| 182 | пер. Чехова | гравий | 3 | 0,22 |
| 183 | ул. Луговая | гравий | 3,5 | 0,6 |
| 184 | ул. Пограничная | асфальтобетон | 6 | 0,828 |
| 185 | пер. Анастасиевский | гравий | 3,75 | 0,157 |
| 186 | ул. Малороссийская | гравий | 3 | 0,385 |
| 187 | ул. Ягодная | гравий | 3,25 | 0,482 |
| 188 | ул. Элеваторная | гравий | 3,25 | 0,513 |
| 189 | ул. Лесная | асфальтобетон | 4,25 | 0,7 |
| 190 | ул. Раздольная | асфальтобетон | 4,3 | 0,214 |
| 191 | пер. Новороссийский | гравий | 3,5 | 0,11 |
| 192 | ул. Вокзальная | асфальтобетон | 5,5 | 1,7 |
| 193 | ул. Привокзальная | асфальтобетон | 5,5 | 0,46 |

Основной транспортный поток по территории Славянского района обеспечивает с запада на восток автомобильная дорога регионального значения «Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края». Это направление рассматривается как альтернативный федеральным маршрутам подъезд к развивающимся и строящимся портам Темрюк, Кавказ, Железный Рог, Новороссийск, а также к Крымскому мосту.

В настоящее время параметры дороги на участке Славянского района соответствуют II категории. Региональная автомобильная дорога «Славянск-на-Кубани – Крымск» является частью широтного маршрута Темрюк – Славянск-на-Кубани – Тимашевск – Кореновск – Тихорецк – граница Ростовской области, обеспечивающий связи западных и центральных районов Краснодарского края с Юго-восточным районом Ростовской области.

Параметры автомобильной дороги «Славянск-на-Кубани – Крымск» на участке района соответствуют II категории.

Обход Славянск-на-Кубани составляют участки автомобильных дорог:

Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края;

г. Славянск-на-Кубани – ст. Петровская – п. Целинный – с. Ачуево;

подъезд к г. Славянску-на-Кубани;

г. Славянск – на –Кубани – Крымск.

Существующая транспортная схема г. Славянска-на-Кубани представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Протяженность улично-дорожной сети г. Славянска-на-Кубани составляет 253,5 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием 98 км. Протяженность тротуаров 115 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 75 км.

В широтном направлении проходят основные общегородские магистрали:

- ул. им. Ковтюха;

- ул. Красная;

- ул. Юных Коммунаров;

- ул. Ленина;

- ул. Островского;

- ул. Кубанская;

- ул. Дружбы народов;

- ул. Строительная;

- ул. Проточная;

- ул. Запорожская;

- ул. Партизанская.

В меридианом направлении проходят основные общегородские магистрали:

- ул. Школьная;

- ул. Победы

- ул. Пролетарская;

- ул. Отдельская;

- ул. Батарейная;

- ул. им. Щорса;

- ул. Маевское шоссе.

Анализ сложившейся автодорожной сети Славянского городского поселения выявил следующие проблемы:

- существенная задержка автотранспорта на железнодорожном переезде г. Славянск-на-Кубани – п. Кубрис. На единственно возможном пути, связывающим г. Славянск-н/К. и п. Кубрис, расположен железнодорожный переезд «41 км станции «Протока». Пассажиропоток здесь в зимнее время составляет около 21 000 единиц транспорта в сутки, а в летнее время возрастает до 32 000 единиц в сутки. На данный момент предприятие ОАО «РЖД» ведет строительство второй ветки железной дороги, что значительно приостановит движение автотранспорта через железнодорожный переезд;

- увеличивающийся поток транзитного транспорта, движущийся в сторону Крыма и обратно через город;

- так как возможность развития территории города ограничена с востока рекой, то основная территория жилой застройки определена в юго-западном направлении, а территория промышленной зоны – в южном направлении и существующая объездная дорога практически входит в городскую черту. Дальнейшее развитие территории жилой застройки диктует перенос направления объездной дороги за границу городской черты.

Рисунок 2.3.1 Схема улично-дорожной сети г. Славянска-на-Кубани

Таблица 2.3.2 Перечень светофорных объектов на территории Славянского городского поселения Славянского района

| № п/п | Местоположение светофорного объекта |
| --- | --- |
| 1 | пересечение ул. Красная-ул. Пролетарская |
| 2 | пересечение ул. Отдельская-ул. Ленина |
| 3 | пересечение ул. Отдельская-ул. Юных Коммунаров |
| 4 | пересечение ул. Юных Коммунаров-ул. Батарейная |
| 5 | пересечение ул. Батарейная-ул. Ленина |
| 6 | пересечение ул. Ковтюха-ул. Отдельская |
| 7 | пересечение ул. Ковтюха-ул. Батарейная |
| 8 | пересечение ул. Ковтюха-ул. Краснодарская |
| 9 | пересечение ул. Ковтюха-ул. Школьная |
| 10 | пересечение ул. Островского-ул. Победы |
| 11 | пересечение ул. Островского-ул. Школьная |
| 12 | пересечение ул. Юных Коммунаров-ул. Победы |
| 13 | пересечение ул. Юных Коммунаров-ул. Школьная |
| 14 | пересечение ул. Ленина-ул. Школьная |
| 15 | пересечение ул. Кубанская-ул. Победы |
| 16 | пересечение ул. Кубанская-ул. Школьная |
| 17 | пересечение ул. Партизанская-ул. Победы |
| 18 | пересечение ул. Отдельская – ул. Островского |
| 19 | пересечение ул. Победы – ул. Проточная |

Транспортные инженерные сооружения на территории Славянского городского поселения представлены дорожными ограждениями и мостами, перечень которых представлен в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3 Транспортные инженерные сооружения, расположенные на территории Славянского городского поселения

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Тип сооружения | Местоположение, км | Длина сооружения м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Комсомольская | Мост | 0,1642 | 6 |
| 2 | ул. Пионерская |  | 0,1398 | 14 |
| 3 | ул. Станция Протока |  | 0,26295 | 6 |
| 4 | ул. Крепостная | Дорожное ограждение | 0 | 9,2 |
|  |  |  | 0,2954 | 1,6 |
| 5 | ул. Щорса |  | 0,5715 | 26,06 |
|  |  |  | 0,5739 | 24,13 |
|  |  |  | 0,7077 | 66,85 |
|  |  |  | 0,7204 | 54,13 |
|  |  |  | 1,0973 | 4,54 |
|  |  |  | 0,7919 | 308,97 |
|  |  |  | 0,807 | 55,8 |
|  |  |  | 0,8628 | 30,9 |
|  |  |  | 1,0426 | 52,2 |
|  |  |  | 1,0992 | 6,96 |
|  |  |  | 1,1157 | 112,81 |
|  |  |  | 1,1155 | 53,9 |
|  |  |  | 1,1395 | 27,028 |
|  |  |  | 1,1694 | 2,098 |
|  |  |  | 1,1089 | 6,753 |
|  |  |  | 1,6459 | 12,116 |
|  |  |  | 1,6455 | 9,543 |
|  |  |  | 0,2403 | 2 |
|  |  |  | 0,2453 | 2 |
| 6 | ул. Запорожская |  | 0,0013 | 15,97 |
|  |  |  | 0,0074 | 25,55 |
| 7 | ул. Гриня |  | 0,1619 | 6,7 |
|  |  |  | 0,2528 | 3,6 |
|  |  |  | 0,2573 | 3,65 |
|  |  |  | 0,2737 | 5,52 |
| 8 | пер. Островского |  | 0,2803 | 4,755 |
| 9 | пер. Вишневый |  | 0,0002 | 3,64 |
|  |  |  | 0,0004 | 3 |
| 10 | пер. Парковый |  | 0,0639 | 32,38 |
| 11 | ул. Троицкая |  | 0,1816 | 5,07 |
|  |  |  | 0,0119 | 9,4 |
|  |  |  | 0,0129 | 7,5 |
| 12 | ул. Колхозная |  | 0,0001 | 10,168 |
| 13 | ул. Крупской |  | 0,2129 | 7,819 |
|  |  |  | 0,2027 | 6,07 |
|  |  |  | 0,2766 | 49,485 |
| 14 | ул. Маевское шоссе |  | 1,2622 | 102,122 |
|  |  |  | 1,2622 | 55,5 |
|  |  |  | 1,2818 | 20,26 |
| 15 | ул. Пограничная |  | 0,3574 | 10,5 |
|  |  |  | 0,289 | 27,4 |
|  |  |  | 0,2093 | 105,9 |
|  |  |  | 0,2453 | 26,4 |
| 16 | ул. Больничная |  | 3,0738 | 19,24 |
| 17 | ул. Проточная |  | 0,4168 | 23 |
| 18 | ул. Набережная |  | 0,3261 | 111,1 |
|  |  |  | 0,0939 | 10,74 |
| 19 | ул. Зеленского |  | 0,4587 | 8,7 |
|  |  |  | 0,4376 | 9,344 |
| 20 | ул. Краснодарская |  | 0,0033 | 4,97 |
|  |  |  | 0,0031 | 5,219 |
|  |  |  | 0,318 | 4 |
| 21 | ул. Школьная |  | 0,2484 | 50,6 |
| 22 | ул. Дзержинского |  | 0,4 | 13,864 |
|  |  |  | 1,7 | 1,79 |
|  |  |  | 1,7225 | 2,43 |
|  |  |  | 1,727 | 2,63 |
|  |  |  | 1,7037 | 2,29 |
|  |  |  | 1,7069 | 2,35 |
|  |  |  | 1,7104 | 1,953 |
|  |  |  | 1,7132 | 1,9 |
|  |  |  | 1,716 | 1,99 |
|  |  |  | 1,7194 | 1,7 |
| 23 | ул. Батарейная |  | 0,2131 | 2,4 |
|  |  |  | 0,2132 | 14,17 |
|  |  |  | 0,5313 | 2,7 |
|  |  |  | 1,78 | 18,16 |
| 24 | ул. Красная |  | 1,047 | 21 |
| 25 | ул. Ковтюха |  | 1,988 | 135 |
|  |  |  | 2,131 | 186 |
|  |  |  | 2,132 | 185 |
|  |  |  | 2,132 | 184 |
|  |  |  | 2,134 | 183 |
| 26 | ул. Отдельская |  | 3,483 | 50 |
| 27 | ул. Победы |  | 0,308 | 63 |
| 28 | ул. Советская |  | 0,03 | 105 |
|  |  |  | 0,032 | 98 |

Анализ улично-дорожной сети автомобильных дрог Славянского городского поселения показал, что:

- На территории городского поселения автомобильные дороги в основном образуют простые примыкания и пересечения, проезд определяется дорожными знаками приоритетов и светофорным регулированием;

- Опорную сеть автомобильных дорог г. Славянск-на-Кубани образуют федеральная, региональная автомобильные дороги и внутригородские автомобильные дороги общего пользования местного значения;

- Протяженность автомобильных дорог в собственности Славянского городского поселения 258,79 км

Рисунок 2.3.2 Диаграмма распределения дорог, находящихся в собственности Славянского городского поселения, по типу покрытия, %

Рисунок 2.3.2.1 Диаграмма распределения дорог, находящихся в собственности Славянского городского поселения, по типу покрытия, км

Рисунок 2.3.3 Диаграмма распределения дорог, находящихся в собственности Славянского городского поселения, по типу дорожной одежды, %

Рисунок 2.3.3.1 Диаграмма распределения дорог, находящихся в собственности Славянского городского поселения, по типу дорожной одежды, км

- Для автомобильных дорог Славянского городского поселения необходимо проведение ежегодной оценки технического состояния автомобильных дорог согласно Приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 07 августа 2020 г. N 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» для определения транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильных дорог.

- На все автомобильные дороги Славянского городского поселения разработаны технические паспорта (паспортизация автомобильных дорог) согласно Приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- На все автомобильные дороги Славянского городского поселения разработаны проекты организации дорожного движения согласно Приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 13 ноября 2018 г. № 406 «Об утверждении Классификации работ по организации дорожного движения и о внесении изменений в Классификацию работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденную Приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402». Проекты организации дорожного движения корректируются раз в 3 года.

Оценка и анализ показателей качества содержания дорог приведены в таблице 2.3.3

Уровни содержания автомобильных дорог:

высокий - содержание автомобильной дороги обеспечивает поддержание потребительских свойств автомобильной дороги на уровне выше среднего. Автомобильная дорога, каждый ее конструктивный элемент и их составляющие содержатся в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. Не допускается снижение скорости движения автомобилей относительно разрешенных Правилами дорожного движения, утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090**, значений по причинам, связанным с содержанием автомобильной дороги. Отсутствуют ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог. Допускается наличие не более 3% километров, на которых зафиксирован недопустимый уровень содержания;

средний - содержание автомобильной дороги обеспечивает поддержание потребительских свойств автомобильной дороги на уровне выше допустимого. Состояние конструктивных элементов автомобильной дороги и их составляющих, зависящих от содержания, не вызывает необходимость временного ограничения или прекращения движения автотранспортных средств. Отсутствуют ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог. Допускается наличие не более 10% километров, на которых зафиксирован недопустимый уровень содержания;

допустимый - содержание автомобильной дороги обеспечивает допустимый уровень безопасности движения. Допускается временное ограничение или прекращение движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания при неблагоприятных погодно-климатических условиях. Отсутствуют ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог. Допускается наличие не более 15% километров автомобильной дороги, на которых зафиксирован недопустимый уровень содержания;

недопустимый - содержание автомобильной дороги не обеспечивает допустимый уровень безопасности движения. Зафиксированы ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог. Более 15% километров автомобильной дороги, на которых зафиксирован недопустимый уровень содержания.

Оценка качества содержания автомобильных дорог Славянского городского поселения проведена в соответствии с ОДМ 218.11.004-2020 «Методические рекомендации по порядку проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения (для опытного применения)». Действующий документ для проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения – отсутствует.

Согласно статистике, ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями - отсутствуют. По предоставленной Заказчиком информации на автомобильных дорогах имеется не более 15% километров по каждой автомобильной дороге, на которой зафиксирован недопустимый уровень содержания.

Таблица 2.3.4 Оценка уровня эксплуатационного содержания на автомобильных дорогах согласно предоставленным данным по информации КСОДД

| № п/п | Автомобильная дорога | Уровень содержания |
| --- | --- | --- |
| 1 | пер. Юго-Западный | Д |
| 2 | пер. Юных Коммунаров | Д |
| 3 | ул. Красная | Д |
| 4 | ул. Пролетарская | Д |
| 5 | ул. Ленина | Д |
| 6 | ул. Юных Коммунаров | Д |
| 7 | ул. Ковтюха | Д |
| 8 | ул. Отдельская | Д |
| 9 | ул. Победы | Д |
| 10 | ул. Советская | Д |
| 11 | ул. Кубанская | Д |
| 12 | ул. Спортивная | Д |
| 13 | ул. Промышленная | Д |
| 14 | ул. Дружбы Народов | Д |
| 15 | ул. Партизанская | Д |
| 16 | ул. Выгонная | Д |
| 17 | ул. Дзержинского | Д |
| 18 | ул. Больничная | Д |
| 19 | ул. Шаумяна | Д |
| 20 | пер. Шаумяна | Д |
| 21 | ул. Рыночная | Д |
| 22 | ул. Садовая | Д |
| 23 | ул. Стаханова | Д |
| 24 | ул. Ярмарочная | Д |
| 25 | ул. Колхозная | Д |
| 26 | ул. Западная | Д |
| 27 | ул. Троицкая | Д |
| 28 | ул. Гриня | Д |
| 29 | ул. Крупской | Д |
| 30 | ул. Таманская | Д |
| 31 | ул. Краснодарская | Д |
| 32 | ул. Комсомольская | Д |
| 33 | ул. Пионерская | Д |
| 34 | ул. Полковая | Д |
| 35 | ул. Лермонтова | Д |
| 36 | ул. Богдановская | Д |
| 37 | ул. Красноармейская | Д |
| 38 | ул. Совхозная | Д |
| 39 | ул. Семафорная | Д |
| 40 | ул. Полтавская | Д |
| 41 | ул. 3-я Пролетарская | Д |
| 42 | ул. Коммунистическая | Д |
| 43 | пер. Просторный | Д |
| 44 | ул. Крепостная | Д |
| 45 | ул. Казачья | Д |
| 46 | пер. Вишневый | Д |
| 47 | ул. Краснофлотская | Д |
| 48 | ул. Новая | Д |
| 49 | пер. Швейный городок | Д |
| 50 | ул. Черноморская | Д |
| 51 | ул. Славянская | Д |
| 52 | ул. Щорса | Д |
| 53 | пер. Курганный | Д |
| 54 | ул. Спокойная | Д |
| 55 | ул. Степная | Д |
| 56 | ул. Безымянная | Д |
| 57 | пер. Северный | Д |
| 58 | пер. Широкий | Д |
| 59 | ул. Средняя | Д |
| 60 | ул. Маломинская | Д |
| 61 | ул. Курская | Д |
| 62 | ул. Индустриальная | Д |
| 63 | ул. Набережная | Д |
| 64 | ул. Запорожская | Д |
| 65 | ул. Низовская | Д |
| 66 | ул. Пластуновская | Д |
| 67 | пер. Военных Комиссаров | Д |
| 68 | пер. Светлый | Д |
| 69 | пер. Темрюкский | Д |
| 70 | пер. Пролетарский | Д |
| 71 | пер. Парковый | Д |
| 72 | пер. Красногвардейский | Д |
| 73 | пер. Кадетский | Д |
| 74 | пер. Индустриальный | Д |
| 75 | пер. Зеленый | Д |
| 76 | пер. Сиреневый | Д |
| 77 | ул. Фурманова | Д |
| 78 | пер. Свободный | Д |
| 79 | пер. Уютный | Д |
| 80 | пер. Кленовый | Д |
| 81 | пер. Кавказский | Д |
| 82 | ул. Первомайская | Д |
| 83 | ул. Артельная | Д |
| 84 | пер. Дорожный | Д |
| 85 | ул. Короткая | Д |
| 86 | пер. Художественный | Д |
| 87 | пер. Рябиновый | Д |
| 88 | пер. Приазовский | Д |
| 89 | пер. Озерный | Д |
| 90 | пер. Каштановый | Д |
| 91 | пер. Тенистый | Д |
| 92 | ул. Молодежная | Д |
| 93 | пер. Розовый | Д |
| 94 | пер. Ореховый | Д |
| 95 | пер. Абрикосовый | Д |
| 96 | ул. Упорная | Д |
| 97 | пер. Новый | Д |
| 98 | пер. Майский | Д |
| 99 | пер. Дачный | Д |
| 100 | пер. Пригородный | Д |
| 101 | ул. Абинская | Д |
| 102 | пер. Виноградный | Д |
| 103 | пер. Солнечный | Д |
| 104 | пер. Летний | Д |
| 105 | пер. Тополиный | Д |
| 106 | пер. Гидростроителей | Д |
| 107 | пер. Линейный | Д |
| 108 | ул. 8-го Марта | Д |
| 109 | ул. Донская | Д |
| 110 | ул. Крымская | Д |
| 111 | ул. Строителей | Д |
| 112 | ул. Речная | Д |
| 113 | пер. Космонавтов | Д |
| 114 | ул. Октябрьская | Д |
| 115 | ул. Интернациональная | Д |
| 116 | ул. Анастасиевская | Д |
| 117 | ул. Южная | Д |
| 118 | ул. Иванова | Д |
| 119 | ул. Узкая | Д |
| 120 | ул. Гайдара | Д |
| 121 | ул. Новоселов | Д |
| 122 | ул. Ивановская | Д |
| 123 | ул. Рисовая | Д |
| 124 | пер. Островского | Д |
| 125 | ул. Олимпийская | Д |
| 126 | ул. Новокубанская | Д |
| 127 | ул. Школьная | Д |
| 128 | ул. Строительная | Д |
| 129 | ул. Станция Протока | Д |
| 130 | ул. Рыбзавод | Д |
| 131 | пер. Заречный | Д |
| 132 | ул. Кордонная | Д |
| 133 | ул. Рабочая | Д |
| 134 | пер. Весенний | Д |
| 135 | ул. Маевское шоссе | Д |
| 136 | ул. Генерала Трошева | Д |
| 137 | ул. Пушкина | Д |
| 138 | ул. Батарейная | Д |
| 139 | пер. Фестивальный | Д |
| 140 | ул. Сергея Таранца | Д |
| 141 | ул. Студенческая | Д |
| 142 | ул. Проточная | Д |
| 143 | ул. Суворова | Д |
| 144 | ул. Осенняя | Д |
| 145 | пер. Урожайный | Д |
| 146 | ул. Маевская | Д |
| 147 | ул. Магистральная | Д |
| 148 | пер. Цветочный | Д |
| 149 | пер. Шоссейный | Д |
| 150 | пер. Березовый | Д |
| 151 | ул. Юбилейная | Д |
| 152 | ул. Татьяны Голуб | Д |
| 153 | ул. Придорожная | Д |
| 154 | ул. Василия Колесника | Д |
| 155 | ул. Успенская | Д |
| 156 | пер. Победителей | Д |
| 157 | ул. Волгоградская | Д |
| 158 | ул. Мира | Д |
| 159 | ул. Нефтяников | Д |
| 160 | ул. Кутепова | Д |
| 161 | пер. Дальний | Д |
| 162 | ул. Весенняя | Д |
| 163 | пер. Встречный | Д |
| 164 | пер. Заводской | Д |
| 165 | пер. Песчаный | Д |
| 166 | пер. Зикрана | Д |
| 167 | ул. Аэродромная | Д |
| 168 | ул. Им Пухи | Д |
| 169 | пер. Звездный | Д |
| 170 | пер. Проточный | Д |
| 171 | ул. Юрия Гагарина | Д |
| 172 | ул. Азовская | Д |
| 173 | пер. Мирный | Д |
| 174 | ул. Гусарская | Д |
| 175 | ул. Ивана Лысанова | Д |
| 176 | ул. Юго-Западная | Д |
| 177 | пер. Фабричный | Д |
| 178 | ул. Российская | Д |
| 179 | ул. Войсковая | Д |
| 180 | ул. Путевая | Д |
| 181 | ул. Зеленского | Д |
| 182 | пер. Чехова | Д |
| 183 | ул. Луговая | Д |
| 184 | ул. Пограничная | Д |
| 185 | пер. Анастасиевский | Д |
| 186 | ул. Малороссийская | Д |
| 187 | ул. Ягодная | Д |
| 188 | ул. Элеваторная | Д |
| 189 | ул. Лесная | Д |
| 190 | ул. Раздольная | Д |
| 191 | пер. Новороссийский | Д |
| 192 | ул. Вокзальная | Д |
| 193 | ул. Привокзальная | Д |

Анализ перспектив развития дорог на территории.

В связи с отсутствием в долгосрочных программах и документах стратегического планирования Славянского городского поселения мероприятий по строительству новых районов в населённом пункте, мероприятий по строительству новых производственных предприятий, сделан следующий вывод об перспективе развития дорог на территории Славянского городского поселения:

- согласно генеральному плану запланировано обустройство новых транспортных развязок в разных уровнях;

- приведение геометрических параметров дорог в рамках выполнения капитального ремонта;

- повышение уровня содержания автомобильных дорог за счет проведения ремонтных работ;

- повышение безопасности дорожного движения за счет повышение уровня обустройства автомобильных дорог.

Анализ показателей качества содержания дорог.

В существующей застройке Славянского городского поселения для повышения уровня и качества содержания автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования, на объектах дорожного хозяйства в полном объеме необходимо обустройство наружного искусственного освещения, установка необходимых дорожных знаков, устройство тротуаров, устройство искусственных дорожных неровностей, нанесение дорожной разметки и доведение геометрических показателей автомобильных дорог до нормативных значений.

## 2.4 Оценка существующей организации дорожного движения, включая организацию движения транспортных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов

Оценка существующей организации дорожного движения.

Улично-дорожная сеть Славянского городского поселения представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории муниципального образования с производственной зоной, с кварталами жилых домов, с общественной зоной. Движение интенсивно с 7-30 до 18-00 в основном на центральных улицах городского поселения. Дорожное движение организовано по средствам обустройства автомобильных дорог дорожными знаками, светофорным регулированием, дорожной разметкой, наружным освещением, тротуарами и пешеходными дорожками.

Для оценки уровня организации дорожного движения наиболее распространенным интегральным критерием оценки является уровень обслуживания (Level of Service, LOS). LOS отражает качество транспортного обслуживания и степень, как удовлетворенности всех категорий пользователей дорог – транспортный поток, общественный транспорт, велосипедное движение, пешеходное движение.

Данные по обследованию улично-дорожной сети Славянского городского поселения приведены в разделе 1.9. Ниже приведены данные по оценки организации дорожного движения согласно раздела 1.9

Таблица 2.4.3 Сводная таблица оценки организации дорожного движения

Организация движения железнодорожного транспорта

Железнодорожная станция Протока в г. Славянск-на-Кубани расположена на железнодорожном участке, соединяющем г. Тимашевск – Славянск-на-Кубани – Крымск. Это направление обеспечивает пропуск грузовых и пассажирских поездов на Новороссийск, Анапу и выход на все основные железнодорожные направления края, что обеспечивает связь с центральными районами страны, а также выход, как к Черному, так и Азовскому морям.

Здания (сооружения) и устройства железнодорожного транспорта на территории г. Славянск-на-Кубани включают железнодорожные линии общего пользования с расположенными на них разъездами, а также линиями не общего пользования (подъездные пути промышленных предприятий, складов, баз и т.д.), вокзальный комплекс, предприятия СК ЖД.

В настоящее время проводятся работы по прокладке вторых путей на железнодорожном участке Тимашевская-Протока-Крымская, с соответствующим путевым развитием станций участка и строительством накопительной станции «9 километр» под Крымской. Железнодорожное направление Тимашевская-Протока-Крымская будет обеспечивать пропуск возрастающих грузопотоков в морские порты Таманского полуострова и морской порт Новороссийск.

Организация движения воздушного транспорта

На территории Славянского городского поселения имеется аэропорт местных воздушных линий «Славянск-на-Кубани». Расположен на южной окраине города, в 5 км от центра. С 1990-х годов и по настоящее время – закрыт. В настоящее время используется как посадочная площадка для авиационных работ. В данном аэропорте перевозка пассажиров и грузов – не осуществляется. Исходя из изложенного можно сделать вывод, что организация движения воздушного транспорта на территории Славянского городского поселения развита слабо по причине отсутствия спроса.

Организация движения транспортных средств общего пользования

Пассажирские транспортные услуги на территории Славянского городского поселения осуществляются общественным и индивидуальным автотранспортом.

Основным видом общественного пассажирского транспорта города является маршрутное такси и такси по вызову.

В целом объём перевозок пассажиров складывается из трудовых, культурно-бытовых и рекреационных поездок жителей. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт и ведомственный транспорт.

Общая протяженность сети пассажирского городского транспорта 202,5 км.

Общее количество маршрутов общественного транспорта, обслуживающих территорию Славянского городского поселения 12 автобусных маршрутов.

Дальность пешеходных подходов до остановки общественного транспорта и маршруты пассажирских перевозок в Славянском городском поселении отображена на рисунке 2.4.1. Перечень маршрутов общественного транспорта представлен в таблице 2.4.4.

Рисунок 2.4.1 Схема маршрутов общественного транспорта

Ниже представлены схемы движения автотранспорта по маршрутам регулярных пассажирских перевозок на территории Славянского городского поселения.

Рисунок 2.4.2 Схема автобусного маршрута № 3-А

Рисунок 2.4.3 Схема автобусного маршрута № 4

Рисунок 2.4.4 Схема автобусного маршрута № 6

Рисунок 2.4.5 Схема автобусного маршрута № 6-А

Рисунок 2.4.6 Схема автобусного маршрута № 7

Рисунок 2.4.7 Схема автобусного маршрута № 9

Рисунок 2.4.8 Схема автобусного маршрута № 10

Рисунок 2.4.9 Схема автобусного маршрута № 11

Рисунок 2.4.10 Схема автобусного маршрута № 13

Рисунок 2.4.11 Схема автобусного маршрута № 15

Рисунок 2.4.12 Схема автобусного маршрута № 21

Рисунок 2.4.13 Схема автобусного маршрута № 23

Таблица 2.4.4 Количество и основные характеристики маршрутов общественного транспорта на территории Славянского городского поселения

| № | Наименование маршрута регулярных перевозок | Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок или наименование поселений | Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту | Протяженность маршрута регулярных перевозок (км) | Виды транспортных средств и классы ТС, максимальное количество ТС каждого класса | Экологические характеристики транспортных средств | Дата начала осуществления регулярных перевозок | Наименование, место нахождения юр. лица, фамилия, имя, отчество ИП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3А | Кубрис – Сад-Гигант | Сад-Гигант-Зеленая-Прохладная-Поперечная-Развилка-Интернат-Арка-Анастасиевская-Запорожская-Универмаг-Центр-Комсомольская-Островского-Кубанская-Советская-Новоселов-Столовая-Зеленского-Поликлинника-Промышленная | Центр- ул. Школьная- ул. Кубанская- ул. Советская- ул. Семафорная- ул. Новоселов- ул. Зеленского- ул. Промышленная- ул. Новоселов- ул. Семафорная- ул. Советская- ул. Кубанская- ул. Школьная- ул. Юных Коммунаров- ул. Дзержинского- Центр ул. Ленина- ул. Школьная- ул. Конечная- ул. Школьная- Центр | 20,2 | Автобусы малой вместимости – 4 ед. | Евро-2 4 ед. | 23.12.2017 | Мудренко Д.В., г. Славянск-на-Кубани, пер. Вишневый, 52; Резвушкин В.М. г. Славянск-на-Кубани, ул. Анастасиевская, 36; Кондратьева Н.Н. г. Славянск-на-Кубани, ул. Низовская, 8; Шапарь Л.Г. г. Славянск-на-Кубани, ул. Пластуновская, 42. |
| 11 | Кубрис - ДРСУ | Центр-Детский сад № 7-Троицкая-Банк-Батарейная-Аптека-АВ-Проточная-Запорожская-Совхозная-Богдановская-ДРСУ-Заготконтора-Запорожская-Проточная-Ярмарочная-АВ-Батарейная-Полковая-Краснодарская-Стаханова-Центр-Комсомольская-Островского-Кубанская-Советская-Новоселов-Столовая-Зеленского-Поликлинника-Промышленная-Новоселов-Советская-Кубанская-Островского-Комсомольская-Центр | Центр- ул. Школьная- ул. Кубанская- ул. Советская- ул. Семафорная- ул. Новоселов- ул. Зеленского- ул. Промышленная- ул. Новоселов- ул. Семафорная- ул. Советская- ул. Кубанская- ул. Школьная- ул. Юных Коммунаров- ул. Дзержинского- Центр- ул. Ленина- ул. Отдельская- ул. Проточная- ул. Щорса- ДРСУ- ул. Пролетарская- ул. Красная- ул. Щорса- ул. Ковтюха- ул. Батарейная- ул. Юных Коммунаров- ул. Дзержинского- ул. Ленина- ул. Школьная- Центр | 19,6 | Автобусы малой вместимости – 3 ед. | Евро-2 3 ед. | 23.12.2017 | Миронова А.В. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснофлотская, 9, кв. 12; Филипов В.П. г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, 102. |
| 6 | Центр – КХП – Оптовый рынок | Центр-Детский сад № 7-Троицкая-Банск-Батарейная-Аптека-АВ-Рыночная-Ярмарочная-Безымянная-Оптовый рынок-Комсомольская-Сортсемовощ-Автошкола-СРСУ-КХП-Тарный завод- Щорса-Хлебозавод-РМЗ-Шв. фабрика-ПАТП-Кубанская-Островского-Комсомольская-Центр | Центр- ул. Дзержинского- ул. Ленина- ул. Отдельская- Автовокзал- ул. Ковтюха- ул. Рыночная- ул. Ленина- ул. Ярмарочная- ул. Красная- Оптовый рынок- ул. Красная- ул. Пролетарская- ул. Дружбы народов- ул. Победы- ул. Юных Коммунаров- ул. Дзержинского- Центр | 14,7 | Автобусы малой вместимости – 8 ед. | Евро-2 7 ед. | 23.12.2017 | Решитько А.И. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ярмарочная, 31 Б; Миронова А.В. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснофлотская, 9, кв. 12; Бакадоров Г.П. г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 310, кв. 2. |
| 6А | Центр – КХП – Оптовый рынок | Центр-Комсомольская-Островского-Кубанская-ПАТП-Шв. фабрика-РМЗ-Хлебозавод-Щорса-Тарный завод-КХП-СРСУ-Автошкола-Комсомольская-Оптовый рынок-Безымянная-Ярмарочная-Рыночная-АВ-Батарейная-Полковая-Краснодарская-Стаханова-Центр | Центр- ул. Школьная- ул. Юных Коммунаров- ул. Дзержинского- ул. Ленина- ул. Победы- ул. Дружбы народов- ул. Пролетарская- ул. Красная- Оптовый рынок- ул. Красная- ул. Щорса- ул. Ковтюха- ул. Батарейная- ул. Юных Коммунаров- ул. Дзержинского- ул. Ленина- ул. Школьная- Центр | 14,8 | Автобусы малой вместимости – 8 ед. | Евро-2 7 ед. | 23.12.2017 | Шейкина С.В. г. Славянск-на-Кубани, ул. Крупской, 109; Казанцев Р.Г. г. Славянск-на-Кубани, ул. Крепостная, 191; Замураев С.П. г. Славянск-на-Кубани, ул. Коммунистическая, 40; Дударев А.В. г. Славянск-на-Кубани, ул. Безымянная, 101; Аванесов С.А. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснодарская, 113/2, кв. 120. |
| 21 | Кладбище – Сад-Гигант | Кладбище-Маслозавод-Оптовый рынок-Безымянная-Ярмарочная-Рыночная-АВ-Поликлиника-Водолечебница-Учхоз-Партизанская-Арка-Интернат-Развилка-Интернат-Арка-Партизанская-Батарейная-Поликлиника-Запорожская-АВ-Рыночная-Ярмарочная-Безымянная-Оптовый рынок-Маслозавод-Храм-Кладбище | ул. Школьная- ул. Строителей- ул. Победы- ул. Партизанская- ул. Батарейная- ул. Ковтюха- ул. Щорса- ул. Красная- Кладбище- ул. Красная- Оптовый рынок- ул. Красная- ул. Щорса- ул. Ковтюха- ул. Отдельская- ул. Партизанская- ул. Победы- ул. Строителей- ул. Школьная | 20,5 | Автобусы средней вместимости – 1 ед. | Евро-2 1 ед. | 23.12.2017 | Бакадоров Г.П. г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 310, кв. 2; Шапарь Л.Г. г. Славянск-на-Кубани, ул. Пластуновская, 42; Миронова А.В. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснофлотская, 9, кв. 12; Кондратьева Н.Н. г. Славянск-на-Кубани, ул. Низовская, 8; |
| 13 | Кубрис - Партизанская | Центр-Аптека-Ковтюха-Проточная-Запорожская-Райгаз-Таманская-СОШ № 18-Партизанская-Батарейная-Поликлинника-Запорожская-АВ-Паспортный стол-Батарейная-Полковая-Краснодарская-Стаханова-Центр-Комсомольская-Островского-Кубанская-Совесткая-Новоселов-Столовая-Зеленского-Поликлиника-Промышленная-Новоселов-Советская-Кубанская-Островского-Комсомольская-Центр | Центр- ул. Школьная- ул. Кубанская- ул. Советская- ул. Семафорная- ул. Новоселов- ул. Зеленского- ул. Промышленная- ул. Новоселов- ул. Семафорная- ул. Советская- ул. Кубанская- ул. Школьная- ул. Юных Коммунаров- ул. Дзержинского- Центр- ул. Дзержинского- ул. Ленина- ул. Школьная- ул. Ковтюха- ул. Победы- ул. Партизанская- ул. Батарейная- ул. Юных Коммунаров- ул. Дзержинского- ул. Ленина- ул. Школьная- Центр | 19,5 | Автобусы средней вместимости – 1 ед. | Евро-2 7 ед. | 23.12.2017 | Галенко А.И. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ярмарочная, 284; Кондратьева Н.Н. г. Славянск-на-Кубани, ул. Низовская, 8; Духнай Ю.П. г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 474; Миронова А.В. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснофлотская, 9, кв. 12; Резвушкин В.М. г. Славянск-на-Кубани, ул. Анастасиевская, 36. |
| 21 | Кладбище – Сад-Гигант | Кладбище-Маслозавод-Оптовый рынок-Безымянная-Ярмарочная-Рыночная-АВ-Поликлиника-Водолечебница-Учхоз-Партизанская-Арка-Интернат-Развилка-Интернат-Арка-Партизанская-Батарейная-Поликлиника-Запорожская-АВ-Рыночная-Ярмарочная-Безымянная-Оптовый рынок-Маслозавод-Храм-Кладбище | ул. Школьная- ул. Строителей- ул. Победы- ул. Партизанская- ул. Батарейная- ул. Ковтюха- ул. Щорса- ул. Красная- Кладбище- ул. Красная- Оптовый рынок- ул. Красная- ул. Щорса- ул. Ковтюха- ул. Отдельская- ул. Партизанская- ул. Победы- ул. Строителей- ул. Школьная | 20,5 | Автобусы средней вместимости – 1 ед. | Евро-2 | 23.12.2017 | Галенко А.И. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ярмарочная, 284; Кондратьева Н.Н. г. Славянск-на-Кубани, ул. Низовская, 8; Духнай Ю.П. г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 474; Миронова А.В. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснофлотская, 9, кв. 12; Резвушкин В.М. г. Славянск-на-Кубани, ул. Анастасиевская, 36. |
| 15 | Центр - Хлебозавод | Центр-Аптека-Ковтюха-Проточная-Запорожская-Райгаз-Таманская-СОШ № 18-Партизанская-Батарейная-Поликлинника-Запорожская-Паспортный стол-Спорткомплекс-СОШ № 16-Пушкина-Маломинская-Хлебозавод-РМЗ-Швейная ф-ка-ПАТП-Кубанская-Островского-Комсомольская-Центр | Центр- ул. Дзержинского- ул. Ленина- ул. Отдельская- ул. Ковтюха- Автовокзал- ул. Ковтюха- ул. Батарейная- ул. Ленина- ул. Отдельская- ул. Дружбы народов- ул. Школьная- ул. Юных Коммунаров- ул. Дзержинского- Центр | 9,7 | Автобусы средней вместимости –6 ед. | Евро-2 4 ед. Евро-4 2 ед. | 23.12.2017 | Миронова А.В. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснофлотская, 9, кв. 12; Бондаренко А.А. г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, 198 А; Шапарь Л.Г. г. Славянск-на-Кубани, ул. Пластуновская, 42. |
| 23 | Кубрис - Партизанская | Центр-Детский сад № 7-Троицкая-Банк-Батарейная-Аптека-АВ-Поликлиника-Водолечебница-Учхоз-Партизанская-Поликлиника-Запорожская-АВ-Паспортный стол-Батарейная-Полковая-Краснодарская-Стаханова-Центр-Комсомольская- | Центр- ул. Школьная- ул. Кубанская- ул. Советская- ул. Семафорная- ул. Новоселов- ул. Зеленского- ул. Промышленная- ул. Новоселов- ул. Семафорная- ул. Советская- ул. Кубанская- ул. Школьная- ул. Юных Коммунаров- ул. Дзержинского- Центр- ул. Дзержинского- ул. Ленина- ул. Отдельская- ул. Партизанская- ул. Батарейная- ул. Юных Коммунаров- ул. Дзержинского- ул. Ленина- ул. Школьная- Центр | 19,5 | Автобусы малой вместимости – 6 ед., средней вместимости – 1 ед. | Евро-3 6 ед. Евро-4 1 ед. | 23.12.2017 | Гембик В.Л. х. Бараниковский, ул. Мира, 46, кв. 1; ООО «Крона» г. Славянск-на-Кубани, ул. Маломинская, 75. |
| 4 | Кубрис - Кладбище | Конечная-Маслозавод-Оптовый рынок-Бызымянная-Ярмарочная-Рыночная-АВ-Батарейная-Полковая-Краснодарская-Стаханова-Центр-Комсомольская-Островского-Кубанская-Консервный завод-Советская-Новоселов-Столовая-Зеленского-Поликлинника-Промышленная-Новоселов-Советская-Консервный завод-Кубанская-Островского-Комсомольская-Центр-Детский сад № 7-Троицкая-Банк-Батарейная-Аптека-Автовокзал-Рыночная-Ярмарочная-Безымянная-ГАИ-Маслозавод-Кладбище-Конечная | Кубрис- ул. Промышленная- ул. Новоселов- ул. Семафорная- ул. Советская- Кубанская- ул. Школьная- Тарный завод- ул. Школьная- ул. Юных Коммунаров- ул. Дзержинского- Центр- ул. Ленина - ул. Отдельская- Автовокзал- ул. Ковтюха- ул. Щорса- ул. Красная- Кладбище- ул. Красная- ул. Щорса- ул. Ковтюха- ул. Батарейная- ул. Юных Коммунаров- ул. Дзержинского- ул. Ленина- ул. Школьная- Центр- ул. Школьная- Тарный завод- ул. Школьная- ул. Кубанская- ул. Советская- ул. Семафорная- Кубрис | 31,5 | Автобусы средней вместимости – 1 ед. | Евро-3 1 ед. | 30.12.2014 | Дизендорф В.А. г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, д.4, кв. 1. |
| 10 | Кубрис - Партизанская | Поликлиника-Промышленная-Новоселов-Советская-Кубанская-Островского-Комсомольская—Центр-Детский сад № 7-Троицкая-Банск-Батарейная-Аптека-Автовокзал-Поликлиника-Водолечебница-Цчхоз-Партизанская-СОШ № 18-Таманская-Райгаз-Запорожская-Проточная-Ковтюха-Аптека-Центр-Комсомольская-Островского-Кубанская-Советсвкая-Новоселов-Столовая-Зеленского-Поликлиника | Центр- ул. Школьная- ул. Кубанская- ул. Советская- ул. Семафорная- ул. Новоселов- ул. Зеленского- ул. Промышленная- ул. Новоселов- ул. Семафорная- ул. Советская- ул. Кубанская- ул. Школьная- ул. Юных Коммунаров- ул. Дзержинского- Центр- ул. Дзержинского- ул. Ленина- ул. Отдельская- ул. Партизанская- ул. Победы- ул. Ковтюха- ул. Школьная- Центр | 17,6 | Автобусы малой вместимости – 7 ед. | Евро-2 7 ед. | 23.12.2017 | Бакадоров Г.П. г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 310, кв. 2; Шапарь Л.Г. г. Славянск-на-Кубани, ул. Пластуновская, 42. Миронова А.В. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснофлотская, 9, кв. 12; Кондратьева Н.Н. г. Славянск-на-Кубани, ул. Низовская, 8. |
| 7 | Центр - Райсети | Центр-Детский сад № 7-Троицкая-Банк-Батарейная-Аптека-Автовокзал-Поликлинника-Водолечебница-Партизанская-Учхоз-Райсети-Магазин-Короткая-СОШ №18-Таманская-Райгаз-Запорожская-Проточная-Ковтюха-Аптека-Центр | Центр- ул. Дзержинского- ул. Ленина- ул. Отдельская- ул. Пролетарская- ул. Строительная- ул. Победы- ул. Ковтюха- ул. Школьная- ул. Юных Коммунаров- ул. Дзержинского- Центр | 11,3 | Автобусы малой вместимости – 3 ед. | Евро-2 3 ед. | 26.03.2011 | Мудренко Д.В. г. Славянск-на-Кубани, пер. Вишневый, 52; Миронова А.В. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснофлотская, 9, кв. 12; Казанцев Р.Г. г. Славянск-на-Кубани, ул. Крепостная, 191. |
| 9 | Хлебозавод - Партизанская | Центр-Аптека-Ковтюха-Проточная-Запорожская-Райгаз-Таманская-СОШ № 18-Партизанская-Батарейная-Поликлинника-Запорожская-Паспортный стол-Спорткомплекс-СОШ № 16-Пушкина-Маломинская-Хлебозавод-РМЗ-Швейная ф-ка-ПАТП-Кубанская-Островского-Комсомольская-Центр | Центр ул. Дзержинского- ул. Ленина- ул. Школьная- ул. Ковтюха- ул. Победы- ул. Партизанская- ул. Батарейная- ул. Ленина- ул. Отдельская- ул. Дружбы народов- ул. Победы- ул. Юных Коммунаров- ул. Дзержинского- Центр | 15,6 | Автобусы малой вместимости – 4 ед. | Евро-2 2 ед. Евро-4 2 ед. | 18.03.2013 | Миронова А.В. г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснофлотская, 9, кв. 12; Шапарь Л.Г. г. Славянск-на-Кубани, ул. Пластуновская, 42 |

На муниципальной сети городских маршрутов размещена 71 автобусная остановка.

Таблица 2.4.5 Перечень остановок общественного транспорта в г. Славянск-на-Кубани

| № п/п | Местоположение |
| --- | --- |
| 1 | Автовокзал, ул. Ковтюха |
| 2 | Автовокзал, ул. Отдельская |
| 3 | ул. Анастасиевская-ул. Отдельская |
| 4 | ул. Ковтюха-ул. Гриня |
| 5 | ул. Батарейная, 259 |
| 6 | ул. Щорса-пер. Вишневый |
| 7 | ул. Отдельская, 328 |
| 8 | ул. Победы, 465 |
| 9 | ул. Школьная, 634В |
| 10 | ул. Октябрьская, 351 |
| 11 | ул. Школьная, 9 |
| 12 | ул. Ковтюха-ул. Школьная |
| 13 | ул. Комсомольская-ул. Школьная |
| 14 | ул. Красная-ул. Батарейная |
| 15 | ул. Краснодарская-ул. Строительная |
| 16 | ул. Кубанская-ул. Школьная |
| 17 | ул. Красная, 160 |
| 18 | ул. Иванова-ул. Новоселов |
| 19 | ул. Партизанская, 70 |
| 20 | ул. Партизанская-ул. Лермонтова |
| 21 | ул. Школьная, 476 |
| 22 | ул. Школьная, 30 |
| 23 | шс. Маевское |
| 24 | Привокзальная площадь |
| 25 | ул. Щорса-ул. Запорожская |
| 26 | ул. Пролетарская, 7 |
| 27 | ул. Школьная, 659 |
| 28 | ул. Школьная, 713 |
| 29 | ул. Школьная, 680 |
| 30 | ул. Победы, 242 |
| 31 | ул. Ковтюха, 22 |
| 32 | ул. Школьная, 358 |
| 33 | ул. Красная, 114 |
| 34 | ул. Красная 119 |
| 35 | ул. Школьная, 200 |
| 36 | ул. Зеленского, 22 |
| 37 | ул. Промышленная-ул. Полтавская |
| 38 | ул. Пролетарская-ул. Проточная |
| 39 | шс. Маевское, 1/7 |
| 40 | ул. Пушкина-ул. Советская |
| 41 | ул. Батарейная, 381 |
| 42 | ул. Рыночная-ул. Ленина |
| 43 | ул. Советская-ул. Кубанская |
| 44 | ул. Отдельская, 207 |
| 45 | ул. Промышленная, 31А |
| 46 | ул. Коммунистическая, 3 |
| 47 | ул. Батарейная-ул. Ленина |
| 48 | ул. Безымянная-ул. Красная |
| 49 | ул. Запорожская-ул. Победы |
| 50 | ул. Запорожская-ул. Батарейная |
| 51 | ул. Запорожская-ул. Отдельская |
| 52 | ул. Иванова-ул. Гайдара |
| 53 | ул. Казачья-ул. Отдельская |
| 54 | ул. Ковтюха, 25 |
| 55 | ул. Крупской-ул. Ленина |
| 56 | ул. Партизанская-ул. Батарейная |
| 57 | ул. Победы-ул. Ленина |
| 58 | ул. Стаханова-ул. Юных Коммунаров |
| 59 | ул. Таманская-ул. Батарейная |
| 60 | ул. Троицкая-ул. Ленина |
| 61 | ул. Шаумяна-ул. Советская |
| 62 | ул. Школьная, 13 |
| 63 | ул. Отдельская-ул. Партизанская |
| 64 | ул. Дзержинского, 248/3 |
| 65 | ул. Школьная, 291 |
| 66 | ул. Батарейная, 375Б |
| 67 | ул. Отдельская, 326/7 |
| 68 | ул. Школьная, 605А |
| 69 | ул. Победы, 539/1 |
| 70 | ул. Партизанская, 26 |
| 71 | ул. Отдельская, 256А |

В целом, маршрутная сеть Славянского городского поселения является достаточно разветвленной и обеспечивает связанность территорий между собой.

Маршрутная транспортная сеть характеризуется плотностью (δ), т.е. насыщенностью территории линиями общественного транспорта. Плотность маршрутной сети в Славянском городском поселении:

235/43,5=5,4 км/км2

Чем выше плотность маршрутной сети, тем меньше затраты времени пассажиров.

Исходя из общей протяжённости маршрутов общественного транспорта и площади поселения (43,5 км²), плотность маршрутной сети составляет 5,4 км/км².

Существующая плотность сети общественного пассажирского транспорта может быть охарактеризована как достаточная.

На основе данных натурного обследования были получены показатели, характеризующие работу маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования:

−оценка объема транспортной работы отдельно по каждому маршруту.

Рисунок 2.4.14 - Доля каждого маршрута в общей совершаемой транспортной работе

На основе данных натурного обследования были получены показатели, характеризующие работу маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования:

− оценка объема транспортной работы отдельно по каждому маршруту.

Система внешних связей Славянского городского поселения (муниципальных, межмуниципальных и межсубъектных автобусных маршрутов) характеризуется довольно значительной степенью разветвлённости и в целом может быть охарактеризована положительно.

Анализ существующей системы городского пассажирского транспорта на территории Славянского городского поселения показал:

− в целом система внешних связей (межмуниципальных и межсубъектных автобусных маршрутов) и внутренних связей (муниципальных и городских автобусных маршрутов) Славянского городского поселения характеризуется довольно значительной степенью разветвлённости и в целом может быть охарактеризована положительно, в тоже время имеются следующие недостатки:

− не 	достаточно 	охвачены 	территории 	жилых 	районов 	сетью 	маршрутов общественного транспорта, в некоторых местах дальность подхода к остановкам выше нормативной;

- отсутствие павильонов на некоторых остановках общественного транспорта.

Организация движения грузовых транспортных средств

В существующих условиях на территории Славянского городского поселения отсутствуют утвержденные маршруты движения грузового транспорта. Маршруты движения грузового транспорта проходят по дорогам федерального, регионального и местного значения. Ограничения движения грузового транспорта через территорию г. Славянск-на-Кубани установлено дорожными знаками.

В настоящее время основной маршрут грузовых транспортных средств по территории Славянского городского поселения проходит по ул. Дружбы Народов, ул. Колхозная, Маевское шоссе, ул. Пограничная, ул. Промышленная. Данный маршрут обеспечивает доступ к основной промышленной зоне городского поселения.

Организация движения пешеходов и велосипедистов

Пешеходное движение происходит по тротуарам. Общая протяженность тротуаров в городе 156,617 км. В большинстве своем все улицы (за исключением центральной части города) имеют тротуары только с одной стороны.  Тротуары с твердым покрытием составляют 139,892 км (89%).

Интенсивность пешеходного движения в городе низкая, в центральной части составляет 200-300 чел/час.

В настоящее время в Славянском городском поселении отсутствуют вело маршруты. Анализ существующей улично-дорожной сети и пешеходного движения показал:

- Внутри города Славянска-на-Кубани велосипедисты передвигаются по проезжей части и по тротуарам, что может привести к аварийным ситуациям.

- В рамках проведенного анализа передвижения велосипедистов по территории города и установленного уровня доступности для передвижения велосипедистов, внесены предложения по обустройству велодорожек в г. Славянске- на- Кубани (графическая часть КСОДД).

Таблица 2.4.6 Перечень обустроенных тротуаров в г. Славянск-на-Кубани

| № п/п | Автомобильная дорога | Тип покрытия | Ширина, м | протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Пластуновская | асфальтобетон | 1 | 0,325 |
| 2 | ул. Запорожская | асфальтобетон | 1 | 2,2 |
|  |  | тротуарная плитка | 2 | 0,768 |
|  |  | щебень | 1,8 | 0,153 |
| 3 | Щорса | асфальтобетон | 1,2 | 4,58 |
|  |  | тротуарная плитка | 1,5 | 0,3 |
|  |  | щебень | 1 | 0,78 |
| 4 | ул. Гриня | асфальтобетон | 1 | 5,592 |
|  |  | тротуарная плитка | 4,5 | 0,018 |
|  |  | щебень | 1,2 | 0,485 |
| 5 | ул. Курская | асфальтобетон | 1 | 0,297 |
|  |  | щебень | 1 | 0,869 |
| 6 | ул. Больничная | асфальтобетон | 1,2 | 6,073 |
|  |  | щебень | 1 | 0,255 |
| 7 | ул. Рыночная | асфальтобетон | 1,2 | 0,58 |
|  |  | тротуарная плитка | 1,2 | 0,49 |
|  |  | щебень | 1,2 | 1,197 |
| 8 | ул. Индустриальная | асфальтобетон | 1 | 0,935 |
|  |  | щебень | 1 | 1,313 |
| 9 | ул. Крепостная | асфальтобетон | 1 | 3,335 |
|  |  | тротуарная плитка | 1 | 0,021 |
| 10 | ул. Ярмарочная | асфальтобетон | 1 | 0,582 |
|  |  | щебень | 1 | 2,93 |
| 11 | ул. Богдановская | асфальтобетон | 1 | 0,032 |
|  |  | тротуарная плитка | 2 | 0,045 |
|  |  | щебень | 1 | 0,6 |
| 12 | ул. Маломинская | асфальтобетон | 1 | 0,34 |
|  |  | щебень | 1 | 1,92 |
| 13 | ул. Шаумяна | асфальтобетон | 1 | 2,108 |
|  |  | щебень | 1 | 0,31 |
| 14 | пер. Зеленый | щебень | 1 | 0,095 |
| 15 | пер. Швейный городок | асфальтобетон | 1 | 0,016 |
|  |  | тротуарная плитка | 1,5 | 0,024 |
| 16 | ул. Безымянная | асфальтобетон | 1 | 2,054 |
|  |  | тротуарная плитка | 3,2 | 0,019 |
| 17 | ул. Фурманова | асфальтобетон | 1 | 1,62 |
| 18 | ул. Комсомольская | асфальтобетон | 1,2 | 2,852 |
|  |  | тротуарная плитка | 1,5 | 0,024 |
| 19 | ул. Первомайская | щебень | 1 | 0,805 |
| 20 | ул. Западная | асфальтобетон | 1 | 1,189 |
|  |  | тротуарная плитка | 1 | 2,149 |
|  |  | щебень | 1 | 0,14 |
| 21 | ул. Новая | асфальтобетон | 1 | 0,605 |
|  |  | тротуарная плитка | 1,5 | 0,025 |
| 22 | ул. Артельная | щебень | 1 | 0,559 |
| 23 | ул. Молодежная | асфальтобетон | 1,2 | 0,076 |
| 24 | ул. Упорная | щебень | 0,8 | 0,835 |
| 25 | ул. Красноармейская | асфальтобетон | 1 | 0,234 |
|  |  | тротуарная плитка | 1 | 0,045 |
| 26 | ул. Полковая | асфальтобетон | 1,7 | 5,96 |
|  |  | тротуарная плитка | 2,5 | 0,148 |
| 27 | ул. Троицкая | асфальтобетон | 1,6 | 5,503 |
| 28 | ул. Совхозная | асфальтобетон | 1,7 | 1,375 |
| 29 | ул. Пионерская | асфальтобетон | 1,5 | 1,824 |
| 30 | ул. Крымская | железобетонные плиты | 2,5 | 0,19 |
| 31 | ул. Строителей | железобетонные плиты | 1,5 | 0,309 |
| 32 | ул. Колхозная | асфальтобетон | 1,6 | 2,747 |
| 33 | ул. Крупской | асфальтобетон | 2 | 6,518 |
| 34 | ул. Полтавская | асфальтобетон | 1,1 | 0,008 |
| 35 | ул. Речная | железобетонные плиты | 1,8 | 0,195 |
| 36 | ул. Таманская | асфальтобетон | 1,6 | 1,048 |
| 37 | ул. Октябрьская | асфальтобетон | 1,3 | 1,709 |
| 38 | ул. Черноморская | асфальтобетон | 1,3 | 0,222 |
| 39 | ул. Лермонтова | асфальтобетон | 1,7 | 3,561 |
| 40 | ул. Интернациональная | железобетонные плиты | 2 | 0,371 |
| 41 | ул. Анастасиевская | асфальтобетон | 1,3 | 0,125 |
| 42 | ул. Коммунистическая | асфальтобетон | 1,7 | 0,994 |
| 43 | ул. Выгонная | асфальтобетон | 1,9 | 2,652 |
| 44 | ул. Иванова | асфальтобетон | 1,5 | 1,096 |
| 45 | ул. Спокойная | железобетонные плиты | 1,9 | 0,169 |
| 46 | ул. Узкая | асфальтобетон | 1,2 | 0,249 |
| 47 | ул. Донская | железобетонные плиты | 1,7 | 0,057 |
| 48 | ул. Низовская | асфальтобетон | 1,8 | 0,208 |
| 49 | ул. Рисовая | железобетонные плиты | 1,8 | 0,19 |
| 50 | пер. Островского | асфальтобетон | 1 | 2,416 |
| 51 | ул. Школьная | асфальтобетон | 1,4 | 6,94 |
| 52 | ул. Казачья | асфальтобетон | 1 | 2,53 |
| 53 | ул. Строительная | асфальтобетон | 1,4 | 0,237 |
| 54 | ул. Промышленная | асфальтобетон | 1,3 | 0,122 |
| 55 | ул. Набережная | асфальтобетон | 1,4 | 0,821 |
| 56 | ул. Пушкина | асфальтобетон | 1 | 1,698 |
|  |  | щебень | 1,5 | 1,394 |
| 57 | ул. Батарейная | асфальтобетон | 1,2 | 6,084 |
|  |  | щебень | 1,5 | 0,425 |
| 58 | ул. Дзержинского | асфальтобетон | 1,2 | 1,69 |
|  |  | щебень | 1,2 | 1,66 |
| 59 | ул. Краснодарская | асфальтобетон | 1 | 5,219 |
|  |  | тротуарная плитка | 0,9 | 0,02 |
| 60 | ул. Стаханова | асфальтобетон | 1,2 | 2,677 |
|  |  | тротуарная плитка | 0,8 | 0,086 |
| 61 | ул. Проточная | асфальтобетон | 1,2 | 1,731 |
| 62 | ул. Весенняя | асфальтобетон | 1,2 | 0,575 |
| 63 | ул. Им Пухи | асфальтобетон | 2,2 | 0,978 |
| 64 | пер. Чехова | асфальтобетон | 0,9 | 0,042 |
| 65 | ул. Зеленского | асфальтобетон | 1,3 | 0,533 |
|  |  | тротуарная плитка | 5,4 | 0,051 |
| 66 | ул. Красная | асфальтобетон | 2,3 | 3,292 |
| 67 | ул. Ленина | асфальтобетон | 2 | 3,442 |
| 68 | ул. Юных Коммунаров | асфальтобетон | 1,8 | 1,525 |
| 69 | ул. Ковтюха | асфальтобетон | 1,5 | 3,522 |
| 70 | ул. Отдельская | асфальтобетон | 2,5 | 3,002 |
| 71 | ул. Победы | асфальтобетон | 1,7 | 5,458 |
| 72 | ул. Советская | асфальтобетон | 2 | 1,183 |
| 73 | ул. Кубанская | асфальтобетон | 2 | 2,709 |
| 74 | ул. Спортивная | асфальтобетон | 2,4 | 0,257 |
| 75 | ул. Промышленная | тротуарная плитка | 1,3 | 0,122 |
| 76 | ул. Дружбы Народов | асфальтобетон | 2,5 | 2,596 |
| 77 | ул. Партизанская | асфальтобетон | 1,5 | 1,353 |

Рисунок 2.4.15 Распределение элементов пешеходного движения на территории Славянского городского поселения по типам покрытий, %

Рисунок 2.4.15.1 Распределение элементов пешеходного движения на территории Славянского городского поселения по типам покрытий, км

## Оценка организации парковочного пространства, оценка и анализ параметров размещения парковок (вид парковок, количество парковочных мест, их назначение, обеспеченность, заполняемость)

Проблема организации парковочного пространства является актуальной для Славянского городского поселения, как и для большинства городов.

Основными причинами этой проблемы являются:

- увеличение транспортной подвижности населения с использованием личного автомобильного транспорта;

- низкие темпы строительства и реализации стоянок, парковок;

- проектирование и строительство жилой и офисной застройки, торгово-развлекательных комплексов с недостаточным количеством мест для стоянки автомобилей;

- небезопасное расположение парковочных мест перед объектами торговли вдоль обочины проезжей части;

- невысокий уровень администрирования вопросов стоянки и остановки автомобилей;

- низкий уровень культуры поведения части водителей и др.

Несоответствие спроса на места стоянки, остановки и их фактического наличия (в том числе локальные) вызывает целый ряд негативных явлений:

- снижение пропускной способности автомобильных дорог и объектов УДС;

- увеличение аварийности на автомобильных дорогах;

- снижение скоростей движения транспортных средств;

- увеличение времени нахождения в пути грузов и пассажиров;

- рост затрат на эксплуатацию автомобильного транспорта;

- усиление негативного воздействия на окружающую среду;

- повышенный износ транспортных средств;

- рост социальной напряженности в обществе и др.

Рисунок 2.5.1 Схема размещения парковочных мест на территории г. Славянск-на-Кубани

Анализ парковочного пространства в части мест хранения автомобильного транспорта

Легковыми автомобилями в городе владеет около 40% населения, что уже сейчас составляет уровень автомобилизации на 1000 человек около 400 автомобилей. Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах придомовых участков жителей поселения и участков предприятий.

На территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки расположены индивидуальные гаражи блочного типа.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и промышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков и гаражах-боксах.

Места постоянного хранения личного автотранспорта, расположенные в Славянском городском поселении, приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 Места постоянного хранения личного автотранспорта

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Количество боксов (машино-мест) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гаражно-строительный кооператив | г. Славянск-на-Кубани, ул. Анастасиевская, 115 | 162 |
| 2 | Гаражно-строительный кооператив | г. Славянск-на-Кубани, ул. Анастасиевская, 117 | 283 |
| 3 | Гаражно-строительный кооператив | г. Славянск-на-Кубани, ул. Пограничная,11 | 256 |
| 4 | Гаражно-строительный кооператив | г. Славянск-на-Кубани, ул. Октябрьская, 120-а | 243 |
| 5 | Гаражно-строительный кооператив | г. Славянск-на-Кубани, ул. Анастасиевская, 117 | 307 |
| 6 | Гаражно-строительный кооператив | г. Славянск-на-Кубани, ул. Октябрьская, 120-а | 250 |
| 7 | Гаражно-строительный кооператив | г. Славянск-на-Кубани, ул. Пограничная, 9 | 202 |
| 8 | Гаражно-строительный кооператив | г. Славянск-на-Кубани, ул. Ярмарочная, 360 | 377 |
| 9 | Гаражно-строительный кооператив | г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 3/3 | 187 |
| ИТОГО |  | 2267 |

Анализ парковочного пространства в части мест хранения для грузового автомобильного транспорта

Парковки для грузового автотранспорта на территории Славянского городского поселения расположены в промышленной зоне на территории пром. предприятий. Для транзитного транспорта в г. Славянске-на-Кубани по ул. Западная, 1 в районе объездной дороги имеется перехватывающая парковка Крымской паромной переправы на 430 мест.

Рисунок 2.5.2 Схема размещения парковочных мест для большегрузного транспорта

На отдельных участках улично-дорожной сети Славянского городского поселения введены ограничения по движению грузового автотранспорта.

В настоящее время количество парковочных мест для большегрузного транспорта принимает удовлетворительное значение. В связи с разрешением движения грузового транспорта по Крымскому мосту, мероприятие по организации перехватывающей парковки потеряло свою актуальность и существующие парковки обеспечивают в достаточном объеме парковочными местами весь парк грузовых автомобилей Славянского городского поселения с учетом роста числа грузовых автомобилей.

Таблица 2.5.2 Оценка парковочного пространства

| №п/п | Наименование | Количество парковочных мест | Обеспеченность | Заполняемость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Славянск-на-Кубани |
|  | Гаражно-строительный кооператив | 2267 | 2267 | 1910 |

В рамках работы проведен анализ имеющихся социальных, медицинских, образовательных объектов и объектов массового притяжения людей, на предмет обустройства парковочного пространства для автомобилей в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», Приложение Ж «Нормы расчета стоянок автомобилей».

Таблица 2.5.3 Оценка организации парковочного пространства на территории Славянского городского поселения

| Наименование | Месяц |
| --- | --- |
|  | Уровень (высокий - 'в'; средний - 'с'; допустимый - 'д'; недопустимый - 'н') |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Организация парковочного пространства | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |

На основании проведенного анализа парковочного пространства, можно сделать вывод что улично-дорожная сеть Славянского городского поселения обладает допустимым запасом мощности размещения автомобилей на уличных стоянках, связанно это в первую очередь с типом застройки Славянского городского поселения, обеспечивающим малую плотность населения.

## Данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения (далее ТСОДД)

Автомобильные дороги и улицы по их транспортно-эксплуатационным характеристикам представлены в таблице 2.6.1

Таблица 2.6.1 Группы улиц

| Группы улиц | Категории дорог и улиц городов и сельских поселений |
| --- | --- |
| А | Магистральные дороги скоростного движения, магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения |
| Б | Магистральные дороги и магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения |
| В | Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные |
| Г | Магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные, поселковые дороги |
| Д | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные |
| Е | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки |

Улично-дорожная сеть оборудована техническими средствами дорожного движения, отвечающими требованиям нормативных документов Российской Федерации. Дорожные знаки удовлетворяют требования ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Световозвращающая поверхность дорожных знаков соответствует значениям не менее силы света (кдлк-1м-2) до не менее:35 - для белого цвета, 20 - желтого, 6 - красного, 4 - зеленого, 2 - синего. Светотехнические параметры дорожной разметки соответствуют показателям не менее коэффициент силы света(мкдлк-1м-2) разметки, выполненной из световозвращающих материалов, должен быть не менее: 80 – для белого цвета, 48 - желтого. Содержание технических средств дорожного движения ведется в соответствии с нормативными требованиями.

По полученной в ходе выполнения работ информации от Заказчика сделан следующий вывод:

Эксплуатационное состояние технических средств организации дорожного движения оценивается как удовлетворительное, в рамках работ по содержанию автомобильных дорог проводятся работы по:

- очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных дорожных знаков и стоек;

- уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки;

- очистка и мойка ограждений, очистка, устранение отдельных повреждений или замена отдельных разрушенных бордюров;

- уборка и мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, замена поврежденных и установка недостающих контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках;

- освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности и организации движения;

- содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия тротуаров;

- поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, проведение испытаний линий электроосвещения;

Таблица 2.6.2 Информация о наличии дорожных знаков на территории Славянского городского поселения

| № п/п | № дорожного знака по ГОСТу | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 4 |
| 2 | 1.11.1 | 2 |
| 3 | 1.11.2 | 1 |
| 4 | 1.12.1 | 1 |
| 5 | 1.13 | 1 |
| 6 | 1.16 | 1 |
| 7 | 1.17 | 46 |
| 8 | 1.2 | 4 |
| 9 | 1.20.3 | 1 |
| 10 | 1.21 | 2 |
| 11 | 1.22 | 2 |
| 12 | 1.23 | 113 |
| 13 | 1.3.1 | 8 |
| 14 | 1.33 | 5 |
| 15 | 1.34.3 | 3 |
| 16 | 1.7 | 1 |
| 17 | 2.1 | 454 |
| 18 | 2.2 | 50 |
| 19 | 2.4 | 491 |
| 20 | 2.5 | 33 |
| 21 | 3.1 | 54 |
| 22 | 3.11 | 3 |
| 23 | 3.12 | 1 |
| 24 | 3.13 | 75 |
| 25 | 3.16 | 1 |
| 26 | 3.18.1 | 1 |
| 27 | 3.18.2 | 5 |
| 28 | 3.2 | 12 |
| 29 | 3.20 | 1 |
| 30 | 3.24 | 81 |
| 31 | 3.27 | 96 |
| 32 | 3.28 | 6 |
| 33 | 3.32 | 22 |
| 34 | 3.4 | 51 |
| 35 | 4.1.1 | 13 |
| 36 | 4.1.2 | 2 |
| 37 | 4.1.3 | 2 |
| 38 | 4.1.4 | 6 |
| 39 | 4.1.5 | 7 |
| 40 | 4.1.6 | 3 |
| 41 | 4.2.1 | 2 |
| 42 | 5.15.1 | 20 |
| 43 | 5.15.5 | 2 |
| 44 | 5.15.6 | 2 |
| 45 | 5.16 | 108 |
| 46 | 5.19.1 | 425 |
| 47 | 5.19.2 | 525 |
| 48 | 5.20 | 109 |
| 49 | 5.21 | 5 |
| 50 | 5.23.1 | 2 |
| 51 | 5.24.1 | 1 |
| 52 | 5.33 | 2 |
| 53 | 5.5 | 11 |
| 54 | 5.6 | 8 |
| 55 | 5.7.1 | 28 |
| 56 | 5.7.2 | 29 |
| 57 | 6.10.1 | 22 |
| 58 | 6.11 | 1 |
| 59 | 6.15.1 | 1 |
| 60 | 6.15.2 | 1 |
| 61 | 6.16 | 1 |
| 62 | 6.4 | 124 |
| 63 | 6.4.18 | 1 |
| 64 | 6.4.9 | 1 |
| 65 | 6.8.1 | 3 |
| 66 | 6.8.2 | 2 |
| 67 | 6.8.3 | 1 |
| 68 | 6.9.2 | 1 |
| 69 | 7.12 | 1 |
| 70 | 7.13 | 1 |
| 71 | 7.2 | 2 |
| 72 | 7.3 | 5 |
| 73 | 7.4 | 3 |
| 74 | 7.9 | 6 |
| 75 | 8.1.1 | 17 |
| 76 | 8.1.2 | 2 |
| 77 | 8.13 | 51 |
| 78 | 8.17 | 15 |
| 79 | 8.2.1 | 65 |
| 80 | 8.2.2 | 2 |
| 81 | 8.2.5 | 1 |
| 82 | 8.2.6 | 1 |
| 83 | 8.22.1 | 2 |
| 84 | 8.23 | 16 |
| 85 | 8.24 | 24 |
| 86 | 8.3.1 | 10 |
| 87 | 8.3.2 | 7 |
| 88 | 8.4.1 | 18 |
| 89 | 8.4.3.2 | 7 |
| 90 | 8.5.4 | 9 |
| 91 | 8.6.1 | 6 |
| 92 | 8.6.4 | 1 |
| 93 | 8.6.5 | 68 |
| 94 | 8.6.7 | 4 |
| 95 | 8.8 | 3 |
| Итого: | 3 450 |

Таблица 2.6.3 Информация о расположении дорожных знаков на улично-дорожной сети Славянского городского поселения

| № п/п | Автомобильная дорога | Количество дорожных знаков, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Пластуновская | 3 |
| 2 | пер. Военных Комиссаров | 1 |
| 3 | ул. Щорса | 137 |
| 4 | ул. Запорожская | 125 |
| 5 | ул. Шаумяна | 19 |
| 6 | ул. Гриня | 61 |
| 7 | ул. Курская | 7 |
| 8 | ул. Западная | 22 |
| 9 | пер. Шаумяна | 1 |
| 10 | пер. Юго-Западный | 7 |
| 11 | пер. Юных Коммунаров | 1 |
| 12 | ул. Юных Коммунаров | 100 |
| 13 | ул. Весенняя | 3 |
| 14 | ул. Им Пухи | 16 |
| 15 | ул. Луговая | 2 |
| 16 | пер. Заводской | 1 |
| 17 | пер. Зикрана | 1 |
| 18 | пер. Мирный | 1 |
| 19 | пер. Островского | 94 |
| 20 | ул. Маломинская | 16 |
| 21 | ул. Больничная | 28 |
| 22 | пер. Парковый | 1 |
| 23 | ул. Рыночная | 25 |
| 24 | ул. Индустриальная | 4 |
| 25 | ул. Крепостная | 19 |
| 26 | ул. Ярмарочная | 28 |
| 27 | ул. Богдановская | 20 |
| 28 | пер. Швейный городок | 1 |
| 29 | ул. Безымянная | 12 |
| 30 | ул. Фурманова | 5 |
| 31 | пер. Свободный | 1 |
| 32 | ул. Комсомольская | 25 |
| 33 | пер. Кавказский | 1 |
| 34 | ул. Артельная | 2 |
| 35 | ул. Первомайская | 3 |
| 36 | пер. Вишневый | 12 |
| 37 | пер. Художественный | 1 |
| 38 | пер. Приазовский | 1 |
| 39 | ул. Новая | 4 |
| 40 | пер. Озерный | 1 |
| 41 | ул. Молодежная | 2 |
| 42 | ул. Абинская | 2 |
| 43 | пер. Северный | 5 |
| 44 | ул. Красноармейская | 1 |
| 45 | пер. Красногвардейский | 1 |
| 46 | ул. Полковая | 62 |
| 47 | ул. Троицкая | 50 |
| 48 | ул. Садовая | 1 |
| 49 | ул. Донская | 3 |
| 50 | ул. Пионерская | 82 |
| 51 | ул. Колхозная | 38 |
| 52 | ул. Крупской | 78 |
| 53 | ул. Лермонтова | 24 |
| 54 | ул. Полтавская | 3 |
| 55 | ул. Таманская | 4 |
| 56 | ул. Октябрьская | 32 |
| 57 | ул. Партизанская | 41 |
| 58 | ул. Черноморская | 3 |
| 59 | ул. Совхозная | 65 |
| 60 | ул. Интернациональная | 2 |
| 61 | ул. Анастасиевская | 7 |
| 62 | ул. Выгонная | 14 |
| 63 | ул. Коммунистическая | 14 |
| 64 | ул. Иванова | 26 |
| 65 | ул. Новоселов | 1 |
| 66 | ул. 3-я Пролетарская | 2 |
| 67 | ул. Пролетарская | 16 |
| 68 | ул. Школьная | 252 |
| 69 | ул. Казачья | 9 |
| 70 | ул. Вокзальная | 6 |
| 71 | ул. Строительная | 18 |
| 72 | ул. Станция Протока | 1 |
| 73 | ул. Рыбзавод | 2 |
| 74 | ул. Рабочая | 2 |
| 75 | ул. Промышленная | 18 |
| 76 | ул. Маевское шоссе | 34 |
| 77 | ул. Пушкина | 8 |
| 78 | ул. Батарейная | 158 |
| 79 | ул. Дзержинского | 62 |
| 80 | ул. Краснодарская | 73 |
| 81 | ул. Стаханова | 57 |
| 82 | ул. Проточная | 100 |
| 83 | ул. Маевская | 1 |
| 84 | пер. Цветочный | 1 |
| 85 | пер. Шоссейный | 2 |
| 86 | ул. Татьяны Голуб | 3 |
| 87 | ул. Придорожная | 2 |
| 88 | ул. Кутепова | 1 |
| 89 | ул. Степная | 2 |
| 90 | ул. Азовская | 1 |
| 91 | пер. Фабричный | 1 |
| 92 | ул. Зеленского | 40 |
| 93 | пер. Чехова | 1 |
| 94 | ул. Пограничная | 13 |
| 95 | ул. Малороссийская | 4 |
| 96 | ул. Ягодная | 2 |
| 97 | ул. Элеваторная | 4 |
| 98 | ул. Набережная | 18 |
| 99 | ул. Семафорная | 17 |
| 100 | ул. Привокзальная | 3 |
| 101 | ул. Лесная | 1 |
| 102 | ул. Новокубанская | 1 |
| 103 | ул. Красная | 228 |
| 104 | ул. Ленина | 182 |
| 105 | ул. Ковтюха | 170 |
| 106 | ул. Отдельская | 205 |
| 107 | ул. Победы | 186 |
| 108 | ул. Советская | 18 |
| 109 | ул. Кубанская | 63 |
| 110 | ул. Спортивная | 10 |
| 111 | ул. Дружбы Народов | 79 |
| ИТОГО: | 3 450 |

Таблица 2.6.4 Состояние ТСОДД Славянского городского поселения

| № п/п | Наименование ТСОДД | Уровень содержания (В-высокий; С-средний; Д-допустимый; Н-недопустимый) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожные знаки | В |
| 2 | Дорожная разметка | С |
| 3 | Светофоры | В |
| 4 | Пешеходное ограждение | Д |
| 5 | Дорожное ограждение | С |
| 6 | Направляющие устройства | Д |

## Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации

На основе проведённых обследований транспортного потока был получен фактический транспортный поток на улично-дорожной сети г. Славянск-на-Кубани

Согласно приказу Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 года N 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края» расчетный уровень автомобилизации населения легковым транспортом, на 1 тыс. жителей для Славянского городского поселения составляет на 1 января 2020 г. -400; прогноз до 2025 г. – 430; прогноз до 2035 г. – 500.

Согласно обследованию параметров дорожного движения (раздел 2.8) получены данные, приведенные в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1 Анализ состава парка транспортных средств Славянского городского поселения по итогам проведенных обследований в % соотношении

| № п/п | Тип транспортного средства | Доля от общего состава транспортного потока | Группировка, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Легковой автомобиль | 0,8906 | 0,90 |
|  | Микроавтобус | 0,0062 |  |
|  | Мотоцикл и мопед | 0,0006 |  |
|  | Велосипед | 0,0007 |  |
|  | Фургон | 0,0446 | 0,07 |
|  | 2-о грузовик 2-6 т | 0,0093 |  |
|  | 2-о грузовик 6-8 т | 0,0042 |  |
|  | 3-о грузовик 8-14 т | 0,0006 |  |
|  | 3-о грузовик> 14 т | 0,0026 |  |
|  | 4-о грузовик | 0,0003 |  |
|  | 5-о а-поезд (3-о гр + п) | 0,0006 |  |
|  | 3-о сед. а-поезд (2-о сед. т + пп) | 0,0000 |  |
|  | 4-о сед. а-поезд (2-о сед. т + пп) | 0,0000 |  |
|  | 5-о сед. а-поезд (3-о сед. т + пп) | 0,0000 |  |
|  | 5-о сед. а-поезд (2-о сед. т + пп) | 0,0047 |  |
|  | 6-о сед. а-поезд | 0,0024 |  |
|  | Автобус малой вместимости | 0,0228 | 0,03 |
|  | Автобус средней вместимости | 0,0033 |  |
|  | Автобус большой вместимости | 0,0065 |  |

Согласно проведённым исследованиям преобладающим видам транспорта, продвигающего по улично-дорожной сети, является легковой автомобиль 90%.

По итогам проведенного обследования состава парка транспортных средств Славянского городского поселения, а также согласно фактическому уровню населения, установлен текущий уровень автомобилизации 400 автомобилей на 1000 жителей.

## Оценка и анализ параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности организации дорожного движения

К основным параметрам дорожного движения относятся:

а) параметры, характеризующие дорожное движение:

- интенсивность дорожного движения;

- состав транспортных средств;

- средняя скорость движения транспортных средств;

- среднее количество транспортных средств в движении, приходящееся на один километр полосы движения (плотность движения);

- пропускная способность дороги.

б) параметры эффективности организации дорожного движения, характеризующие потерю времени (задержку) в движении транспортных средств и (или) пешеходов, которые определяются:

- средней задержкой транспортных средств в движении на участке дороги;

- временным индексом, выражающим удельные потери времени транспортного средства на единицу времени движения транспортного средства;

- уровнем обслуживания дорожного движения, представляющим собой показатель, выражающий отношение средней скорости движения транспортных средств к скорости транспортных средств в условиях свободного движения;

- показателем перегруженности дорог, выражающим долю времени, в течение которого на участке дороги сохраняются условия движения, соответствующие неудовлетворительному уровню обслуживания дорожного движения;

- буферным индексом, отражающим удельные дополнительные затраты времени движения транспортного средства, обусловленные непредсказуемостью условий движения и рассчитываемым как отношение времени движения по участку дороги к среднему времени движения по этому участку дороги, которое не превышает 85 процентов обследованных проездов транспортных средств по этому участку дороги.

В разделе представлены данные мониторинга дорожного движения, проведенного на стационарных постах учета в 2023 году

Обследование дорожного движения на постах учета проводилось в течение одних суток в обследуемых поперечных профилях опорных участков. Видеоизображение отображало состояние дорожного движения в течении 24 часов на месте расположения пункта учета. Применяемое оборудование АУВД -1 для видеофиксации параметров дорожного движения соответствует требованиям ГОСТ Р 57144-2016 "Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования". Обследования проводились в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 ноября 2018 г. N 1379 "Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета". Обследование дорожного движения на сети дорог следует производить в течение одних суток (вторник, или среда, или четверг).

Рисунок 2.8.1 Расположение пунктов учета интенсивности

Ниже представлены сводные показатели по пунктам мониторинга.

Уровень обслуживания дорожного движения в соответствии с Правилами определения основных параметров транспортных средств, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2018 N 1379 "Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета", характеризуется отношением средней скорости движения транспортных средств к скорости в условиях свободного движения, выраженном в процентах.

Числовые значения отношения средней скорости движения транспортного потока при рассматриваемом уровне обслуживания к средней скорости свободного движения (коэффициент скорости движения) используются для определения допустимых и критических уровней обслуживания дорожного движения и выражают отклонение фактических значений транспортного потока от его нормативных значений.

Уровни обслуживания дорожного движения.

Уровень А. Средняя скорость движения транспортных средств составляет не менее 90% скорости, соответствующей условиям свободного движения для данной категории дорог. Средняя задержка транспортных средств на регулируемых пересечениях составляет менее 10 секунд.

Уровень В. Средняя скорость движения транспортных средств составляет 70-90% скорости, соответствующей условиям свободного движения для данной категории дорог. Средняя задержка транспортных средств на регулируемых пересечениях составляет 10-20 секунд.

Уровень С. Средняя скорость движения транспортных средств составляет 50-70% скорости, соответствующей условиям свободного движения для данной категории дорог. Средняя задержка транспортных средств на регулируемых пересечениях составляет 20-35 секунд.

Уровень D. Средняя скорость движения транспортных средств составляет 40-50% скорости, соответствующей условиям свободного движения для данной категории дорог. Средняя задержка транспортных средств на регулируемых пересечениях составляет 35-55 секунд.

Уровень Е. Средняя скорость движения транспортных средств составляет 33-40% скорости, соответствующей условиям свободного движения для данной категории дорог. Средняя задержка транспортных средств на регулируемых пересечениях составляет 55-80 секунд.

Уровень F. Средняя скорость движения транспортных средств составляет не более 33% скорости, соответствующей условиям свободного движения для данной категории дорог. Средняя задержка транспортных средств на регулируемых пересечениях превышает 80 секунд.

Настоящее Приложение устанавливает допустимые и критические значения параметров дорожного движения (средней скорости движения транспортных средств, плотности движения, средней задержки транспортных средств в движении), соответствующие допустимым (A-D) и критическим (E-F) значениям уровня обслуживания дорожного движения.

Таблица 2.8.1 Сводные данные по пунктам учета

| Пукт учета | Месторасположение | Уровень обслуживания, зафиксированных во всех разрешенных направлениях движения | Суточная интенсивность, физ.ед/сутки | Суточная интенсивность, приведенных.ед/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ш. Маевское – ул. Нагайская | А-D | 5373 | 6240,6 |
| 2 | ул. Дружбы Народов, 98 | А-D | 22155 | 28768,2 |
| 3 | ул. Пролетарская – ул. Кубанская | А-D | 18877 | 20061,7 |
| 4 | ул. Пролетарская – ул. Красная | А-D | 25913 | 27338,6 |
| 5 | ул. Пролетарская – ул. Отдельская | А-D | 13410 | 13995,4 |
| 6 | ул. Пролетарская – ул. Строительная | А-D | 15077 | 16053,2 |
| 7 | ул. Строительная – ул. Школьная | А-D | 10986 | 11541,7 |
| 8 | Улица Ковтюха, 272 | А-D | 25492 | 26354,7 |
| 9 | Улица Советская (ЖД переезд) | А-D | 5619 | 6131,7 |
| 10 | ул. Кубанская – ул. Отдельская | А-D | 8371 | 8792,9 |
| 11 | ул. Островского – ул. Батарейная | А-D | 2982 | 3035 |
| 12 | ул. Кубанская – ул. Победы | А-D | 10379 | 10928,5 |
| 13 | ул. Островского – ул. Школьная | А-D | 11268 | 11950 |
| 14 | ул. Пролетарская – ул. Островского | А-D | 18329 | 19387,5 |
| 15 | ул. Юных Коммунаров – ул. Отдельская | А-D | 11658 | 12061,7 |
| 16 | ул. Ковтюха - ул. Отдельская | А-D | 21482 | 22441 |
| 17 | ул. Отдельская – ул. Запорожская | А-D | 3105 | 3192,4 |
| 18 | ул. Юных Коммунаров – ул. Батарейная | А-D | 13145 | 13570,1 |
| 19 | ул. Ковтюха – ул. Батарейная | А-D | 17146 | 17838,1 |
| 20 | ул. Ленина – ул. Отдельская | А-D | 16815 | 17582,7 |
| 21 | ул. Ковтюха – ул. Школьная | А-D | 14397 | 15255 |
| 22 | ул. Школьная – ул. Запорожская | А-D | 9695 | 10117 |
| 23 | ул. Ковтюха - ул. Победы | А-D | 19604 | 20120 |
| 24 | ул. Юных Коммунаров – ул. Школьная | А-D | 20174 | 21255,9 |
| 25 | ул. Партизанская – ул. Батарейная | А-D | 7976 | 8409,1 |
| 26 | ул. Партизанская – ул. Победы | А-D | 8223 | 10928,5 |
| 27 | ул. Пролетарская – ул. Ленина | А-D | 13032 | 13955,6 |

По результатам проведенного мониторинга улично-дорожной сети уровень обслуживания, зафиксированных во всех разрешенных направлениях движения, составляет от А до D, что обеспечивает эффективность дорожного движения.

Подробные материалы представлены в отчетах по мониторингу дорожного движения.

Таблица 2.8.3 Сводная таблица параметров пешеходного движения

| № п/п | Наименование пункта учета | Количество пешеходов | Средняя задержка пешеходов на пешеходных переходах в обоих направлениях движения, (с) | Уровень обслуживания на пешеходных переходах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ш. Маевское – ул. Нагайская | 195 | 0 | А |
| 2 | ул. Дружбы Народов, 98 | 72 | 0 | А |
| 3 | ул. Пролетарская – ул. Кубанская | 239 | 0 | А |
| 4 | ул. Пролетарская – ул. Красная | 376 | 0 | А |
| 5 | ул. Пролетарская – ул. Отдельская | 84 | 0 | А |
| 6 | ул. Пролетарская – ул. Строительная | 2 | 0 | А |
| 7 | ул. Строительная – ул. Школьная | 1013 | 0 | А |
| 8 | Улица Ковтюха, 272 | 966 | 0 | А |
| 9 | Улица Советская (ЖД переезд) | 416 | 0 | А |
| 10 | ул. Кубанская – ул. Отдельская | 613 | 0 | А |
| 11 | ул. Островского – ул. Батарейная | 540 | 0 | А |
| 12 | ул. Кубанская – ул. Победы | 859 | 0 | А |
| 13 | ул. Островского – ул. Школьная | 227 | 0 | А |
| 14 | ул. Пролетарская – ул. Островского | 103 | 0 | А |
| 15 | ул. Юных Коммунаров – ул. Отдельская | 2037 | 0 | А |
| 16 | ул. Ковтюха - ул. Отдельская | 2908 | 0 | А |
| 17 | ул. Отдельская – ул. Запорожская | 4337 | 0 | А |
| 18 | ул. Юных Коммунаров – ул. Батарейная | 1048 | 0 | А |
| 19 | ул. Ковтюха – ул. Батарейная | 3219 | 0 | А |
| 20 | ул. Ленина – ул. Отдельская | 901 | 0 | А |
| 21 | ул. Ковтюха – ул. Школьная | 2981 | 0 | А |
| 22 | ул. Школьная – ул. Запорожская | 781 | 0 | А |
| 23 | ул. Ковтюха - ул. Победы | 3025 | 0 | А |
| 24 | ул. Юных Коммунаров – ул. Школьная | 1633 | 0 | А |
| 25 | ул. Партизанская – ул. Батарейная | 607 | 0 | А |
| 26 | ул. Партизанская – ул. Победы | 1090 | 0 | А |
| 27 | ул. Пролетарская – ул. Ленина | 157 | 0 | А |

## Анализ прохождения маршрутов регулярных перевозок по участкам дорог, движение по которым связано с потерями времени (задержками) при движении транспортных средств

Согласно проведённому обследованию маршруты общественного транспорта проходят по улично-дорожное сети в условиях функционирования уровня обслуживания A-D.

## Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий

Данные статистики по ДТП, получены из открытых источников с сайта в сети интернет: http://stat.gibdd.ru/. Данные приведены в период с 2020-2022 годов, и по состоянию на текущую дату 2023 года.

Таблица 2.10.1 Количество ДТП за период 2020-2022 гг., и по состоянию на текущую дату 2023 г.

| Год | Количество ДТП |
| --- | --- |
| 2020 | 70 |
| 2021 | 83 |
| 2022 | 51 |
| 2023 | 28 |

Таблица 2.10.2 Количество ДТП по видам

| Вид ДТП | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наезд на велосипедиста | 2 | 7 | 3 | 4 |
| Наезд на пешехода | 17 | 25 | 10 | 8 |
| Падение пассажира | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Наезд на препятствие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наезд на стоящее ТС | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Опрокидывание | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Столкновение | 48 | 48 | 31 | 12 |
| Съезд с дороги | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Иной вид ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.10.3 Количество мест концентрации ДТП

| Год | Количество мест концентрации ДТП |
| --- | --- |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 3 |

Таблица 2.10.4 Сведения о ДТП за период 2020-2022 гг., и по состоянию на текущую дату 2023 г.

| Год | Погибли | Ранены | Количество ТС | Количество участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 6 | 86 | 127 | 178 |
| 2021 | 3 | 107 | 150 | 220 |
| 2022 | 1 | 64 | 99 | 133 |
| 2023 | 1 | 34 | 46 | 74 |

Исходя из указанных выше данных установлено, что основная концентрация ДТП ложится на сеть автомобильных дорог города Славянска-на-Кубани. Наибольшее количество ДТП произошло на автомобильных дорогах по ул. Красная, ул. Пролетарская, ул. Дружбы Народов, ул. Кубанская, ул. Школьная, ул. Батарейная, ул. Ковтюха и ул. Победы. Основная зона возникновения ДТП – центральная часть города Славянск-на-Кубани. Это связано с тем, что центральная часть города является основным местом расположения объектов коммерческой деятельности, а также общественных объектов, что приводит к повышенному притяжению транспорта и пешеходов в данной части города.

## 2.11 Оценка финансирования деятельности по организации дорожного движения

Согласно паспорту муниципальной программы Славянского городского поселения Славянского района «Развитие сети автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского района» на 2023-2025 годы» : Общий объем финансирования Программы составит 44833817 (сорок четыре миллиона восемьсот тридцать три тысячи восемьсот семнадцать) рублей 28 копеек, в том числе за счет средств краевого бюджета: 37443700 (тридцать семь миллионов четыреста сорок три тысячи семьсот) рублей; за счет средств бюджета Славянского городского поселения Славянского района: 7390117 (семь миллионов триста девяносто тысяч что семнадцать) рублей 28 копеек.

Таблица 2.11.1 Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог Славянского городского поселения

| N п/п | Наименование мероприятия | Статус <1> | Г оды реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия (км) | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |
|  |  |  |  |  | фб | кб | мб | вби |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского района |
| 1.1 | Задача: обеспечение функционирования и развитие сети автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского района |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: |  | 2023 | 44833,2 | 0 | 37443,7 | 7390,1 | 0 |  | Отдел строительства, жкх, транспорта и связи |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего: | 44833,2 | 0 | 37443,7 | 7390,1 | 0 |  |  |
| 1.1.1.1 | Капитальный ремонт ул. Запорожской, от ул. Отдельской до ул. Набережной в Славянском городском поселении Славянского район |  | 2023 | 39833,8 | 0 | 37443,7 | 7390,1 | 0 | 1,7873 | Отдел строительства, жкх, транспорта и связи |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 44833,2 | 0 | 37443,7 | 7390,1 | 0 |  |  |
| 1.1.2 | Строительство автодорожных путепроводов и транспортнопешеходных тоннелей в местах пересечения автомобильных дорог общего пользования мест ного значения и железнодорожных путей, включая проектноизыскательские работы, в том числе |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел строительства, жкх, транспорта и связи |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2.1 | «Транспортнопешеходный тоннель в г. Славянске-на-Кубани, в створе ул. Садовая и ул. Зеленского под путями железной дороги Пол- тавская-Протока» |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,187 км | Отдел строительства, жкх,транспорта и связи |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 2023 | 44833,2 | 0 | 37443,7 | 7390,1 | 0 |  | Отдел строительства, жкх, транспорта и связи |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 44833,2 | 0 | 37443,7 | 7390,1 | 0 |  |  |

Деятельность в сфере организации дорожного движения в Славянском городском поселении осуществляется в рамках указанного выше финансирования и имеет допустимый уровень по итогам выполненной оценки, в соответствии с указанными мероприятиями на объектах дорожного хозяйства и текущим дорожным бюджетом муниципального образования.

# Мероприятия по организации дорожного движения и очередность их реализации

## 3.1.1 Предварительный анализ существующей документации по организации дорожного движения для сети дорог территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД

Документация по организации дорожного движения: КСОДД, ПОДД.

КСОДД разработан в 2021 году, состоит из 2 томов. ПОДД разработаны для автомобильных дорог в 2020-2021 годах. Решения в ПОДД направлены на обустройство автомобильных дорог необходимыми техническими средствами согласно нормативным документам, ПОДД соответствуют требованиям приказа Министерства транспорта РФ от 30 июля 2020 г. N 274 "Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения".

## 3.1.2 Обследования для сети дорог территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД, в целях определения основных параметров дорожного движения

Данные по определению параметров дорожного движения представлены в разделе 2.8.

## 3.1.3 Разработка системы целевых показателей реализации КСОДД

В рамках работы предлагаются следующие целевые показатели реализации мероприятий КСОДД.

Таблица 3.1.3 Целевые показатели реализации мероприятий

| № п/п | Показатель |
| --- | --- |
| 1 | Ожидаемый показатель риска ДТП |
| 2 | Средняя скорость движения, км/ч |
| 4 | Уровень обслуживания дорожного движения |
| 5 | Количество выбросы вредных веществ, г/км |

Таблица 3.2.3 Целевые показатели реализации мероприятий по этапам

| №п/п | Наименование варианта | Ожидаемый показатель риска ДТП | Средняя скорость движения, км/ч | Минимальный уровень обслуживания дорожного движения | Количество выбросы вредных веществ, г/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап 1 реализации (2023-2027) | 0,68 | 39 | С | 0,00014 |
| 2 | Этап 2 реализации (2028-2032) | 0,67 | 39 | С | 0,00011 |
| 3 | Этап 3 реализации (2033-2037) | 0,66 | 39 | С | 0,00011 |

### 3.1.4 Формирование вариантов проектирования КСОДД

На основе анализа текущей ситуации транспортной инфраструктуры можно выделить несколько аспектов:

- текущее состояние сети автомобильных дорог требует проведения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог для доведения фактических параметров (геометрических) к их нормативному значению;

- не выполнение положений генерального плана в части строительства и развития дорожного-транспортного комплекса;

- наличие автомобильных дорог с переходным типом покрытия;

- отсутствие информации по устройству инвестиционных проектов по развитию градостроительного комплекса;

Проанализировав состояние улично-дорожной сети, величину интенсивности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения принято решение предложить следующие варианты проектирования КСОДД:

- «Базовый» вариант: формируется на предположении, что тенденция по сокращению количество жителей рассматриваемых территорий продолжится, с учетом существующей стагнации в развитии транспортной инфраструктуры. Существующая транспортная система достаточно устойчивая и способна обеспечивать требуемый уровень безопасности и обслуживания дорожного движения в условиях минимального финансирования с реализацией задач по содержанию автомобильных дорог, ремонту автомобильных дорог, капитальному ремонту автомобильных дорог. В рамках данной концепции интенсивность дорожного движения останется на том же уровне, за счет перераспределения увеличения уровня автомобилизации на количество убывшего населения;

- «Целевой» вариант: исполнение положений КСОДД (содержание автомобильных дорог, ремонт автомобильных дорог, установка ТСОДД согласно проектам организации дорожного движения, приведение геометрических характеристик автомобильных дорог к нормативным значениям согласно установленных категорий движения, размещение автобусных остановок согласно нормативных значений, выполнение локально-реконструкционных мероприятий), в рамках данного вариант предполагается, что интенсивность дорожного движения будет расти в рамках предполагаемого прогноза.

### 3.1.5 Оценка эффективности реализации вариантов проектирования КСОДД с использованием средств математического моделирования

Анализ и выбор средств программного обеспечения для моделирования, сбор и подготовка исходных данных для построения модели дорожного движения:

Моделирование дорожного движения применяется для решения следующих задач:

1. Оценка параметров организации дорожного движения;

2. Оценка влияния мероприятий на параметры дорожного движения;

По итогам выполненного анализа поставленных задач по математическому моделированию, принято решение о проведении математического моделирования в программном комплексе «TransNet».

TransNet — это программа, предназначенная для математического моделирования транспортных потоков. Основная задача TransNet - прогноз автомобильных и пассажирских потоков в транспортных сетях. Объектом моделирования может служить как транспортная система крупного города или городской агломерации, так и система дорог федерального или регионального уровня (включая платные дороги).

TransNet используется в практике транспортного моделирования с 1999 года. TransNet является комплексной, мультимодальной транспортной моделью спроса на передвижения, основанной на классической методике прогноза транспортных и пассажирских потоков, использующей 4-х шаговый подход для расчета нагрузки на все элементы транспортной сети.

Генерация передвижений в программном комплексе:

Оценка объёмов прибытия и отправления в каждом районе производится на основе следующих данных:

- пространственное размещение населения и различных объектов посещения;

- подвижность населения, то есть среднее количество поездок, совершаемых с теми или иными целями.

Зная размещение объектов, можно оценить ёмкости районов городского округа по прибытию и отправлению с разными целями. Исходя из общего количества населения и его подвижности можно оценить общее количество совершаемых передвижений. Далее, распределяя общий объем ПО между районами пропорционально относительным ёмкостям, получают абсолютные объёмы прибытия и отправления.

В программном комплексе «TransNet» проводятся следующие работы:

- Построение общей схемы транспортной модели;

- Генерация передвижений населения;

- Определение межрайонных дальностей;

- Построение матриц межрайонных корреспонденций;

- Проведение модального расщепления;

- Выявление суточной сезонной неравномерности в передвижениях и транспортной нагрузке;

- Создание блока матричных вычислений;

- Построение моделей загрузки транспортной сети;

- Построение моделей загрузки общественного транспорта;

- Определение ценовых функций;

- Сбор данных о наполнении районов;

- Разработка транспортной модели.

- Анализ транспортной модели;

- Формирование отчетных материалов по транспортным нагрузкам, задержкам, условиям передвижений.

Рисунок 3.1.5.1 Блок-схема процесса построения модели

Сбор и подготовка исходных данных для построения модели дорожного движения

Собраны следующие параметры, характеризующие дорожное движение:

- интенсивности движения транспортных потоков по перегонам и по направлениям движения на перекрестках;

- матрица корреспонденций транспортных потоков на данном участке;

- состав потока по типам транспортных средств;

- интенсивность пешеходных потоков;

- интенсивность велосипедных потоков;

- скорость движения транспортного потока по маршруту обследования;

- время движения по перегонам.

Информация о транспортной сети сформирована на основе:

- данных, предоставленных администрацией ;

- данных открытых источников (Open street maps и др.);

- данных, полученных в ходе полевых обследований.

Построение макромодели выполнено в ПО TransNet.

В процессе ввода исходных данных можно выделить следующие этапы:

1. Импорт растровой основы, содержащей данные о геометрии сети;

2. Создание шаблонов категорий дорог;

3. Нанесение отрезков и узлов на подоснову;

4. Корректировка атрибутов отрезков;

5. Ввод атрибутов и особенностей узлов (тип управления, ввод разрешённых маневров на перекрёстке);

6. Ввод параметров работы транспорта общего пользования;

7. Ввод данных по транспортным районам.

Рисунок 3.1.5.2 Импорт растровой основы, содержащей данные о геометрии сети

Рисунок 3.1.5.3 Создание транспортного графа в ПО TransNet

Рисунок 3.1.5.4 Особенностей узлов

Рисунок 3.1.5.5 Ввод параметров работы транспорта общего пользования

Рисунок 3.1.5.6 Ввод данных по транспортным районам

Рисунок 3.1.5.7 Расчет суточной интенсивности движения

Верификация транспортной модели

Верификация модели — это проверка правильности ввода исходных данных, геометрии УДС, параметров ОДД, определяющих зависимостей (функций) и т.п.

После первоначального ввода исходных данных, перед к этапу калибровки, проведена проверка правильности работы модели и введенной информации.

Проверка проведена по следующим аспектам:

- отсутствие ошибок непосредственно при вводе численных параметров;

- корректность базовых настроек и соотношений элементов модели;

- учет специфических факторов.

Проведена проверка введенных значений:

- разрешенная скорость;

- объем движения между пунктами отправления/назначения;

- параметры транспортных средств.

В ходе верификации проверена правильность ввода элементов УДС и их основных параметров, таких как:

- фактическое число полос;

- разрешенные направления;

- разрешенные скорости;

- геометрия пересечений.

Использованы следующие методы выявления ошибок ввода:

1. Проверка правильности ввода атрибутов отрезков путем цветового выделения. Цветовое отображение позволит быстро определить отрезки с неправильными атрибутами;

2. Запуск модели с небольшой загрузкой (менее 50 % от пиковой) для поиска возможных ошибок. Если при невысокой нагрузке образовываются заторы, то вероятно это из-за ошибок;

3. Проследить несколько траекторий движения ТС по ключевым маршрутам. Отследить непредвиденные торможения и смену полос;

4. Запуск модели с 50% загрузкой и выше для анализа реализуемости спроса. Следует проверить весь ли спрос входит в сеть, и какой процент выходит.

Итог верификации: модели гарантируют отсутствие ошибок ввода и правильность настройки основных элементов и их соотношений.

Калибровка транспортной модели:

Калибровка модели — это настройка различных параметров модели с целью минимизировать расхождение данных обследований и результатов моделирования.

Целью этапа калибровки является настройка модели таким образом, чтобы выходные параметры модели в достаточной степени соответствовали реально наблюдаемым значениям.

В качестве критериев для калибровки имитационных микромоделей применялись следующие значения основных показателей:

В качестве ориентировочных значений можно рекомендовать следующие: относительные показатели не более 15% в целом по моделируемой сети и не более 10% для локальных участков, коэффициент корреляции не менее 0,9. Проведена калибровка модели по данным суточных замеров интенсивности.

Таблица 3.1.5.1 Показатели оценки адекватности и качества транспортной макромодели

| Общие показатели по модели | Средняя относительная ошибка | Коэффициент корреляции | Количество замеров |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая интенсивность в приведенных единицах | Не более 10 % | Не менее 0.90 | 10 |

Валидация транспортной модели.

Валидация модели - это сравнение результатов моделирования и реальной ситуации с использованием набора независимых данных, не участвующих в калибровке для оценки работоспособности модели и возможности ее использования для прогнозов. Целью этапа валидации модели является определение того факта, что модель пригодна для проведения экспериментального анализа объекта исследования. Для оценки применяются те же статистические критерии, что и на этапе калибровке.

Таблица 3.1.5.2 Результаты транспортной макромодели

| Существующие положение | Прогноз на 2028 год (целевой вариант) | Прогноз на 2033 год (целевой вариант) | Прогноз на 2038 год (целевой вариант) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя скорость движения по транспортному графу, км/ч | Средняя скорость движения по транспортному графу, км/ч | Средняя скорость движения по транспортному графу, км/ч | Средняя скорость движения по транспортному графу, км/ч |
| 38 | 39 | 39 | 39 |

Прогнозирование и построение модели перспективной ситуации.

При составлении сценария развития учитывались данные по следующим направлениям:

- прогноза социально-экономического развития. Согласно предоставленной стратегии основным направлением является проведение ремонтных и капитально-ремонтных работ по автомобильным дорогам. Реализуемые подпрограммы направленны на снижение числа ДТП, в рамках содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог. Для организации управления транспортным комплексом разработана Комплексная схема организации дорожного движения. Принимая во внимание сложившуюся внешнеэкономическую ситуацию и текущие состояние параметров дорожного движения, возможно сделать прогноз, что основными мероприятиями в рамках КСОДД будут содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог. Данные необходимо обновить и проанализировать при внесении изменений в КСОДД с периодичностью 1 раз в 5 лет;

- прогноз градостроительного развития. В адрес разработчика КСОДД не поступало информации о планах администрации по исполнению направлений генерального плана. Принимая во внимание сложившуюся внешнеэкономическую ситуацию и текущие состояние параметров дорожного движения, возможно сделать прогноз, что основными мероприятиями в рамках КСОДД будут содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог. Данные необходимо обновить и проанализировать при внесении изменений в КСОДД с периодичностью 1 раз в 5 лет;

- прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по дорогам: исходя из изложенного выше установлено, что уровень социально-экономического и градостроительного развития, на расчетный срок действия КСОДД будет находится в текущем и устойчивом положении, изменений в транспортном спросе, объеме и характере передвижений населения и перевозок грузов не предвидится. Проектов и предложений от Заказчика, оказывающих влияние на изменение характера передвижения и перевозок грузов, не поступала. Данные необходимо обновить и проанализировать при внесении изменений в КСОДД с периодичностью 1 раз в 5 лет.

- прогноза развития объектов транспортной инфраструктуры: на основании предоставленной информации по стратегии социально-экономического развития, программа по дорожной деятельности и генеральных планов, на территории в отношении дорог местного значения основные мероприятия – это содержание автомобильных дорог, ремонт автомобильных дорог, капитальный ремонт автомобильных дорог. Данные необходимо обновить и проанализировать при внесении изменений в КСОДД с периодичностью 1 раз в 5 лет;

- прогноза развития сети дорог: на основании предоставленной информации по стратегии социально-экономического развития, программы по дорожной деятельности и генеральном плане, на территории в отношении дорог местного значения основные мероприятия – это содержание автомобильных дорог, ремонт автомобильных дорог, капитальный ремонт автомобильных дорог. Данные необходимо обновить и проанализировать при внесении изменений в КСОДД с периодичностью 1 раз в 5 лет;

- прогноза уровня автомобилизации и основных параметров дорожного движения: принимая во внимание сокращение населения и текущую внешнеэкономическую ситуация, принято решение выполнить прогноз согласно руководства ОС-555-р «По прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах» для выполнения прогноза необходимо иметь данные по интенсивности движения за несколько последних лет, зачастую применяется период от 10 до 15 лет. В связи с чем, сделан вывод принять средний прирост интенсивности в размере 0,02 в год, по причине: в текущей ситуации отсутствуют планы по строительству крупных мест притяжения людей; в текущей ситуации наблюдается тенденция по убыли населения начиная с 2021 года (убыль населения за 2021 превысил рост с 2012 до 2020 год и приблизился к уровню населения по сравнению с 1998 годом); на территории рассматриваемые дороги соответствуют автомобильным дорогам с низкой интенсивностью движения, соответственно значение для дорог принято ниже 0,04 прироста автомобилизации. Данные необходимо обновить и проанализировать при внесении изменений в КСОДД с периодичностью 1 раз в 5 лет.

На основе описанного выше, прогноз интенсивности движения принят согласно формуле:

Nt = No*(1+В)^t, где

Nt - прогнозируемая интенсивность движения на t-й год, авт/сут;

No - исходная интенсивность движения, авт/сут;

В - среднегодовой прирост интенсивности движения, принят 0,02;

t - перспективный период, лет.

- для прогноза состава транспортных средств принято решение, что значительных изменений не предстоит, в связи с обозначенными выше прогнозами градостроительной деятельности и социально-экономической стратегии.

Для прогноза пропускной способности дороги, принято следующие решение, что при приведении геометрических параметров автомобильных дорог местного значения к нормативным значениям, пропускную способность возможно принять согласно СП 396.1325800.2018.

Прогноз средней скорости движения транспортных средств и плотности, выполнен на основании проводимых расчетов в модели. Данные необходимо обновить и проанализировать при внесении изменений в КСОДД с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Расчёт прогнозных значений, выполненный на этапе экспериментов, представлен в таблице 3.1.5.2

- прогноз показателей безопасности дорожного движения: согласно Федеральному закону от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» ст. 9, на территории Российской Федерации осуществляется государственный учет основных показателей состояния безопасности дорожного движения. Такими показателями являются количество дорожно-транспортных происшествий, пострадавших в них граждан, транспортных средств, водителей транспортных средств; нарушителей правил дорожного движения, административных правонарушений и уголовных преступлений в области дорожного движения, а также другие показатели, отражающие состояние безопасности дорожного движения и результаты деятельности по ее обеспечению. На рассматриваемое территории произошедших ДТП – 51 шт за 2022 год, на территории населённых пунктов. Оценка вероятности снижения количества ДТП в результате реализации планируемых мероприятий и расчет ожидаемого показателя риска ДТП при отсутствии мер по повышению безопасности дорожного движения выполнены в соответствии с ОДМ 218.4.004-2009 "Руководство по устранению и профилактике возникновения участков концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог". Расчет ожидаемого показателя риска ДТП при отсутствии мер по повышению безопасности дорожного движения выполнен для автомобильных двухполосных дорог населенных пунктов.

Таблица 3.1.5.3 Прогноз снижения количества ДТП и ожидания показатель риска ДТП

| Наименования варианта | Ожидаемый показатель риска ДТП | Снижение количества ДТП |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общего числа ДТП | ДТП с пострадавшими |
| Существующие положение (базовый вариант) | 0,97 | 0,71 | 0,70 |
| Прогноз на 2028 год (целевой вариант) | 0,93 | 0,69 | 0,68 |
| Прогноз на 2033 год (целевой вариант) | 0,92 | 0,69 | 0,67 |
| Прогноз на 2038 год (целевой вариант) | 0,90 | 0,67 | 0,66 |

Данные необходимо обновить и проанализировать при внесении изменений в КСОДД с периодичностью 1 раз в 5 лет.

- прогноз негативного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения выполнен в соответствии с методикой определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов (утв. приказом Госкомэкологии РФ от 16 февраля 1999 г. N 66) и ГОСТ Р 56162-2019 "Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу потоками автотранспортных средств на автомобильных дорогах разной категории". Расчет представлен в таблице 3.1.5.22.

Таблица 3.1.5.4 Прогноз выбросов (г/км) по вариантам по сети

| Наименования варианта | Выбросы, г/км |
| --- | --- |
|  | СО | NOх (в пересчете на NO2) | СН | Сажа | SO2 | Формальдегид | Бенз (а) пирен |
| Существующие положение (базовый вариант) | 0,0008 | 0,0003 | 0,0002 | 4,8*10^-6 | 5,8*10^-6 | 1,3*10^-6 | 1,6*10^-9 |
| Прогноз на 2027 год (целевой вариант) | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 3,5*10^-6 | 4,2*10^-6 | 9,5*10^-7 | 1,13*10^-9 |
| Прогноз на 2032 год (целевой вариант) | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 2,9*10^-6 | 3,5*10^-6 | 7,9*10^-7 | 9,5*10^-10 |
| Прогноз на 2037 год (целевой вариант) | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 3,15*10^-6 | 3,8*10^-6 | 8,61*10^-7 | 1,03*10^-9 |

На основании прогноза наблюдается рост количества выбросов, по причине увеличения скорости движения и повышения интенсивности транспортного потока согласно прогнозам. Данные необходимо обновить и проанализировать при внесении изменений в КСОДД с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Рисунок 3.1.5.8 Расчет час пик 2028 года

Рисунок 3.1.5.9 Расчет суточной интенсивности движения на 2033

Рисунок 3.1.5.10 Расчет суточной интенсивности движения на 2038

## 3.2 Разделение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределения их по времени движения

Категории улиц и дорог населенных пунктов должны соответствовать СП 42.13330.2016. В рамках данного раздела предлагается приведение текущих геометрических характеристик дорог в соответствии с нормативными значениями.

Таблица 3.1.1 Категории автомобильных дорог

| № | Наименование автомобильной дороги | Протяженность АД, км | Категория автомобильной дороги по СП 42.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул. 3-я Пролетарская | 0,75 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. 8-го Марта | 0,6 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Абинская | 0,3 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Абрикосовый | 0,459 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Азовская | 0,7 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Анастасиевская | 1,835 | Улицы и дороги местного значения |
|  | пер. Анастасиевский | 0,157 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Артельная | 1,452 | Улицы и дороги местного значения |
|  | ул. Аэродромная | 0,463 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Батарейная | 6,06 | Улицы районного значения |
|  | ул. Безымянная | 2,935 | Улицы и дороги местного значения |
|  | пер. Березовый | 0,095 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Богдановская | 1,872 | Улицы и дороги местного значения |
|  | ул. Больничная | 4,065 | Улицы и дороги местного значения |
|  | пер. Василия Колесника | 0,775 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Весенний | 0,23 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Весенняя | 0,578 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Виноградный | 0,255 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Вишневый | 1,428 | Улицы и дороги местного значения |
|  | пер. Военных Комиссаров | 0,366 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Войсковая | 0,2 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Волгоградская | 0,367 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Встречный | 0,14 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Выгонная | 3,99 | Улицы и дороги местного значения |
|  | ул. Гайдара | 0,32 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Генерала Трошева | 0,385 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Гидростроителей | 0,195 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Гусарская | 0,2 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Дальний | 0,174 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Дачный | 0,178 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Дзержинского | 5,365 | Улицы районного значения |
|  | ул. Донская | 0,54 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Донская | 0,31 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Дорожный | 0,19 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Дружбы Народов | 3,012 | Улицы районного значения |
|  | пер. Заводской | 0,235 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Западная | 5,294 | Улицы и дороги местного значения |
|  | ул. Запорожская | 0,485 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Заречный | 0,127 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Звездный | 0,27 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Зеленского | 0,94 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Зеленый | 0,12 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Зикрана | 0,217 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Ивана Лысанова | 0,38 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Иванова | 0,72 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Иванова | 0,7 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Ивановская | 0,27 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Им Пухи | 1 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Индустриальная | 2,596 | Улицы и дороги местного значения |
|  | пер. Индустриальный | 0,218 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Интернациональная | 0,76 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Кавказский | 0,165 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Кадетский | 0,07 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Казачья | 3,984 | Улицы и дороги местного значения |
|  | ул. Кордонная | 0,214 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Каштановый | 0,261 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Кленовый | 0,287 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Ковтюха | 2,716 | Улицы районного значения |
|  | ул. Колхозная | 4,06 | Улицы и дороги местного значения |
|  | ул. Коммунистическая | 1,075 | Улицы и дороги местного значения |
|  | ул. Комсомольская | 3,794 | Улицы районного значения |
|  | ул. Короткая | 0,562 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Космонавтов | 0,2 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Красная | 3,823 | Улицы районного значения |
|  | ул. Красноармейская | 0,495 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Красногвардейский | 0,42 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Краснодарская | 6,204 | Улицы районного значения |
|  | ул. Краснофлотская | 0,974 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Крепостная | 3,536 | Улицы и дороги местного значения |
|  | ул. Крупской | 6,4 | Улицы районного значения |
|  | ул. Крымская | 0,19 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Кубанская | 4,268 | Улицы районного значения |
|  | пер. Курганный | 0,23 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Кутепова | 0,7 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Ленина | 3,049 | Улицы районного значения |
|  | ул. Лермонтова | 4,483 | Улицы и дороги местного значения |
|  | ул. Лесная | 0,7 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Летний | 0,213 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Линейный | 0,19 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Луговая | 0,6 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Магистральная | 0,423 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Маевская | 0,154 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Маевское шоссе | 1,698 | Улицы районного значения |
|  | ул. Маевское шоссе | 0,125 | Улицы районного значения |
|  | пер. Майский | 0,22 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Малороссийская | 0,385 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Мира | 1,4 | Улицы и дороги местного значения |
|  | пер. Мирный | 0,235 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Набережная | 2,03 | Улицы и дороги местного значения |
|  | ул. Нефтянников | 0,775 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Низовская | 0,28 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Новая | 1,601 | Улицы и дороги местного значения |
|  | ул. Новокубанская | 0,318 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Новороссийский | 0,11 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Новоселов | 0,69 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Новый | 0,165 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Озерный | 0,3 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Октябрьская | 1,81 | Улицы и дороги местного значения |
|  | ул. Олимпийская | 0,2 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Ореховый | 0,12 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Осенняя | 0,4 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Островского | 3,26 | Улицы районного значения |
|  | ул. Отдельская | 5,576 | Улицы районного значения |
|  | пер. Парковый | 0,28 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Партизанская | 1,872 | Улицы районного значения |
|  | ул. Первомайская | 1,274 | Улицы и дороги местного значения |
|  | пер. Песчаный | 0,23 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Пионерская | 2,57 | Улицы и дороги местного значения |
|  | ул. Пластуновская | 1,772 | Улицы и дороги местного значения |
|  | пер. Победителей | 0,06 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Победы | 6,085 | Улицы районного значения |
|  | ул. Пограничная | 0,828 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Полковая | 5,755 | Улицы районного значения |
|  | ул. Полтавская | 0,465 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Приазовский | 0,165 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Пригородный | 0,19 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Придорожная | 0,742 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Пролетарская | 0,851 | Улицы районного значения |
|  | пер. Пролетарский | 0,25 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Промышленная | 0,82 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Просторный | 0,48 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Проточная | 3,133 | Улицы и дороги местного значения |
|  | пер. Проточный | 0,476 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Путевая | 0,352 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Пушкина | 4,52 | Улицы районного значения |
|  | ул. Рабочая | 0,435 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Раздольная | 0,214 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Речная | 0,2 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Рисовая | 0,23 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Розовый | 0,11 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Российская | 0,7 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Рыбзавод | 0,36 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Рябиновый | 0,234 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Садовая | 0,94 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Светлый | 0,155 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Свободный | 0,578 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Северный | 0,143 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Семафорная | 0,390 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Сергея Таранца | 0,38 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Сиреневый | 0,16 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Славянская | 0,68 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Советская | 1,565 | Улицы и дороги местного значения |
|  | ул. Совхозная | 2,35 | Улицы и дороги местного значения |
|  | пер. Солнечный | 0,21 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Спокойная | 0,17 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Спортивная | 0,771 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Средняя | 0,778 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Станция протока | 0,45 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Стаханова | 4,14 | Улицы и дороги местного значения |
|  | ул. Степная | 0,5 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Строителей | 0,515 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Строительная | 0,98 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Студенческая | 0,5 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Суворова | 0,5 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Таманская | 1,3 | Улицы и дороги местного значения |
|  | ул. Татьяны Голуб | 0,531 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Темрюкский | 0,18 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Тенистый | 0,09 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Тополиный | 0,15 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Троицкая | 5,978 | Улицы районного значения |
|  | ул. Узкая | 0,25 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Упорная | 0,87 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Урожайный | 0,15 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Успенская | 0,38 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Уютный | 0,06 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Фестивальный | 0,235 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Фурманова | 2,1 | Улицы и дороги местного значения |
|  | пер. Художественный | 0,146 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Цветочный | 0,24 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Черноморская | 0,54 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Чехова | 0,22 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Шаумяна | 0,225 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Швейный городок | 0,3 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Широкий | 0,277 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Школьная | 5,81 | Улицы районного значения |
|  | пер. Шоссейный | 0,6 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Элеваторная | 0,513 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Юбилейная | 0,38 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Юго-Западная | 1,81 | Улицы и дороги местного значения |
|  | пер. Юго-западный | 0,293 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Южная | 0,96 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | пер. Юных Коммунаров | 0,105 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Юных Коммунаров | 2,985 | Улицы и дороги местного значения |
|  | ул. Юрия Гагарина | 0,5 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Ягодная | 0,482 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Гриня | 5,720 | Улицы и дороги местного значения |
|  | ул. Курская | 2,053 | Улицы и дороги местного значения |
|  | ул. Маломинская | 3,457 | Улицы и дороги местного значения |
|  | пер. Молодежная | 0,515 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Рыночная | 4,967 | Улицы и дороги местного значения |
|  | пер. Фабричный | 0,230 | Улицы в зонах жилой застройки |
|  | ул. Шаумяна | 3,881 | Улицы и дороги местного значения |
|  | ул. Щорса | 5,279 | Улицы районного значения |
|  | ул. Ярмарочная | 5,281 | Улицы и дороги местного значения |

При этом стоит отметить, что через территорию г. Славянск-на-Кубани проходит региональная автомобильная дорога по улице Пролетарская. Данная улица относится к категории «Магистральные улицы общегородского значения: 2–го класса».

Согласно СП 42.13330.2016, для категории «Магистральная улица районного значения» суммарное число полос движения должно составлять минимум 2, с шириной полосы проезжей части 3,0 - 3,5 м., для обеспечения расчетной скорости 50 км/ч., и шириной тротуара минимум 1,5 м.

В данной группе мероприятий необходимо выполнить предложения по:

- разделение движения транспортных средств по однородным группам, способ реализации: организация пешеходных улиц, создание улиц только для грузового движения, выделение транзитного движения, выделение специальных полос на проезжей части (для общественного транспорта), канализирование движения, введение одностороннего движения, устройство транспортных развязок;

- распределение по времени движения осуществляется за счет установки знаков приоритета на перекрестках, установки светофорных объектов.

На основании проведенного мониторинга дорожного движение в связи с низкой интенсивностью движения, а также обращая внимание на характер формирования улично-дорожной сети с преимущественно частной малоэтажной застройкой, в которой автомобильные дороги обеспечивают доступ к месту жительства или работы проживающих на территории поселений, введение следующих мероприятий является не эффективными:

- организация пешеходных улиц,

- создание улиц только для грузового движения,

- выделение специальных полос на проезжей части (для общественного транспорта);

- введение одностороннего движения,

- устройство транспортных развязок;

Мероприятия указанные ниже будут рассмотрены в рамках своих разделов далее в пояснительной записке:

- выделение транзитного движения,

- канализирование движения,

- распределение по времени движения осуществляется за счет установки светофорных объектов.

Мероприятие по установке знаков приоритета на перекрестках автомобильных дорог реализуется в рамка разработке проектов организации дорожного движения и их последующей реализацией.

## 3.3 Повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формирование кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкция перекрестков и строительство транспортных развязок

Реализация данного направления группы мероприятий осуществляется за счет исполнения муниципальной программы Славянского городского поселения Славянского района «Развитие сети автомобильных дорог» и выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах. Перечень мероприятий:

1) капитальный ремонт ул. Юных Коммунаров, от ул. Отдельской до ул. Пролетарской (2024 год);

2) ремонт тротуаров:

- по ул. Богдановской, от ул. Щорса до ул. Отдельской, (четная сторона) (2024 г.)

- по ул. Ленина (нечетная сторона) от ул. Пролетарской до ул. Западной (2024 г.)

- по ул. Школьной, от ул. Строительной до ул. Пионерской (2024 г.)

- по ул. Школьной, от ул. Юных Коммунаров до ул. Курской (2024 г.)

3) капитальный ремонт ул. Совхозной, от ул. Набережной до ул. Отдельской (2024 – 2025 годы);

4) капитальный ремонт ул. Пионерской, от ул. Школьной до ул. Батарейной (2025 г);

5) капитальный ремонт ул. Школьной, от ул. Ковтюха до ул. Строительной (2025 г.);

6) капитальный ремонт ул. Запорожской, от ул. Отдельской до ул. Пролетарской (2025 г.);

7) строительно-монтажные работы по объекту: «Транспортно-пешеходный тоннель в г. Славянск-на-Кубани, в створе ул. Садовая и ул. Зеленского под путями железной дороги Полтавская – Протока» (2023 -2026 годы).

## 3.4 Оптимизация светофорного регулирования, управление светофорными объектами, включая адаптивное управление

В рамках разработки мероприятий по оптимизации и управлении светофорными объектами, включая адаптивное управление, проведен анализ существующих светофорных объектов Славянского городского поселения на соответствие ГОСТ Р 52289-2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Таблица 3.4.1 Перечень существующих светофорных объектов на территории Славянского городского поселения Славянского района

| № п/п | Местоположение светофорного объекта |
| --- | --- |
| 1 | пересечение ул. Красная-ул. Пролетарская |
| 2 | пересечение ул. Отдельская-ул. Ленина |
| 3 | пересечение ул. Отдельская-ул. Юных Коммунаров |
| 4 | пересечение ул. Юных Коммунаров-ул. Батарейная |
| 5 | пересечение ул. Батарейная-ул. Ленина |
| 6 | пересечение ул. Ковтюха-ул. Отдельская |
| 7 | пересечение ул. Ковтюха-ул. Батарейная |
| 8 | пересечение ул. Ковтюха-ул. Краснодарская |
| 9 | пересечение ул. Ковтюха-ул. Школьная |
| 10 | пересечение ул. Островского-ул. Победы |
| 11 | пересечение ул. Островского-ул. Школьная |
| 12 | пересечение ул. Юных Коммунаров-ул. Победы |
| 13 | пересечение ул. Юных Коммунаров-ул. Школьная |
| 14 | пересечение ул. Ленина-ул. Школьная |
| 15 | пересечение ул. Кубанская-ул. Победы |
| 16 | пересечение ул. Кубанская-ул. Школьная |
| 17 | пересечение ул. Партизанская-ул. Победы |
| 18 | пересечение ул. Отдельская – ул. Островского |
| 19 | пересечение ул. Победы – ул. Проточная |

В соответствии с выполненным анализом установлено, что существующие светофорные объекты на территории Славянского городского поселения соответствуют условиям введения светофорного регулирования согласно ГОСТ Р 52289-2019.

## 3.5 Согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения

Координированное управление - называют согласованную работу ряда светофорных объектов, с целью сокращения задержки транспортных средств, сущность координации заключается в включении на последующем перекрестке, по отношению к предыдущему, зеленого сигнала с некоторыми сдвигами. Длительность сдвига зависит от времени движения транспортного средства между перекрестками. Это обеспечивает уменьшение числа неоправданных остановок и торможений в потоке и уменьшаются транспортные задержки. Координированное управление может быть реализовано при выполнении ряда условий:

1. Наличие не менее двух полос движения в каждом направлении;

2. Одинаковый или кратный цикл регулирования на всех перекрестках входящих в систему координации;

3. Транзитность потока должна быть не менее 70%;

4. Расстояние между соседними перекрестками не должно превышать 800 метров.

Таким образом координированное управление дорожным движением невозможно реализовать в г. Славянск-на-Кубани. Необходимо вернутся к рассмотрению данного вопроса после приведения технических параметров магистральных дорог общегородского значения к нормативным требованиям (увлечение числа полос до 4).

## 3.6 Развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительство и обустройство пешеходных переходов

Направления мероприятия: 1) строительство недостающих тротуаров в рамках приведения геометрических параметров дорог к нормативным требованиям; 2) обустройство пешеходных переходов дополнительными фонарями освещения; 3) на пешеходных переходах в районе школ и детских садов применить элементы «успокоения движения» (уменьшение перехода за счет сужения проезжей части, установка искусственных дорожных не ровностей).

По велосипедному движению предлагается для реализации маршрут движения: ул. Отдельская – ул. Комсомольская – ул. Набережная – ул. Школьная – ул. Ковтюха – ул. Краснодарская – ул. Красная – ул. Победы – ул. Ленина. В рамках реализации маршрута необходимо выполнить работы по обустройству велодорожек, велопарковок у зданий школ, административных зданий и парков.

Таблица 3.6.1 Перечень показателей по обеспечению транспортной и пешеходной связанности

| №п/п | Наименование целевого показателя | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь (1-5 лет) | 2 очередь (5-10 лет) | 3 очередь (10-15 лет) |
|  | Устройство элементов «успокоения движения» (уменьшение перехода за счет сужения проезжей части, установка искусственных дорожных не ровностей), шт | 16 | 6 | 6 |
|  | Обустройство велосипедного движения по маршруту движения, км | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

Мероприятия по обустройству пешеходных переходов изложены в графической части КСОДД.

Таблица 3.6.2 Мероприятия по обеспечению движения пешеходов

| № п/п | Предлагаемые мероприятия | Адресная привязка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ремонт тротуаров | по ул. Богдановской, от ул. Щорса до ул. Отдельской, (четная сторона) | 2024 |
| 2 | ремонт тротуаров | по ул. Ленина (нечетная сторона) от ул. Пролетарской до ул. Западной | 2024 |
| 3 | ремонт тротуаров | по ул. Школьной, от ул. Строительной до ул. Пионерской | 2024 |
| 4 | ремонт тротуаров | по ул. Школьной, от ул. Юных Коммунаров до ул. Курской | 2024 |
| 5 | строительно-монтажные работы | по объекту: «Транспортно-пешеходный тоннель в г. Славянск-на-Кубани, в створе ул. Садовая и ул. Зеленского под путями железной дороги Полтавская – Протока» | 2023-2026 |
| 6 | Обустройство пешеходных переходов | 2023-2038 |

## 3.7 Введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств

Маршрут движения общественного транспорта проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения, имеющих приоритет движения перед примыкающими автомобильными дорогами, таким образом на территории г. Славянск-на-Кубани в текущих условиях обеспечивается приоритет движения общественного транспорта.

## 3.8 Развитие парковочного пространства (в том числе за пределами дорог)

Для развития парковочного пространства на территории Славянского городского поселения первоочередным мероприятием является организация работы по ведению реестра парковок общего пользования на территории поселения в соответствии с градостроительной нормативной документацией.

Далее, по итогам проведенного анализа обеспеченности парковочного пространства на территории поселения согласно сформированному реестру парковок общего пользования, требуется проработка мероприятий по снижению дискриминации населения в части обеспечения парковочного пространства.

Таблица 3.8.1 Места постоянного хранения личного автотранспорта на территории Славянского городского поселения

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Количество боксов (машино-мест) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гаражно-строительный кооператив | г. Славянск-на-Кубани, ул. Анастасиевская, 115 | 162 |
| 2 | Гаражно-строительный кооператив | г. Славянск-на-Кубани, ул. Анастасиевская, 117 | 283 |
| 3 | Гаражно-строительный кооператив | г. Славянск-на-Кубани, ул. Пограничная,11 | 256 |
| 4 | Гаражно-строительный кооператив | г. Славянск-на-Кубани, ул. Октябрьская, 120-а | 243 |
| 5 | Гаражно-строительный кооператив | г. Славянск-на-Кубани, ул. Анастасиевская, 117 | 307 |
| 6 | Гаражно-строительный кооператив | г. Славянск-на-Кубани, ул. Октябрьская, 120-а | 250 |
| 7 | Гаражно-строительный кооператив | г. Славянск-на-Кубани, ул. Пограничная, 9 | 202 |
| 8 | Гаражно-строительный кооператив | г. Славянск-на-Кубани, ул. Ярмарочная, 360 | 377 |
| 9 | Гаражно-строительный кооператив | г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 3/3 | 187 |
| ИТОГО |  | 2267 |

Таблица 3.8.2 Мероприятия по оптимизации парковочного пространства

| № п/п | Предлагаемые мероприятия | Ед. изм. | Показатель | Адресная привязка | Срок реализации | Объем финансирования | в том числе краевой/местный бюджет, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и обустройство паркингов | м/м га | 2300 13,5 | При проектировании новых микрорайонов | весь период | Определяется по факту установления объема работ |
| 2 | Обустройство плоскостных парковок у общественных зданий и торговых центров | м/м | в соответствии с нормами проектирования | При строительстве новых объектов и обустройство к существующим объектам необеспеченных парковочным пространством | весь период |  |

## 3.9 Введение временных ограничений или прекращения движения транспортных средств

Для принятия решений по данному направлению необходимо провести оценку технического состояния (диагностику) всей улично-дородной сети Славянского городского поселения.

Также (при наличии альтернативного объезда), с целью разгрузки центрального района поселения, на отдельных участках, обладающих повышенной пешеходной интенсивностью, где установлены неоднократные конфликты автотранспортного и пешеходного движений, предлагается ввести запрет движения автомобильного транспорта на данных участках.

По ул. Красная (от ул. Крупская до ул. Батарейная) в вечернее и ночное время суток предлагается ввести запрет движения автомобильного транспорта.

3.10 Применение реверсивного движения и организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках, перечень пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования

На основании произведенного анализа параметров движения транспортных и пешеходных потоков в рамках работы установлено отсутствие необходимости в применении реверсивного движения на срок действия КСОДД. Данные необходимо обновить и проанализировать при внесении изменений в КСОДД с периодичностью 1 раз в 5 лет. Условием применения одностороннего движения является достаточность удобства подъезда к объектам. Одностороннее движение можно вводить, если на расстоянии до 350 м имеется параллельно проходящая улица, по которой можно организовать движение в противоположном направлении, и соединительные поперечные проезды на расстоянии не более 200 м.

На основании произведенного анализа параметров движения транспортных и пешеходных потоков, в рамках работы установлено отсутствие необходимости в применении дополнительного одностороннего движения для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети на срок действия КСОДД. Данные необходимо обновить и проанализировать при внесении изменений в КСОДД с периодичностью 1 раз в 5 лет.

По итогам проведенного анализа интенсивности дорожного движения и уровня загруженности автомобильных дорог поселения, предлагается введения светофорного регулирования на следующих участках автомобильных дорог:

- пересечение ул. Школьная – ул. Запорожская;

- пересечение ул. Батарейная – ул. Запорожская;

- выезд из города в сторону г. Темрюк – пересечение с объездной автомобильной дорогой;

- пересечение ул. Пролетарская – ул. Ленина;

Также предлагается установка светофорного регулирования с дополнительной секцией регулирования движения на следующих участках автомобильных дорог:

- пересечение ул. Красная – ул. Пролетарская;

- пересечение ул. Ковтюха – ул. Школьная.

Таблица 3.10.1 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

| № п/п | Предлагаемые мероприятия | Ед. изм. | Показатель | Адресная привязка | Срок реализации | Объем финансирования | в том числе краевой/местный бюджет, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка светофорного объекта со стрелкой | ед. | 1 | Перекресток ул. Школьная – ул. Ковтюха | 2024 | 300,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |
| 2 | Установка светофорного объекта | ед. | 1 | Перекресток ул. Школьная – ул. Запорожская | 2024 | 600,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |
| 3 | Установка светофорного объекта | ед. | 1 | Перекресток ул. Батарейная – ул. Запорожская | 2024 | 600,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |
| 4 | Установка светофорного объекта со стрелкой | ед. | 1 | Перекресток ул. Красная – ул. Пролетарская | 2024 | 300,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |
| 5 | Установка светофорного объекта | ед. | 1 | Выезд из города в сторону г. Темрюк – пересечение с объездной дорогой | 2024 | 600,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |

## 3.11 Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий

Мероприятия в рамках данного направления реализуются за счет выполнения локально-реконструкционных работ на улично-дорожной сети Славянского городского поселения.

Таблица 3.11.1 Перечень показателей по обеспечению транспортной и пешеходной связанности

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап |
| 1. | Выполнение капитального ремонта автомобильных дорог с устройством пешеходных тротуаров, наружного освещения | км | 20 | 30 | 30 |
| 2. | Ремонт пешеходных тротуаров | км | 15 | 30 | 30 |
| 3. | Обустройство пешеходных тротуаров с твердым покрытием | км | 10 | 15 | 15 |

## 3.12 Организация движения маршрутных транспортных средств

В рамках данной задачи необходимо ликвидировать транспортную дискриминацию населения, проживающего в необеспеченных маршрутной связью. В рамках мероприятий необходимо обеспечить нормативные значения подхода к остановке общественного транспорта (для зон с усадебной застройкой – 800 м). Установка систем навигационного контроля в пассажирских транспортных средствах. Формирование системы контроля за соблюдением расписания требуется осуществлять за счет введения отдельной должностной единицы в составе администрации Славянского городского поселения. На данном этапе в рамках текущей ситуации общественному транспорту обеспечены приоритетные условия движения по средствам ТСОДД.

Предложения по обустройству дополнительных остановочных пунктов и продлению маршрутов общественного транспорта представлены в графической части КСОДД.

Таблица 3.12.1 Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств

| № п/п | Предлагаемые мероприятия | Ед. изм. | Показатель | Адресная привязка | Срок реализации | Объем финансирования | в том числе краевой/местный бюджет, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка остановочных павильонов на существующих маршрутах | шт. | 4 | Дорога А-289, Маевское шоссе, ул. Пролетарская | 2023 | 1000,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |
| 2 | Установка остановочных павильонов на продленных маршрутах | шт. | 12 | Пересечения с ул. Ярмарочной: ул. Комсомольская; ул. Островского; ул. Кубанская. Пересечения с ул. Краснодарской: ул. Артельная; ул. Октябрьская; ул. Совхозная; ул. Казачья. Пересечения с ул. Крупской: ул. Островского; ул. Кубанская. На пересечении ул. Больничная-ул. Набережная. На примыкании ул. Упорная-ул. Средняя. На примыкании ул. Средняя-ул. Пушкина. | II-III этапы реализации КСОДД | 3000,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 3000,00 |
| 3 | Продление существующих маршрутов общественного транспорта | км. | 11,35 | ул. Ярмарочная (участок от ул. Дружбы Народов до ул. Ленина); ул. Крупской (участок от ул. Дружбы Народов до ул. Юных Коммунаров); ул. Краснодарская (участок от ул. Ковтюха до ул. Строительная); Продление маршрута на участке пересечения ул. Дзержинского/ул. Юных Коммунаров и далее по ул. Набережная, ул. Шаумяна, ул. Упорная, ул. Средняя, ул. Речная, ул. Зеленского. | II-III этапы реализации КСОДД | - | - |

## 3.13 Организация или оптимизация системы мониторинга дорожного движения, установка детекторов транспорта, организация сбора и хранения документации по организации дорожного движения

Задачи по организации, сбору и хранению документации по организации дорожного движения, документов дорожной деятельности, формированию и ведению базы данных, периодичности ее актуализации, решаются в рамках содержания автомобильных дорог.

Для этого необходимо выполнить паспортизацию автомобильных дорог, провести оценку технического состояния автомобильных дорог. Данные документы являются неотъемлемой частью работ по содержанию автомобильных дорог. На основе полученных данных, в ходе оценки состояния автомобильных дорог назначаются мероприятия по ремонту. Оценка состояния автомобильных дорог проводится 1 раз в год. Технический паспорт на автомобильную дорогу является инвентаризационным документом, согласно которого формируются мероприятия по содержанию дорог. Данный документ содержит информацию об обустройстве автомобильной дороги техническими средствами организации дорожного движения, а также информацию о ширине проезжей части, ширине и наличии тротуаров. Технический паспорт составляется на каждую дорогу.

В рамках проведения выше описанных работ необходимо создание геониформационной базы дорожных данных на базе специализированного программного комплекса (например программа «IndorRoad»), хранящему пространственную информацию об автомобильных дорогах. Данная база дорожных данных позволит хранить информацию о состоянии дорожной инфраструктуры (установленные технические средства организации дорожного движения, объекты дорожного сервиса, интенсивность движения, всю информацию согласно ГОСТ Р 33388-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации»).

Для формирования системы мониторинга дорожного движения необходима установка детекторов транспортного потока на базе видеокамер и специализированно программного продукта для видеозахвата автомобилей, которые так же позволят осуществление наблюдения за дорожно-транспортной обстановкой. Для учета транспорта предлагается устройство автоматизированного пункта учета по ГОСТ 32965-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока».

Технические средства оборудования интегрируются в единую систему учета интенсивности движения, в состав которой входят:

- детекторы транспортных средств;

- регистрирующее устройство;

- накопители информации;

- оборудование передачи данных;

- специализированное программное обеспечение.

Технические средства стационарных пунктов учета должны:

- обеспечиваться электропитанием приборов от источника переменного тока (напряжение 220 В, 50 Гц) и иметь резервное питание переменного тока, обеспечивающее работу оборудования не менее 30 сут;

- обеспечивать возможность проводной и беспроводной передачи информации;

- содержать встроенный беспроводной модем;

- поставляться совместно со специальным программным обеспечением для автоматизированной обработки данных учета интенсивности движения;

- обеспечивать локальный съем информации с технического устройства контактным и бесконтактным способом;

- обеспечивать дистанционный контроль работоспособности оборудования;

- не прерывать работу устройства в основном режиме при диагностике оборудования.

Детекторы транспортных средств служат для обнаружения транспортных средств и определения характеристик движения в контролируемых зонах дорожной сети. Детекторы транспортных средств по своим технико-эксплуатационным параметрам должны соответствовать следующим техническим требованиям:

- идентифицировать типы транспортных средств в диапазоне скоростей 0-160 км/ч;

- обеспечивать температурный режим работы в диапазоне от минус 50°С до плюс 50°C;

- обеспечивать учет интенсивности движения по каждому направлению отдельно для дорог с количеством полос четыре и более;

- обеспечивать учет интенсивности движения на резервном питании при отключении основного питания;

- обеспечивать учет интенсивности движения в темное время суток и в условиях необеспеченной видимости по погодным условиям;

- оборудование по учету интенсивности движения может устанавливаться сбоку, вне проезжей части, или над проезжей частью на опоре или раме, не оказывать помех дорожному движению и не ограничивать видимость водителя.

Регистрирующее устройство должно соответствовать требованиям:

- погрешность оборудования, определяемая путем сравнения с визуальным методом учета интенсивности, не должна превышать 5% по каждому типу транспортного средства для 60-минутного интервала времени;

- определять дату и время фиксирования каждого транспортного средства;

- суммировать общее количество транспортных средств, в том числе по типам, в интервале не более 60 мин;

- предусматривать защиту от внешних электромагнитных излучений;

- предусматривать защиту от воздействия осадков, пыли, грязи, соли и солевых растворов;

- иметь вандалозащитное изготовление.

Накопители информации должны соответствовать требованиям:

- обеспечивать температурный режим работы в диапазоне от минус 50°С до плюс 50°C;

- возможность подключения внешних устройств;

- содержать объем памяти, позволяющий хранить параметры транспортных средств не менее 6 мес;

- обеспечивать хранение записанной информации и настроек параметров при отключении основного питания не менее 1 мес.

Оборудование передачи данных для стационарных пунктов учета должно обеспечивать автоматическое поступление в центр сбора информации не реже одного раза в сутки.

Специализированное программное обеспечение должно предусматривать:

- возможность подключения современных средств коммуникации;

- возможность удаленного доступа с центра управления для включения и выключения оборудования с целью осуществления оперативного контроля за работой технических средств в режиме реального времени;

- разделение транспортного потока на типы транспортных средств, формировать, хранить, передавать данные учета интенсивности движения транспортного потока в центр сбора информации;

- интерфейс программного обеспечения должен быть русифицирован;

- системное программное обеспечение должно быть совместимо с операционными системами MS Windows;

- системное программное обеспечение должно иметь возможность обработки файлов данных и последующего экспорта в MS Excel.

Технические средства, применяемые при автоматизированном методе измерения интенсивности движения транспортного потока, должны идентифицировать типы транспортных средств по группам и категориям, а также фиксировать дату и время прохождения каждого транспортного средства через поперечное сечение автомобильной дороги.

Оборудование для учета интенсивности движения должно соответствовать требованиям нормативных документов.

При проведении учета интенсивности движения следует выполнить следующее:

- определить место монтажа оборудования и выполнить его монтаж;

- выполнить подготовительные работы, рекомендуемые изготовителем оборудования;

- провести активизацию программного обеспечения;

- выполнить соответствующую настройку оборудования;

- выполнить учет интенсивности движения в тестовом режиме путем сопоставления с информацией визуального учета.

Учет интенсивности движения выполняется по предусмотренному в программном обеспечении алгоритму, с передачей информации в центр. Периодически, не реже одного раза в сутки, удаленно из центра сбора информации осуществляется контроль работоспособности оборудования.

Установка детекторов относится к 3 очереди реализации мероприятий на срок планирования 10-15 лет.

Для использования базы дорожных данных и осуществления хранения данных с видеодетекторов необходимо задействовать указанную ранее должностную единицу в составе администрации Славянского городского поселения, и обеспечить функционирование рабочего места оператора базы дорожных данных.

Установку видеодетекторов предлагается выполнить на следующих дорожно-транспортных узлах:

Таблица 3.13.1 Установка видеодетекторов в Славянском городском поселении

| № п/п | местоположение видеодетектора |
| --- | --- |
| 1 | Транспортная развязка ул. Красная-трасса/А-289 |
| 2 | Транспортная развязка шс. Маевское-трасса/А-289 |
| 3 | Восточная граница городского поселения ул. Ковтюха |
| 4 | Северная граница городского поселения ул. Строительная |
| 5 | Южная граница городского поселения транспортная развязка трассы А-289 |

## 3.14 Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения

Задача по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения решается в рамках содержания автомобильных дорог посредством установки соответствующих ТСОДД. Для текущего уровня транспортной нагрузки на дорожную сеть Славянского городского поселения в рамках КСОДД информирование предлагается осуществлять за счет установки всех необходимых дорожных знаков, дорожной разметки и иных средств согласно ПОДД, для информирования о маршрутах проезда предлагается установка дорожных знаков 6.10.1 и 6.11. Информацию о изменении схем движения размещать на официальном сайте администрации поселения и стендах у администрации, дополнительно на остановочных комплексах необходимо разметить расписание движения маршрутного транспорта (при отсутствии).

## 3.15 Организация пропуска транзитных и (или) грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств

В текущем положении пропуск осуществляется по опорной сети автомобильных дорог Славянского городского поселения. Приведение геометрических характеристик автомобильных дорог внутри поселения по маршрутам движения транзитного транспорта к нормативным значениям обеспечит достаточный уровень транспортной инфраструктуры. Маршрут движения транзитного транспорта должен проходить по автомобильным дорогам федерального и регионального значения, проходящих по территории Славянского городского поселения.

Пропуск грузовых транспортных средств осуществляется по опорной сети автомобильных дорог Славянского городского поселения. В рамках обеспечения транспортного спроса на данный маршрут в рамках КСОДД определены категории автомобильных дорог. Приведение геометрических характеристик автомобильных дорог по маршрутам движения транзитного транспорта к нормативным значениям обеспечит достаточный уровень транспортной инфраструктуры, дополнительно в рамках работ по диагностике автомобильных дорог нужно провести оценку эксплуатационных показателей для определения достаточности дорожной одежды автомобильной дороги для выполнения ее транспортной работы. Ввести ограничения по съезду грузового транспорта с маршрута движения и ограничение на стоянку грузового транспорта по маршруту движения в пределах населенного пункта.

Также, согласно мероприятиям генерального плана Славянского городского поселения, предусмотрено строительство мостового перехода через р. Протока для организации транзитного движения АТС в сторону с. Ачуево по ул. Строительная, что значительно уменьшит поток транзитного транспорта через город.

## 3.16 Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах

В рамках данного направления необходимо выполнить установку дорожных знаков ограничивающих скоростной режим в соответствии с ПОДД. Работы выполняются при содержании автомобильных дорог. Ограничение скоростного режима ввести в местах размещения общеобразовательных и социальных объектов, в местах установленных искусственных дорожных неровностей и внутри зон с повышенной концентрацией движения пешеходов.

## 3.17 Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов

Направления мероприятия:

1) обустройство стояночных мест для инвалидов в соответствии с нормативными значениями;

2) обустройство пешеходных переходов и подходов к объектам здравоохранения, учебным заведениям, административным объектам.

Таблица 3.17.1 Перечень показателей по обеспечению ограничения скоростного режима

| №п/п | Наименование целевого показателя | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь (1-5 лет) | 2 очередь (5-10 лет) | 3 очередь (10-15 лет) |
|  | Обеспеченность на стоянках автомобильного транспорта мест для инвалидов, % | 10% | 10% | 10% |
|  | Обустройство светофорных объектов устройствами звукового сопровождения, шт | 19 | 19 | 19 |
|  | Устройство тактильной плитки у социальных, спортивных, культурных, образовательных, торговых объектов, а также объектов здравоохранения, шт | 100 | 100 | 100 |
|  | Обустройство пандусов на пешеходных переходах Славянского городского поселения, % | 50 | 80 | 100 |

## 3.18 Обеспечение маршрутов движения детей к образовательным организациям

Направления мероприятия:

1) обустройство пешеходных переходов дополнительными фонарями освещения;

2) установка дорожных знаков ограничивающих скоростной режим в соответствии с ПОДД (работы выполняются при содержании автомобильных дорог);

3) установка освещения на автомобильных дорогах в пределах Славянского городского поселения.

Таблица 3.18.1 Перечень показателей по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям

| №п/п | Наименование целевого показателя | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь (1-5 лет) | 2 очередь (5-10 лет) | 3 очередь (10-15 лет) |
|  | Обустройство пешеходных переходов дополнительными фонарями освещения, шт | 80 | 50 | 30 |
|  | Обустройство освещения на автомобильных дорогах, км | 30 | 30 | 30 |

## 3.19 Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционными мероприятиями, повышающими эффективность функционирования сети дорог в целом

В рамках данного мероприятия сформированы первоочередные работы на улично-дорожной сети Славянского городского поселения.

Таблица 3.19.1 Локально-реконструкционные мероприятия

| № п/п | Предлагаемые мероприятия | Ед. изм. | Показатель | Адресная привязка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по улично-дорожной сети |
| 1.1 | капитальный ремонт | км | - | ул. Юных Коммунаров, от ул. Отдельской до ул. Пролетарской | 2024 |
| 1.2 | капитальный ремонт | км | - | ул. Совхозной, от ул. Набережной до ул. Отдельской | 2024-2025 |
| 1.3 | капитальный ремонт | км | - | ул. Пионерской, от ул. Школьной до ул. Батарейной | 2025 |
| 1.4 | капитальный ремонт | км | - | ул. Школьной, от ул. Ковтюха до ул. Строительной | 2025 |
| 1.5 | капитальный ремонт | км | - | ул. Запорожской, от ул. Отдельской до ул. Пролетарской | 2025 |
| 1.6 | Строительство дорог | км | - | микрорайоны «Южный», «Юго-Западный», «Копыл», «Хуторок» | 2028-2038 |
| 1.7 | Строительство дорог | км | - | промышленная зона города | 2028-2038 |
| 2. Мероприятия по общественному транспорту |
| 2.1 | Установка остановочных павильонов на существующих маршрутах | шт | 5 | - | 2024 |
| 2.2 | ввод новых маршрутов общественного транспорта | ед. | 1 | СТ Хуторок | 2038 |
| 2.3 | Установка остановочных павильонов на новых маршрутах | ед. | 9 | микрорайон «Южный» - 2 ед, микрорайон «Юго-Западный» - 3 ед, микрорайон «Копыл» - 2 ед, СТ Хуторок – 2 ед. | 2038 |
| 2.4 | Продление существующих маршрутов общественного транспорта | ед. | 3 | маршруты №6 и №6-Анаправить через микрорайоны «Южный» и «Юго-Западный»; маршрут №11 направить через микрорайон «Копыл»; | 2038 |
| 3. Мероприятия по безопасности дорожного движения |
| 3.1 | Установка светофорного объекта со стрелкой | ед. | 1 | Перекресток ул. Школьная – ул. Ковтюха | 2024 |
| 3.2 | Установка светофорного объекта | ед. | 1 | Перекресток ул. Школьная – ул. Запорожская | 2024 |
| 3.3 | Установка светофорного объекта | ед. | 1 | Перекресток ул. Батарейная – ул. Запорожская | 2024 |
| 3.4 | Установка светофорного объекта со стрелкой | ед. | 1 | Перекресток ул. Красная – ул. Пролетарская | 2024 |
| 3.5 | Установка светофорного объекта | ед. | 1 | Выезд из города в сторону г. Темрюк – пересечение с объездной дорогой | 2024 |
| 3.6 | Установка дорожных знаков | - | - | Уточняется при разработке проекта организации дорожного движения | 2024 |
| 3.7 | Устройство и обновление дорожной разметки | - | - | УДС города | весь период |
| 3.8 | Установка камер фото- видеофиксации нарушений ПДД | - | - | Уточняется при разработке проекта организации дорожного движения | весь период |
| 4. Мероприятия по оптимизации парковочного пространства |
| 4.1 | Организация и обустройство паркингов | м/м га | 2300 13,5 | При проектировании новых микрорайонов | весь период |
| 4.2 | Обустройство плоскостных парковок у общественных зданий и торговых центров | м/м | в соответствии с нормами проектирования | При строительстве новых объектов | весь период |
| 5. Мероприятия по совершенствованию условий велосипедного движения |
| 5.1 | Рекреационный веломаршрут | км | - | Вокруг озера в Северном парке | 2024 |
| 6. Мероприятия по совершенствованию условий пешеходного движения |
| 6.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) | км | - | по ул. Богдановской, от ул. Щорса до ул. Отдельской, (четная сторона) | 2024 |
| 6.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) | км | - | по ул. Ленина (нечетная сторона) от ул. Пролетарской до ул. Западной | 2024 |
| 6.3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) | км | - | по ул. Школьной, от ул. Строительной до ул. Пионерской | 2024 |
| 6.4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) | км | - | по ул. Школьной, от ул. Юных Коммунаров до ул. Курской | 2024 |
| 6.5 | строительно-монтажные работы | км | - | Транспортно-пешеходный тоннель в г. Славянск-на-Кубани, в створе ул. Садовая и ул. Зеленского под путями железной дороги Полтавская – Протока | 2023-2026 |
| 6.6 | Обустройство пешеходных переходов | - | - | - | весь период |

## 3.20 Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации

В соответствии с проведенным анализом по уровню загруженности автомобильных дорог Славянского городского поселения, частоты и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий, и аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах поселения (за период последних 3-х лет), определены следующие места установки автоматических систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения:

Таблица 3.20.1 Места установки средств фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в Славянском городском поселении

| № п/п | Место установки |
| --- | --- |
| 1 | примыкание ул. Пролетарская-ул. Проточная |
| 2 | пересечение ул. Пролетарская-ул. Красная |
| 3 | примыкание ул. Пролетарская-ул. Пушкина |
| 4 | пересечение ул. Отдельская-ул. Кубанская |
| 5 | пересечение ул. Кубанская-ул. Победы |
| 6 | пересечение ул. Кубанская-ул. Советская |
| 7 | примыкание ул. Дружбы Народов-ул. Троицкая |
| 8 | пересечение ул. Островского-ул. Победы |
| 9 | пересечение ул. Островского-ул. Батарейная |
| 10 | пересечение ул. Ленина-ул. Батарейная |
| 11 | пересечение ул. Юных Коммунаров-ул. Школьная |
| 12 | пересечение ул. Ковтюха-ул. Стаханова |
| 13 | пересечение ул. Победы-ул. Проточная |
| 14 | пересечение ул. Ковтюха-ул. Отдельская |
| 15 | пересечение ул. Щорса-ул. Проточная |
| 16 | пересечение ул. Батарейная-ул. Запорожская |
| 17 | пересечение ул. Отдельская-ул. Партизанская |
| 18 | пересечение ул. Школьная-ул. Таманская |
| 19 | примыкание ул. Пролетарская-ул. Строительная |

Таблица 3.20.2 Перечень показателей по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения РФ

| №п/п | Наименование целевого показателя | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь (1-5 лет) | 2 очередь (5-10 лет) | 3 очередь (10-15 лет) |
|  | Обустройство работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации, шт | 7 | 6 | 6 |

# Предложения по очередности реализации мероприятий по организации дорожного движения

По итогам обоснования мероприятий по организации дорожного движения сформирован перечень мероприятий, а также установлена их очередность реализации, изложенные в таблице 4.1.

Таблица 4.1 Очередность выполнения мероприятий

| Очередь | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1 (1-5лет) | выполнение первоочередных мероприятий |
|  | содержание автомобильных дорог |
|  | создание геоинформационной базы дорожных данных |
|  | устройство элементов «успокоения движения» (уменьшение перехода за счет сужения проезжей части, установка искусственных дорожных не ровностей) |
|  | обустройство велосипедного движения по маршруту движения |
|  | выполнение капитального ремонта автомобильных дорог с устройство пешеходных тротуаров, наружного освещения |
|  | повышения уровня дорожной одежды с переходного типа до облегченного/капитального |
|  | ремонт пешеходных тротуаров |
|  | проведение оценки технического состояния автомобильных дорог |
|  | установка дорожных знаков 3.24 «40» на участках ограничения скоростного режима |
|  | обеспеченность на стоянках мест для инвалидов |
|  | обустройство светофорных объектов устройствами звукового сопровождения |
|  | устройство тактильной плитки у социальных объектов |
|  | обустройство пешеходных переходов дополнительными фонарями освещения |
|  | обустройство освещения на автомобильных дорогах |
|  | обустройство работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации |
|  | устройство остановок общественного транспорта для обеспечения расстояния 800 м между остановками |
| 2 (5-10 лет) | содержание автомобильных дорог |
|  | обновления геоинформационной базы дорожных данных |
|  | устройство элементов «успокоения движения» (уменьшение перехода за счет сужения проезжей части, установка искусственных дорожных не ровностей) |
|  | обустройство велосипедного движения по маршруту движения |
|  | выполнение капитального ремонта автомобильных дорог с устройство пешеходных тротуаров, наружного освещения |
|  | повышения уровня дорожной одежды с переходного типа до облегченного/капитального |
|  | ремонт пешеходных тротуаров |
|  | устройство остановок общественного транспорта для обеспечения расстояния 800 м между остановками |
|  | установка дорожных знаков 3.24 «40» на участках ограничения скоростного режима |
|  | обеспеченность на стоянках мест для инвалидов |
|  | обустройство светофорных объектов устройствами звукового сопровождения |
|  | устройство тактильной плитки у социальных объектов |
|  | обустройство пешеходных переходов дополнительными фонарями освещения |
|  | обустройство освещения на автомобильных дорогах |
|  | обустройство работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации |
| 3 (10-15 лет) | установка детекторов транспортного потока на базе видеокамер |
|  | обустройство необходимым количеством стояночных мест |
|  | содержание автомобильных дорог |
|  | проведение оценки технического состояния автомобильных дорог |
|  | обновления геоинформационной базы дорожных данных |
|  | установка ТСОДД согласно ПОДД |
|  | устройство элементов «успокоения движения» (уменьшение перехода за счет сужения проезжей части, установка искусственных дорожных не ровностей) |
|  | обустройство велосипедного движения по маршруту движения |
|  | выполнение капитального ремонта автомобильных дорог с устройство пешеходных тротуаров, наружного освещения |
|  | повышения уровня дорожной одежды с переходного типа до облегченного/капитального |
|  | ремонт пешеходных тротуаров |
|  | установка дорожных знаков 3.24 «40» на участках ограничения скоростного режима |
|  | обеспеченность на стоянках мест для инвалидов |
|  | обустройство светофорных объектов устройствами звукового сопровождения |
|  | устройство тактильной плитки у социальных объектов |
|  | обустройство освещения на автомобильных дорогах |
|  | обустройство работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации |

# Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по организации дорожного движения

Ориентировочный объем финансирования мероприятий по организации дорожного движения (тыс. руб.) представлен в таблице 5.1. Расчет финансирования приведен согласно Постановлению Краснодарского края от 20.01.2009 № 181 «О нормативах финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения».

Таблица 5.1 Программа мероприятий, тыс. рублей

| 1 | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2033 год | 2033-2038 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | капитальный ремонт ул. Юных Коммунаров, от ул. Отдельской до ул. Пролетарской | всего | 50020,620 |  | 50020,620 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 2501,031 |  | 2501,031 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 47519,589 |  | 47519,589 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт ул. Совхозной, от ул. Набережной до ул. Отдельской | всего |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт ул. Пионерской, от ул. Школьной до ул. Батарейной | Всего |  |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт ул. Школьной, от ул. Ковтюха до ул. Строительной | всего |  |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт ул. Запорожской, от ул. Отдельской до ул. Пролетарской | всего |  |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  | строительно-монтажные работы по объекту: «Транспортно-пешеходный тоннель в г. Славянск-на-Кубани, в створе ул. Садовая и ул. Зеленского под путями железной дороги Полтавская – Протока» | всего |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Богдановской, от ул. Щорса до ул. Отдельской | всего |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Ленина (нечетная сторона) от ул. Пролетарской до ул. Западной | всего |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Школьной, от ул. Строительной до ул. Пионерской | всего |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Школьной, от ул. Юных Коммунаров до ул. Курской | всего |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | Уточняется при разработке проекта |  |  |  |  |
|  | Строительство дорог на территории Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края | всего | 448825 | 148825 |  |  |  |  | 300000 |
|  |  | Бюджет поселения | 22425 | 7425 |  |  |  |  | 15000 |
|  |  | краевой бюджет | 4264009 | 141400 |  |  |  |  | 285000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог Славянского городского поселения славянского района Краснодарского края в 2023 году | всего | 7858,05 | 7858,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 392,91 | 392,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 7465,14 | 7465,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт существующих дорог и тротуаров Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края (II-III этапы реализации) | всего | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 |
|  |  | Бюджет поселения | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |
|  |  | краевой бюджет | 47500 |  |  |  |  |  | 47500 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание автомобильных дорог | всего | 178005 | 11867 | 11867 | 11867 | 11867 | 11867 | 59335 | 59335 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка технических паспортов на автомобильные дороги, проведение оценки технического состояния автомобильных дорог | всего | 1025,6 | 1025,6 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 1025,6 | 1025,6 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | создание геоинформационной базы дорожных данных | всего | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устройство элементов «успокоения движения» (уменьшение перехода за счет сужения проезжей части, установка искусственных дорожных не ровностей) | всего | 8400 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 | 3000 |
|  |  | Бюджет поселения | 8400 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 | 3000 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обустройство велосипедного движения по маршруту движения | всего | 23400 |  |  |  |  |  | 23400 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 23400 |  |  |  |  |  | 23400 |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | повышения уровня дорожной одежды с переходного типа до облегченного/капитального | всего | 770000 |  | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 275000 | 275000 |
|  |  | Бюджет поселения | 38500 |  | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 13750 | 13750 |
|  |  | краевой бюджет | 731500 |  | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 261250 | 261250 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устройство остановок дорожного движения для обеспечения доступности 800м | всего | 4000 |  | 444,4 | 444,4 | 444,4 | 444,4 | 2222,4 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 4000 |  | 444,4 | 444,4 | 444,4 | 444,4 | 2222,4 |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обустройство светофорных объектов устройствами звукового сопровождения | всего | 175 000 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 62 500 | 50 000 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обустройство пешеходных переходов дополнительными фонарями освещения | всего | 4500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 4500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обустройство работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации | всего | 20000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8000 | 8000 |
|  |  | Бюджет поселения | 20000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8000 | 8000 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установку видеодетекторов | всего | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |
|  |  | Бюджет поселения | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения

Обеспечение эффективности организации дорожного движения осуществляется посредством реализации мероприятий по организации дорожного движения, к которым относятся:

1) управление распределением транспортных средств на дорогах, включая разделение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения;

2) повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формирования кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок;

3) оптимизация циклов светофорного регулирования, управление светофорными объектами, включая адаптивное управление;

4) согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения;

5) развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительство и обустройство пешеходных переходов;

6) введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств;

7) развитие парковочного пространства (преимущественно за пределами дорог);

8) введение временных ограничений или прекращения движения транспортных средств.

В существующих условиях предпосылки к созданию пешеходных пространств за счет, перекрытия автомобильных дорог на территории г. Славянск-на-Кубани наблюдаются в центральном районе поселения.

Перекрытие автомобильных дорог возможно к реализации только при наличии альтернативного маршрута объезда.

Также по ул. Красная (от ул. Крупская о ул. Батарейная) в вечернее и ночное время суток предлагается ввести запрет движения автомобильного транспорта.

Согласно ст.11 п.4 федерального закона от 29 декабря 2017 г. N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и управлению распределением транспортных средств на дорогах, должны быть учтены мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог, а также иных объектов капитального строительства, влияющих на основные параметры дорожного движения. Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения должна включать:

- прогноз основных показателей безопасности дорожного движения;

- прогноз параметров, характеризующих дорожное движение;

- прогноз параметров эффективности организации дорожного движения;

- прогноз негативного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения;

- ожидаемый эффект от внедрения мероприятий по организации дорожного движения.

## 6.1 Прогноз основных показателей безопасности дорожного движения

Прогноз показателей безопасности дорожного движения: согласно Федеральному закону от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» ст. 9, на территории Российской Федерации осуществляется государственный учет основных показателей состояния безопасности дорожного движения. Такими показателями являются количество дорожно-транспортных происшествий, пострадавших в них граждан, транспортных средств, водителей транспортных средств; нарушителей правил дорожного движения, административных правонарушений и уголовных преступлений в области дорожного движения, а также другие показатели, отражающие состояние безопасности дорожного движения и результаты деятельности по ее обеспечению. На рассматриваемое территории произошедших ДТП – 3 шт, на территории населённых пунктов. Оценка вероятности снижения количества ДТП в результате реализации планируемых мероприятий и расчет ожидаемого показателя риска ДТП при отсутствии мер по повышению безопасности дорожного движения выполнены в соответствии с ОДМ 218.4.004-2009 "Руководство по устранению и профилактике возникновения участков концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог". Расчет ожидаемого показателя риска ДТП при отсутствии мер по повышению безопасности дорожного движения выполнен для автомобильных двухполосных дорог населенных пунктов.

Таблица 6.1.1 Прогноз снижения количества ДТП и ожидания показатель риска ДТП

| Наименования варианта | Ожидаемый показатель риска ДТП | Снижение количества ДТП |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общего числа ДТП | ДТП с пострадавшими |
| Существующие положение (базовый вариант) | 0,97 | 0,71 | 0,70 |
| Прогноз на 2028 год (целевой вариант) | 0,93 | 0,69 | 0,68 |
| Прогноз на 2033 год (целевой вариант) | 0,92 | 0,69 | 0,67 |
| Прогноз на 2038 год (целевой вариант) | 0,90 | 0,67 | 0,66 |

Данные необходимо обновить и проанализировать при внесении изменений в КСОДД с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Вероятность снижения числа ДТП рассчитана в соответствии с методическими рекомендациями по назначению мероприятий для повышения безопасности дорожного движения

## 6.2 Прогноз параметров, характеризующих дорожное движение

К параметрам, характеризующим дорожное движение, относятся:

- интенсивность дорожного движения;

- состав транспортных средств;

- средняя скорость движения транспортных средств;

- среднее количество транспортных средств в движении, приходящееся на один километр полосы движения (плотность движения);

- пропускная способность дороги;

Согласно приказу Министерства транспорта РФ от 18 апреля 2019 г. N 114 "Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения" п.12, в границах городских округов и городских поселений обследование дорожного движения необходимо осуществлять в отношении следующих категорий дорог, установленных в соответствии с СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», и их участков:

а) магистральные городские дороги скоростного и регулируемого движения;

б) магистральные улицы общегородского значения непрерывного и регулируемого движения;

в) участки дорог вне зависимости от категории, пересекающие естественные и искусственные преграды, включая участки, проходящие через мосты, тоннели, эстакады, железнодорожные переезды;

г) участки дорог вне зависимости от категории, обеспечивающие кратчайшие связи между территориальными и (или) функциональными зонами, расположенными на территории городского округа, городского поселения;

д) участки дорог вне зависимости от категории, обеспечивающие кратчайшие связи городского округа, городского поселения с другими поселениями.

В границах городских округов и городских поселений с численностью населения менее 250 тысяч человек обследование дорожного движения необходимо осуществлять также в поперечном профиле улиц и городских дорог районного значения.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16 ноября 2018 г. N 1379 "Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета" п. 5. Основные параметры дорожного движения подлежат определению в отношении:

а) автомобильных дорог I, II и III категорий на межселенных территориях в границах муниципальных районов;

б) дорог и их отдельных участков и совокупностей смежных (примыкающих) участков дорог в границах городских округов, городских поселений, отдельных функциональных и (или) территориальных зон в их составе.

Согласно приказу Министерства транспорта РФ от 26 декабря 2018 N 479 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения в части расчета значений основных параметров дорожного движения", произведен расчет параметров эффективности организации дорожного движения.

При этом приказ Министерства транспорта РФ от 18 апреля 2019 N 114 "Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения" (приложение 2), устанавливает, что допустимые и критические значения параметров дорожного движения (средней скорости движения транспортных средств, плотности движения, средней задержки транспортных средств в движении), соответствующие допустимым (A-D) и критическим (E-F) значениям уровня обслуживания дорожного движения.

Согласно полученных данных средняя скорость движения транспортных средств на сети основных автомобильных дорог Славянского городского поселения составляет 38,5 км/ч, что составляет 0,70% от скорости свободного движения и соответствует уровню обслуживания С. Уровень обслуживания С является допустимым для обеспечения эффективности организации дорожного движения. При этом необходимо отметить, что зачастую на фактическую скорость движения оказывало влияние состояние покрытия проезжей части.

Прогноз интенсивности дорожного движения.

Согласно руководству ОС-555-р «По прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах» для выполнения прогноза необходимо иметь данные по интенсивности движения за несколько последних лет, зачастую применяется период от 10 до 15 лет. В связи с чем, сделан вывод принять средний прирост интенсивности в размере 0,02 в год, по причине:

- в текущей ситуации отсутствуют планы по строительству крупных мест притяжения людей;

- в текущей ситуации начиная с 2012 года наблюдается тенденция по динамическому приросту населения. Прирост по состоянию на 2021 год составил: 5,2% для г. Славянск-на-Кубани;

- в руководстве ОС-555-р среднегодовой прирост интенсивности движения для категории 1б составляет 0,04. На территории г. Славянск-на-Кубани рассматриваемые дороги соответствуют 4 и 5 категории, соответственно значение для дорог 4 и 5 категории принято ниже 0,04.

На основе описанного выше, прогноз интенсивности движения принят согласно формуле:

Nt = No*(1+В)^t, где

Nt - прогнозируемая интенсивность движения на t-й год, авт/сут;

No - исходная интенсивность движения, авт/сут;

В - среднегодовой прирост интенсивности движения, принят 0,02;

t - перспективный период, лет.

Таблица 6.2.1 Прогноз изменения параметров дорожного движения

| Наименования варианта | Средняя скорость движения по транспортному графу, км/ч | Расчетный показатель плотности | Интенсивность движения, ед/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующие положение | 38 | 7 | 14715 |
| Прогноз на 2028 год (целевой вариант) | 39 | 8 | 16187 |
| Прогноз на 2033 год (целевой вариант) | 39 | 8 | 17805 |
| Прогноз на 2038 год (целевой вариант) | 39 | 8 | 19585 |

Прогноз состава потока.

На основании изучения текущей ситуации, отсутствия планов по строительству крупных промышленных объектов, предполагается прогноз, что состав потока на территории г. Славянск-на-Кубани не претерпит существенных изменений, и будет стабильным.

## 6.3 Прогноз параметров эффективности организации дорожного движения.

Согласно приказу Министерства транспорта РФ от 26 декабря 2018 N 479 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения в части расчета значений основных параметров дорожного движения", произведен расчет параметров эффективности организации дорожного движения в зависимости от прогнозируемых параметров дорожного движения ( интенсивность, скорость).

Прогноз составлен с учетом реализации запланированных мероприятий, среднего прироста интенсивности в размере 0,02 в год, имеющихся планов по комплексному освоению территорий согласно генеральному плану не ранее 2038 года. Прогнозные значения интенсивности движения, скорости, плотности движения представлены в таблице 6.3.1 в среднем посети, на основании полученных расчетов из модели.

Таблица 6.3.1 Сводная таблица параметров эффективности организации дорожного движения на основании прогнозируемых параметров дорожного движения

| № п/п | Наименования варианта | Средняя задержка транспортных средств в движении, час/км | Временный индекс, выражающий удельные потери времени | Отношение средней скорости движения к скорости свободного движения | Уровень обслуживания дорожного движения | Показатель перегруженности дорог | Буферный индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующие положение | 0,008 | 1,62 | 0,63 | С | - | 0,2 |
| 2 | Прогноз на 2028 год (целевой вариант) | 0,009 | 1,49 | 0,65 | С | - | 0,2 |
| 3 | Прогноз на 2033 год (целевой вариант) | 0,009 | 1,6 | 0,65 | С | - | 0,19 |
| 4 | Прогноз на 2038 год (целевой вариант) | 0,009 | 1,58 | 0,65 | С | - | 0,19 |

## 6.4 Прогноз негативного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Прогноз негативного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения выполнен в соответствии с методикой определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов (утв. приказом Госкомэкологии РФ от 16 февраля 1999 г. N 66) и ГОСТ Р 56162-2019 "Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу потоками автотранспортных средств на автомобильных дорогах разной категории". Расчет представлен в таблице 6.4.1

Таблица 6.4.1 Прогноз выбросов (г/км) по вариантам по сети

| Наименования варианта | Выбросы, г/км |
| --- | --- |
|  | СО | NOх (в пересчете на NO2) | СН | Сажа | SO2 | Формальдегид | Бенз (а) пирен |
| Существующие положение (базовый вариант) | 0,0008 | 0,0003 | 0,0002 | 4,8*10^-6 | 5,8*10^-6 | 1,3*10^-6 | 1,6*10^-9 |
| Прогноз на 2028 год (целевой вариант) | 0,0006 | 0,0002 | 0,0002 | 3,5*10^-6 | 4,2*10^-6 | 9,5*10^-7 | 1,13*10^-9 |
| Прогноз на 2033 год (целевой вариант) | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 2,9*10^-6 | 3,5*10^-6 | 7,9*10^-7 | 9,5*10^-10 |
| Прогноз на 2038 год (целевой вариант) | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 3,15*10^-6 | 3,8*10^-6 | 8,61*10^-7 | 1,03*10^-9 |

На основании прогноза наблюдается рост количества выбросов, по причине увеличения скорости движения и повышения интенсивности транспортного потока согласно прогнозам. Данные необходимо обновить и проанализировать при внесении изменений

## 6.5 Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий по организации дорожного движения

Оценка социального эффекта

Эффект от проведения мероприятий по повышению безопасности движения может быть определен прямым расчетом по формуле:

Rt= A1t*C1+ A2t*C2, где

A1t, A2t - ожидаемое в течении t лет снижение количества погибших и раненых в ДТП;

C1, С2, - средние стоимости потерь от одного ДТП со смертельным исходом и ранением, принята стоимость 9,5 млн рублей (данные приняты согласно работы Высшей школы экономики «Оценка социально-экономического ущерба от ДТП в России: методологические вопросы в контексте зарубежных исследований»).

Ожидаемое снижение числа погибших и раненых на участках концентрации ДТП по сравнению с исходным уровнем до проведения дорожных работ допускается определять пропорционально сокращению общего объема аварийности.

Таблица 6.5.1 Прогноз числа ДТП

| №п/п | Показатели безопасности дорожного движения | 1 очередь | 2 очередь | 3 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В случаи отсутствия мероприятий | При исполнении мероприятий | В случаи отсутствия мероприятий | При исполнении мероприятий | В случаи отсутствия мероприятий | При исполнении мероприятий |
|  | Количество ДТП с пострадавшими | 46 | 31 | 42 | 28 | 38 | 25 |
| Снижение числа ДТП |  | 15 |  | 14 |  | 13 |

Rt= 15*9,5+ 14*9,5+13*9,5 = 399 млн. рублей

Таблица 6.5.2 Расчет социального эффекта

| Эффект от проведения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, млн. рублей |
| --- |
| На 2028 год | На 2033 | На 2038 |
| 142,5 | 133 | 123,5 |

Оценка эффекта от увеличения скорости движения автомобилей

Эффект от увеличения скорости движения автомобилей в транспортном потоке выражается в сокращении продолжительности проезда и определяется по формуле:

где S - стоимость эксплуатации автомобилей в час, принята S = 8,5 рублей;

v, v0 - средние скорости движения транспортного потока до и после проведения мероприятий.

Средняя скорость по основным автомобильным дорогам Славянского городского поселения в текущем положении 38, км/ч; прогноз на 2028 год-39 км/ч; прогноз на 2033 год-39 км/ч; прогноз на 2038 год-39 км/ч;

Таблица 6.5.3 Расчет эффекта от увеличения скорости движения автомобилей

| Эффект от увеличения скорости движения автомобилей, млн. рублей |
| --- |
| На 2028 год | На 2033 | На 2038 |
| 0,46 | 0,46 | 0,46 |

Эффект от снижения затрат времени транспортных средств

Экономия от снижения затрат времени транспортных средств определяется как разница между стоимостью времени, теряемого транспортными средствами на каждом из пересечений в существующих и проектных условиях:

где Ссущ- стоимость времени теряемая ТС в существующих условиях, руб.;

Спр - стоимость времени теряемая ТС в проектных условиях, руб.

Если результат отрицательный, то мероприятие вызывает не снижение, а увеличение затрат времени. Стоимость времени, теряемого транспортными средствами на пересечении в год, определяется по формуле:

где Ттр - годовые потери времени транспортных средств при определенном способе организации движения на данном пересечении, авт-ч;

Scp - средневзвешенная стоимость одного авт-ч, принята Sср = 8,5 рублей;

Таблица 6.5.4 Расчет от снижения затрат времени транспортных средств

| Эффекта от увеличения скорости движения автомобилей, млн. рублей |
| --- |
| На 2028 год | На 2033 | На 2038 |
| 0,263 | 0,291 | 0,322 |

6.5.5 Таблица ожидаемый эффект от внедрений мероприятий КСОДД

| №п/п | Наименование эффекта | Эффекта, млн. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2028 год | На 2033 | На 2038 |
|  | Социальный эффект | 142,5 | 133 | 123,5 |
|  | Эффект от увеличения скорости движения автомобилей | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Эффект от снижения затрат времени транспортных средств | 0,263 | 0,291 | 0,322 |
| Итого | 143,223 | 133,751 | 124,282 |

# Text boxes

М 1:20000

М 1:20000

М 1:20000

М 1:20000

М 1:20000

М 1:20000

М 1:20000

М 1:20000

М 1:20000

М 1:20000

М 1:20000

М 1:20000

М 1:20000

М 1:20000

М 1:20000

М 1:20000